APSTIPRINĀTS

Rēzeknes novada pašvaldības

Ilzeskalna pagasta pārvaldes

Iepirkuma komisijas

2011. gada 30.marta sēdē,

protokols Nr.1

ILZESKALNA PAGASTA PĀRVALDE

IEPIRKUMS

„Ilzeskalna pagasta  ceļu uzturēšana 2011.gadā”

Iepirkuma indentifikācijas Nr. IPP 2011/1

Ilzeskalna pagasts, 2011.

- Pasūtītājs: Ilzeskalna pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000048523, „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes  novads, LV-4619, tālr. 64644580

  - Pasūtītāja kontaktpersona:

Anna Kūkoja, tālr. 64644580, 26898029, e-pasts info@ilzeskalns.lv

- Iepirkuma identifikācijas numurs:

  - IPP 2011/1

- Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks, vieta, pretendenti:

  - „Ilzeskalna pagasta ceļu uzturēšana 2011.gadā” Paredzamie līguma darbi un darbu specifikācija pielikumā Nr. 2 - Tehniskās specifikācijas.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

  - Iepirkums notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 81 pantu.

  - Paredzamais līguma termiņš – no 2011. gada 01.maija līdz 2011. gada 30. novembrim.

- Iepirkuma nolikuma saņemšanas kārtība un piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība:

  - Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija ir pieejami Rēzeknes  novada mājas lapā www.rezeknes novads.lv sadaļā „novada pašvaldība”, apakšsadaļā „iepirkumi”.

  - Ieinteresētie pretendenti piedāvājumus var iesniegt rakstveidā līdz 2011. gada 20.aprīlim, plkst. 10.00, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu adresē: Ilzeskalna pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā adresē līdz noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks atdots vai nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

  - Visiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši šī iepirkuma nolikuma, turpmāk tekstā – „nolikums”, prasībām, kā arī atbilstoši MK noteikumiem Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, latviešu valodā, cauršūtiem (caurauklotiem), parakstītiem un apstiprinātiem ar Pretendenta zīmogu, norādot cauršūto lapu skaitu. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma viens oriģināls un viena kopija.

  - Saņemot nolikumā noteiktajā termiņā, kārtībā un veidā iesniegtu piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē piedāvājumus iesniegšanas secībā Pretendentu sarakstā, norādot Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru juridiskai personai, adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

  - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Ilzeskalna pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Rēzeknes novadā, pie sekretāres. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā, slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt nolikuma informācijai un papildus norādei – „Grozījumi” vai „Atsaukums”. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

  - Ja tiks konstatēta Pretendentu piedāvājumu dokumentu vai tajā iekļautās informācijas nesakritība, par pareizo tiks uzskatīti tie dokumenti vai informācija, kas iekļauta Pretendentu piedāvājuma oriģinālsējumā, par piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem iepirkumu komisija patur tiesības pārliecināties Valsts iestāžu datu bāzēs vai pie dokumentu izsniedzējiem.

  - Visi piedāvājumi, kas tiek iesniegti (iesūtīti) pēc noteiktā termiņa, netiek pieņemti un tiek atdoti vai nosūtīti to iesniedzējiem.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

  - No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Ja kādā no vērtējumiem iepirkuma komisijas locekļiem balsis atšķiras un sadalās līdzīgi, izšķirošā ir iepirkuma komisijas priekšsēdētāja balss.

  - Pirms finanšu piedāvājuma (pielikums Nr. 1) vērtēšanas, iepirkuma komisijas locekļi pārliecinās, ka finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas.

  - Ja Pretendenta finanšu piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kur tika labotas pieļautās kļūdas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

- Piedāvājuma derīguma termiņš:

  - Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas vai līdz iepirkuma līguma noslegšanai, skaitot no nolikuma 4.2. punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku derīguma termiņu.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt nolikuma 5.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo Pasūtītājam.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumu paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona - juridiskām personām. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, ir jāiesniedz pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības darboties Pretendenta vārdā.

  - Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

  - Tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem Pretendentiem, kuri būs noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām.

- Finanšu piedāvājuma forma (1.pielikums)

- Cita informācija:

  - Piedāvājumā sniegto ziņu parakstītāji atbild par sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

  - Pasūtītājs nodrošina iepirkuma dokumentācijas pieejamību internetā tiešsaistē mājas lapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā „novada pašvaldība”, apakšsadaļā „iepirkumi”.

  - Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu tiks publicēta 7.2.punktā norādītajā  mājas lapā pie citas informācijas.

  - Ieinteresētajiem pretendentiem ir pienākums sekot līdzi publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai.Komisija nav atbildīga par to ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Pasūtītāja iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. Pretendentam papildus informācija jāsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā.

- Prasības Pretendentiem, lai piedalītos iepirkumā:

  - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā paredzētie gadījumi.

- Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām:

  - Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendentam tehniskajā piedāvājumā minēto darbu veikšanai jānodrošina:

- atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus (pierāda, iesniedzot darbinieku sarakstu);

- tehniskos līdzekļus, kas ir Pretendenta īpašumā (pierāda, iesniedzot tehnikas reģistrācijas apliecības kopijas )  vai valdījumā (pierāda, iesniedzot līguma kopiju).

- Pretendenta nepieciešamie dokumenti, lai piedalītos iepirkumā un izvērtētu pretendentu atbilstību:

  - Finašu piedāvājums ( atbisltoši pielikumam Nr. 1)

  - Pretendenta vadītāja vai vadītāja pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.panta piekto daļu.

  - Pretendenta īpašumā esošās tehnikas un aprīkojuma, ar kuru tiks veikti līgumā paredzētie darbi, reģistrācijas apliecības kopijas, vai valdījumā esošās tehnikas, un aprīkojuma, ar kuru tiks veikti līgumā paredzētie darbi, reģistrācijas apliecības kopijas,  līguma  kopijas.

  - Papildus ši nolikuma 10.1un 10.2 puntos norādītajiem dokumentiem Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,10 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par iepirkuma rezultātiem iesniedz:

    - izziņu, kuru izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija( ja pretendents nav reģistrēts Latvijā ) apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā  valsts sociālās apdrošināšanas  iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 Ls ( izziņai jābūt izdotai ne agrāk kā 1 mēneši pirms iesniegšanas dienas)

- Iepirkuma komisijas tiesības:

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē.

  - Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju vai atkārtotā uzaicinājumā norādītajā termiņā nav noslēdzis iepirkuma līgumu.

  - Pieprasīt papildus informāciju piedāvājuma precizēšanai, kas nedod tiesības pretendentam jebkādā veidā mainīt savu piedāvājumu

  - Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

  - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- Apmaksas nosacījumi:

12.1 	Pasūtītājs veic pēcapmaksu 30(trīsdesmit) darba dienu laikā 100% (simts procenti) apmērā pēc abu līgumslēdzēju pušu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no izpildītāja, norēķinoties par veiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī.

1.pielikums

Iepirkumam Nr. IPP 2011/1

„Ilzeskalna pagasta  ceļu uzturēšana 2011.gadā”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

IEPIRKUMAM Nr. IPP 2011/1

„Ilzeskalna pagasta  ceļu uzturēšana 2011.gadā”

- Iesniedza

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

- Iesniedzēja kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| e- pasta adrese |  |

- Piedāvājums

Mēs piedāvājam izpildīt darba uzdevumā un tehniskajās specifikācijas noteiktos darbus iepirkuma dokumentos norādītajā kārtībā un termiņos par sekojošu cenu:

| Nr.p.k. | Iepirkums | Cena (latos) bez PVN (summa uzrādāma arī vārdiski) | Cena (latos) ar PVN (summa uzrādāma arī vārdiski) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoceļa ( ielu) klātnes ar grants segumu profilēšana LVL/1km (faktisko km) |  |  |
| 2. | Grāvju atjaunošana LVL/1km |  |  |
| 3. | Caurteku nomaiņa ( m) |  |  |
| 4. | Grants pievešana (m3) |  |  |
| 5. | Ceļmalu appļaušana ( km ) |  |  |

- Piedāvājuma derīguma termiņš

Šis piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

- Mēs apliecinām:

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šī iepirkuma procedūras ietvaros;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma dokumentos norādītās prasības;

- mūsu sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds, Amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, zīmoga nospiedums |  |
| Datums |  |

2.pielikums

Iepirkumam Nr. IPP 2011/1

„Ilzeskalna pagasta  ceļu uzturēšana 2011.gadā”

### Darba uzdevums, tehniskā specifikācija

1.1. Darba drošība. Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu autoceļu uzturēšanas darbos,kā arī par darbu izpildes laikā, vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.

1.2. Satiksmes drošība. Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu uzturēšanas darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001.gada 2.oktobra LR MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem ” prasībām, izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 42.panta otro daļu.

1.4. Pielietotie materiāli. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katram materiālu veidam, kuru paredzēts izmantot darbu izpildei, jābūt atbilstības deklarācijai.

1.5. Apkārtējās vides aizsardzība. Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīga par materiālu ieguves, transportēšanas, ikdienas uzturēšanas darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāja, vai šo specifikāciju prasības.

1.6 Izpildāmo darbu apraksts. Pasūtītāja uzdotie darbi Uzņēmējam jāizpilda saskaņā ar noteikto darbu specifikāciju un prasībām.

1.6.1. Pašvaldības  ceļu  50,5 km uzturēšana bez jauna grants materiāla piedevas (greiderēšana),   kas veicama 2 braucienos, tekošajā kilometrā.

1.6.2 Ceļa nomaļu remonts-planēšana,  nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja norādījuma,  par tekošiem kilometriem.

1.6.3 Bedrīšu remonts,  nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja norādījuma, par iestrādās grants m3

1.6.4 Caurteku nomaiņa,  nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja norādījuma, par atjauno caurteku m

1.6.5 Ceļmalu pļaušana ar pļaujmašīnu – smalcinātāju, veicot darbu 1 reizi vasaras sezonā 50,5 km

1.6.6 Ceļu ikdienas uzturēšana Pretendentam jāveic ar saviem nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm iekārtām , mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem),(norādīt pretendentam pieejamās tehnikas, kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai, sarakstu).

1.6.7 Darba izpilde: darbi jāizpilda ar tam paredzētu tehniku un tiem jāatbilst LV MK noteikumiem Nr. 871 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un VAS „Latvijas valsts ceļi” tehniskajām specifikācijām.

1.6.8 Prasības izpildītam darbam: darbi jāizpilda un tiem jāatbilst LV MK noteikumiem Nr. 871 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un VAS „Latvijas valsts ceļi” tehniskajām specifikācijām.

1.6.9 Ceļu uzturēšanas darbi jāsaskaņo ar pagasta pārvaldes atbildīgo darbinieku, apjomi, kas attiecināmi uz tehniskās specifikācijas punktiem katrā konkrētā gadījumā arī ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzību un finansiālās iespējas.

1.6.10 Ceļi greiderējami visā to platumā, ar tehnikas pārgājienu vienā vai divos virzienos, finanšu piedāvājumā minot cenu par greiderēta ceļa 1 km visā tā platumā atkarīgi no klases.

Veicot ceļu greiderēšanu:

- veikt tiltu iekšējo malu attīrīšanai no sanesumiem,

- nepieļaut ceļu sašaurināšanu, kā arī ceļu nomaļu paaugstinājumu veidošanos, regulāri veicot ceļa nomaļu (paaugstinājumu) 5-10 cm piegreiderēšanu pie braucamās daļas,

- ceļa līkumos nepieļaut iekšējo malu izbraukumu (bedru) veidošanos,

1.6.11.Veikt ceļa seguma uzturēšanas darba grafika uzskaiti un iesniegt Pasūtītājam par katru iepriekšējo mēnesi līdz tekošā mēneša 5. (piektajam) datumam.

Pretendentam jānodrošina darbu uzsākšana 24 (divdesmit četru) stundu laikā, pēc novada pašvaldības atbildīgā darbinieka rīkojuma saņemšanas.

Tehniskās specifikācijas

### 1. Ceļa klātnes profilēšana

A. Mērķis:

Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B. Mērvienība:Jāuzmēra planēšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Ceļa klātnes profilēšana;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās garāžā (stāvvietā).

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Izmantojami motorgreideri, cita pašgājējtehnika un piekabināmie greideri.

F.  Darba izpilde:

•       Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.

•       Profilējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

•       Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

•       Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

G. Prasības izpildītam darbam:

•       Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

•       Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

•        Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

•       Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H.Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

### 2. Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

B. Mērvienība: Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms irdenā stāvoklī (m3).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu;

4. Seguma planēšana (profilēšana);

5. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās garāžā (stāvvietā).

D. Materiāli:

•       Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.

•       Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.

•       Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15 %, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

•       Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m3 vienā vietā.

•       Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu  dabīgu grants materiālu.

•       Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.

G. Prasības izpildītam darbam:

•       Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

•       Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.

•       Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

•       Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

•       Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā.

•       Neatbilstību kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

### 3. Ceļa sāngrāvju atjaunošana

A. Mērķis:

Atjaunot ceļa nogāžu vai sāngrāvju profilu un kritumu, lai nodrošinātu netraucētu ūdens atvadi no ceļa zemes klātnes.

B. Mērvienība: Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena kilometros (pārg.km)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Ceļa klātnes vai sāngrāvja nospraušana;

4. Ceļa nogāžu profilēšana vai sāngrāvja tīrīšana, izveidojot profilu un garenslīpumu;

5. Izraktās grunts izlīdzināšana;

6. Akmeņu, krūmu sakņu un citu svešķermeņu savākšana un aizvešana;

7. Ceļa zemes joslas planēšana;

8. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

9. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās garāžā (stāvvietā).

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Darba veikšanai pielietojams motorgreiders.

F. Darba izpilde:

•       Ceļa nogāzes jāprofilē vai sāngrāvji jātīra, veidojot paredzēto profilu un garenkritumu.

•       Tīrot sāngrāvjus, darbs jāveic pretēji ūdens tecēšanas virzienam..

•       No sāngrāvja izraktā grunts jāizlīdzina tā ārējā daļā.

•       Pēc grunts izlīdzināšanas jāsavāc akmeņi lielāki par 10 cm diametrā, krūmu saknes un citi svešķermeņi un jāaizved uz uzņēmēja atbērtni.

•       Zemes josla, kur tika izlīdzināta grunts, ir jānoplanē.

G. Prasības izpildītam darbam:

•       Ceļa sāngrāvji jātīra, atjaunojot sākotnējo profilu.

•       Ceļa nogāzes vai sāngrāvju nogāzes nedrīkst būt stāvākas kā 1:1,5

•       Sāngrāvja profils jāveido trīsstūrveida vai trapecveida ar dibena platumu 0 - 0,4 m.

•       Sāngrāvja garenkritums nedrīkst būt mazāks par 0,3 %.

•       Pieļaujamās novirzes no projekta grāvja profila izmēros ± 5 cm.

•       Grāvja dziļumam jābūt ne mazāk kā 0,7 m un ne mazāk kā  0,3 m zem salturīgā slāņa pamatnes atzīmes, vietās kur tas ir izbūvēts.

•       Ja grāvja garenkritums ir no 3 % līdz 5 %, nepieciešamības gadījumā tekne un nogāzes ir jānostiprina, , atbilstoši specifikācijām 5.2.6. vai 5.2.7.. Ja grāvja garenkritums ir lielāks par 5 % , jāizstrādā individuāls risinājums.

•       Atjaunotam ceļa sāngrāvim jānodrošina efektīva ūdens novade, nepieļaujot tā uzkrāšanos uz ceļa klātnes, sāngrāvī, pie caurtekām un piegulošajās teritorijās.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

•       Jākontrolē veikto darba pārgājienu skaits atjaunojot sāngrāvi.

•       Izraktā sāngrāvja profils jāpārbauda pēc šablona, vai veicot profila uzmērījumus.

•       Izraktā sāngrāvja garenslīpums jāpārbauda veicot uzmērījumus.

•       Uzmērījumi jāveic vietās, kur vizuāli konstatēta neatbilstība.

•       Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

### 5.6.2. Mehanizēta zāles pļaušana

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sāngrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

B. Mērvienība:

Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena  kilometros (pārg. km)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Zāles pļaušana;

3. Nopļautās zāles izkliedēšana;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās garāžā (stāvvietā).

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai rideri ar darba platumu ≥ 1,2 m

F. Darba izpilde:

Pielieto mehanizētai zāles pļaušanai  autoceļa nomalēs, nogāzēs, grāvjos un sadalošā joslā ar platumu ≤ 4 m.

Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.

Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotā mehānisma darba platuma, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu.

G. Prasības izpildītam darbam:

Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm.

Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un nepiegružo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.  Ja izpļaujamās zāles joslas platums ir  līdz 1,6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaita.

3.pielikums

Iepirkumam Nr. IPP 2011/1

„Ilzeskalna pagasta  ceļu uzturēšana 2011.gadā”

Līgums Nr._______

Ilzeskalna pagasts 				2011. gada ____. __________________

Rēzeknes novada pašvaldības  Ilzeskalna pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000048523, tās vadītājas Genovefas Gailumas personā, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un________________________________________________________________________________________  personā, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, turpmāk Puses,   noslēdz sekojoša satura līgumu:

I  Līguma priekšmets un summa

- Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt  ceļu un ielu  ikdienas uzturēšanas darbus 2011.gada vasaras sezonā Ilzeskalna pagastā, saskaņā ar iepirkumu “Ilzeskalna pagasta ceļu uzturēšana 2011.gadā ”IPP 2011/1

- Izpildītāja darba kvalitāte un izpilde veicama atbilstoši Nolikuma IPP2010/1 tehniskās specifikācijas aprakstam.

- Izpildāmā darba laiks un apjoms saskaņojams  ar Pasūtītāja pārstāvi Annu Kūkoju, tālrunis 64644580.

- Līguma darbības laiks: no šī līguma noslēgšanas datuma līdz  2011.gada 30.novembrim.

- Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, gadījumā, ja izrādās, ka tam ir nepietiekami finanšu līdzekļi.

6.   Pasūtītājs maksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem LVL  saskaņā ar darbu pieņemšanas aktu, atbilstoši  Finanšu piedāvājumam, kas ir šī līguma pielikums.

- Izcenojumi un norēķinu kārtība šī līguma izpratnē attiecināmi uz veikto darbu apjomiem, tikai gadījumos, ja tie veikti pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas uzdevuma.

II  Norēķinu kārtība

- Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtā dokumenta par veiktajiem darbiem un Izpildītāja iesniegtās pavadzīmes –  rēķina.

- Apmaksas forma un norēķinu kārtība: samaksa veicama ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.

- Par darba izpildi   maksātājs ir Rēzeknes novada  Ilzeskalna pagasta pārvalde;  adrese: „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna  pagasts, Rēzeknes  novads,      LV- 4619.

- Par Līgumā noteikto darbu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi Izpildītājs  maksā Pasūtītājam  līgumsodu 0,5% apmērā no neizpildīto vai nekvalitatīvi izpildīto darbu apjoma summas .

- Par katru nokavēto maksājuma dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.05% apmērā no parāda summas.

III  Darba pieņemšana

- Darbu pieņem  saskaņā ar darba nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru akceptē Pasūtītījs

- Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt darba pieņemšanas – nodošanas aktu, ja veiktie darbi nav bijuši pasūtīti vai nesakrīt veikto darbu apjomi, vai nav atbilstoša kvalitāte.

- Izpildītājs darbu nodod Pasūtītājam.

IV   Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

- Jebkuras pretenzijas par Līguma nosacījumu neizpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.

- Šo līgumu var grozīt un papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās.

- Līgumu var lauzt, Pusēm  rakstiski vienojoties vai civillikumā noteiktajā kārtībā.

V   Citi nosacījumi

- Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

- Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

- Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2011.gada 30.novembrim.

- Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Katram no tiem ir vienāds juridisks spēks.

- Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šī Līguma punktiem un apstiprina to ar savu parakstu.

Līguma pielikumi: iepirkuma  „Ilzeskalna pagasta ceļu  uzturēšana  2011.gadā”; iepirkuma  identifikācijas numurs IPP 2011/1;  Finanšu piedāvājums, tehniskās specifikācijas

Pušu rekvizīti

| Izpildītājs: Reģ. Nr. Adrese: Banka: Kods: Konts | Pasūtītājs: Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasta pārvalde Reģ. Nr. LV 90000048523 Adrese: „Pagastmāja”, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619 Banka: Hipotēku zemes banka, Kods: LHZBLV22 Konts: LV66LHZB4600170057001 |
| --- | --- |

Izpildītājs:					         Pasūtītājs:

_______________________________		        ______________________________

(paraksts un atšifrējums)                                                   (paraksts un atšifrējums)

Z.v.                                                                          Z.v.