APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas sēdē

2012.gada 1.jūnijā

Protokola Nr.3

Iepirkuma

(Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā)

“Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca””

NOLIKUMS

(iepirkuma identifikācijas Nr. VSL 2012/3)

Viļāni 2012

- Vispārīgā informācija...........................................................................................3

- Informācija par iepirkuma priekšmetu.................................................................5

- Pretendenta atlases prasības.................................................................................6

- Iesniedzamie dokumenti......................................................................................7

- Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji....................................9

- Iepirkuma līgums................................................................................................10

- Iepirkuma komisija.............................................................................................11

- Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi.......................................................11

- Pretendenta tiesības un pienākumi.....................................................................12

- Pielikumi............................................................................................................13

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - SIA „Viļānu slimnīca” aicina iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8’ kārtībā un „Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca” Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā” nolikuma prasībām.

  - Tehnisko dokumentāciju  iespējams saņemt SIA „Viļānu slimnīca”, Rīgas ielā 57, Viļāni, darba dienās no plkst.8.00-12.00

  - Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

- juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana): SIA „Viļānu slimnīca”

Juris Vidiņš, tālr. 29418767

e-pasts: vilhospital@inbox.lv

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

Identifikācijas Nr. VSL 2012/3

  - Pasūtītājs

| Pasūtītājs | SIA „Viļānu Slimnīca” |
| --- | --- |
| Adrese | Rīgas ielā 57, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650 |
| Reģistrācijas Nr. | 40003235190 |
| Tālruņa Nr. | 29418767 |
| Faksa Nr. | 64662620 |
| e-pasta adrese | vilhospital@inbox.lv |

  - Iepirkuma priekšmets:

CPV kods: 45000000-7

  - Publikācija par iepirkumu:

portālā www.iub.gov.lv, www.vilani.lv, www.rezeknesnovads.lv.

2012.gada 4. jūnijā

  - Līguma izpildes vieta:

Viļāni, Viļānu novadā.

  - Līguma izpildes laiks: 2,5 mēneši.

  - Piedāvājuma iesniegšanas, datums, laiks un kārtība

1.11.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 15. jūnijam, pl. 12.00, Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā, LV-4650 21. kabinetā iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu (ierakstītas vēstules veidā). Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

1.11.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

1.11.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

1.12.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no iepirkuma procedūras nolikuma (turpmāk – Nolikums) 1.11.2.punktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas.

1.12.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 1.12.1.punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

1.13. Piedāvājuma nodrošinājums

1.13.1. Iesniedzot iepirkuma procedūras piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums LVL 5 % apmērā no piedāvātās līgumcenas. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams bankas garantijas veidā. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (1.pielikums).

1.13.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.13.2.1. līdz Nolikuma 1.12.1. punktā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam;

1.13.2.2. līdz Nolikuma 1.12.2. punkta kārtībā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam;

1.13.2.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

1.13.3. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.13.3.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.13.3.2. izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.13.4. Ja Pasūtītājs ir paziņojis pretendentiem par piedāvājuma izskatīšanas termiņa pagarinājumu, pretendentiem 3 (trīs) dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam nodrošinājuma devēja rakstisks apliecinājums par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarinājumu uz pagarināto piedāvājumu izskatīšanas termiņa laiku.

1.14.    Piedāvājuma noformēšana

1.14.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- SIA „Viļānu slimnīca”, Iepirkuma komisijai, Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā, LV-4650.

- pretendenta nosaukums un adrese

- atzīme: Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca”, identifikācijas Nr. VSL 2012/3. Neatvērt līdz 2012.gada 15.jūnijam. plkst.12:00.

1.14.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām:

1. Pretendentu atlases dokumentiem, kas minēti Nolikuma 4.1. un 4.2.punktā, ieskaitot  pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā;

2.  Tehniskā piedāvājuma;

3. Finanšu piedāvājuma.

1.14.3. Pretendents sagatavo vienu piedāvājuma dokumentu kopuma oriģinālu, ievērojot nolikumā noteikto piedāvājuma sastāvu, ar skaidri salasāmu norādi „ORIĢINĀLS”. Papildus tam pretendentam ir jāiesniedz 1 (viena) piedāvājuma kopija ar skaidri salasāmu norādi „KOPIJA”. Gadījumā, ja tiek konstatētas kādas neatbilstības, noteicošais būs oriģināls. Piedāvājuma oriģinālam un tā kopijai jābūt cauršūtām kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

1.14.4. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāievieto nolikuma 1.14.1.punktā minētajā aploksnē.

1.14.5. Piedāvājuma oriģinālam un tā kopijai ir jābūt drukātām vai rakstītām ar neizdzēšamu tinti, skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.14.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Pretendenta apliecinājums nozīmē, ka:

- ir uzraksts “TULKOJUMS PAREIZS”;

- ir piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums;

- ir vietas nosaukums un datums.

1.14.7. Visiem Pretendenta iesniegtiem dokumentiem jābūt noformētiem pamatojoties uz Dokumentu juridiskā spēka likumu.

1.14.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

1.14.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumu procedūrā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.14.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.11.2.punktā noteiktos gadījumus, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.15. Cita informācija

1.15.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem notiek pa pastu, telefonu, faksu, e-pastu.

1.15.2. Ieinteresētais pretendents var uzdot jautājumus (ne vēlāk 5 darba dienu laika pirms piedāvājumu atvēršanas dienas) par iepirkuma procedūru, iesniedzot

tos rakstiskā vai elektroniskā formā (saņemot par to apstiprinājumu). Ja no ieinteresētā pretendenta ir saņemts jautājums par Nolikumu, Pasūtītājs sagatavo atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot iesniedzēju) ne vēlāk kā triju dienu laikā nosūta visiem ieinteresētajiem pretendentiem, kuri no Pasūtītāja saņēmuši nolikumu, un pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus, vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā. Personām, kuras saņem nolikumu pēc informācijas sniegšanas, kopā ar nolikumu izsniedz arī informāciju par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm.

1.15.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos noteikumus. Piedāvājumu iesniegt saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko projektu.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1.Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkuma priekšmets „Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca” Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā” saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

CPV kods: 45000000-7.

2.1.1.1. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

2.1.2. Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.

2.1.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

2.1.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt būvdarbu apjomu, pēc līguma noslēgšanas ar konkrēto pretendentu.

3. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā

3.1.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

3.1.2.Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

3.1.2.1.viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

3.1.2.2.vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

3.1.3.Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

3.1.4.Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

3.1.5.Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3.1.6. Pretendents nav iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

### 3.1.7. Nolikuma 3.1.1.– 3.1.6. punktā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

## 3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām sniegt būvniecības pakalpojumus

3.2.1. Pretendentam ir pieejami finanšu resursi, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus līguma izpildei.

3.2.2. Pretendentam pēdējo triju gadu laikā ir realizēti vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura (pēc būvdarbu apjoma un  būves veida) būvobjektus.

3.2.2.1. Par līdzīga rakstura būvdarbiem pēc būvdarbu apjoma (naudas izteiksmē) tiks uzskatīti būvdarbi, kuru kopējā katra atsevišķa līgumcena ir vienāda vai lielāka par pretendenta piedāvāto līgumcenu (bez PVN).

3.2.3. Pretendents var nodrošināt tehnisko personālu, kura kvalifikācija atbilst vismaz šādām prasībām:

3.2.3.1. viens atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, kā arī vismaz 5 gadu pieredze būvdarbu vadīšanā (pieredze līdzīga rakstura būvdarbu vadīšanā).

3.2.3.2. viens speciālo būvdarbu vadītājs, kuram ir būvprakses sertifikāts siltumapgādes sistēmu izbūves darbu vadīšanā, kā arī vismaz 5 gadu pieredze būvdarbu vadīšanā (pieredze līdzīga rakstura būvdarbu vadīšanā).

3.2.4. Pretendents var nodrošināt tādu tehnisko aprīkojumu (instrumentus un tehniskās iekārtas, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), kas atbilst tehniskajās specifikācijās noteiktajām minimālajām prasībām attiecībā uz tehnisko aprīkojumu (instrumentiem un iekārtām).

3.2.5. Pretendents izpildot līgumu spēj īstenot pasākumus vides aizsardzības prasību nodrošināšanai.

3.2.6. Pretendents spēj veikt savas vispārējās civiltiesiskās atbildības nodrošināšanu attiecībā uz būvdarbiem par summu, kas nav mazāka par 100% no piedāvātās līgumcenas.

3.2.7. Pretendents līguma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus, nodot tiem ne vairāk kā 70% no kopējā veicamo darbu apjoma. Piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir jāatbilst Nolikuma 3.1.punkta prasībām.

3.3. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst Nolikuma 3.punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta apņemšanos veikt „Katlu mājas rekonstrukcijas darbus objektā „Viļānu slimnīca” Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā” saskaņā ar Nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā pretendents sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai formai (3.pielikums).

4.2. Pretendentu atlases dokumenti

4.2.1. Vispārēja informācija par pretendentu, iesniedzama atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (4.pielikums).

4.2.2. Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

4.2.3. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

4.2.4. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota izziņa (oriģināls), ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta. Laika periods no izziņas izsniegšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim nedrīkst būt lielāks par vienu mēnesi.

4.2.5. Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniedzis Valsts  ieņēmumu   dienests   vai   cita   nodokļu   administrēšanas   iestāde   Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kura apliecina, ka pretendenta nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā un/vai valstī, kurā tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī nepārsniedz 100 latus.

4.2.6. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības būvniecības darbu veikšanai kopija vai cita dokumenta (licence, sertifikāts) kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt komercdarbību būvniecībā.

4.2.7. Pretendenta parakstīta izziņa par Pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu būvdarbos (pašu spēkiem) iepriekšējos trijos gados,

4.2.8. Informācija par pretendenta pieredzi būvdarbu veikšanā, kas apliecina, ka pretendents šajā laikā veicis un pienācīgi pabeidzis ne mazāk kā 3 (trīs) līdzīga rakstura būvdarbus (pēc būvdarbu apjoma un būves veida). Pievienojot atsauksmes no šajā sarakstā norādītajiem Pasūtītājiem. Informācija par pretendenta pieredzi būvdarbu veikšanā iesniedzama atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (5.pielikums).

4.2.9. Būvdarbu izpildē iesaistītā personāla saraksts, kurš iesniedzams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (6.pielikums).

4.2.10. Atbildīgo būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta kopijas, kā arī kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksts. Kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksts iesniedzams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (7.pielikums).

4.2.11. Pretendentam piederošo un pieejamo būvdarbu izpildei nepieciešamo iekārtu, instrumentu un tehnikas saraksts un to apraksts (izlaiduma gads, stāvoklis utml.)

4.2.12. Apliecinājums, ka pretendentam ir noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētajā laukumā, kā arī līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu piegādi, pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā un ir atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem atkritumu pārvadājumiem.

4.2.13. Ja darbu izpildei paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kā arī pretendenta un apakšuzņēmēja parakstīta vienošanās vai apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā. Pretendentam piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts iesniedzams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (8.pielikums).

Pretendents par viņa norādītajiem apakšuzņēmējiem iesniedz visus nolikuma 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6. punktos pieprasītos dokumentus.

4.3. Tehniskais piedāvājums

### 4.3.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums), tehniskajā projektā  noteiktajām prasībām un Nolikumam pievienotajai tehniskā piedāvājuma formai (9.pielikums).

4.3.2. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj izvērstu būvdarbu grafiku pa nedēļām un konkrētiem darbu veidiem.

4.3.3. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu (gados) no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. Piedāvātam būvdarbu garantijas termiņam ir jābūt ne īsākam par 2 (diviem) gadiem.

4.3.4. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirts iepirkuma līgums, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecībā uz būvdarbiem par summu, kas nav mazāka par 100% no piedāvātās līgumcenas. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi pasūtītājam.

## 4.4. Finanšu piedāvājums

### 4.1.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks veikti tehniskajai specifikācijai atbilstoši būvdarbi. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (10.pielikums).

### 4.1.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

### 4.1.3. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” būvniecības koptāmes prasībām.

4.1.4. Tāmē pretendentam jāiekļauj visi darbi un materiāli, ja nepieciešams piedāvājuma tāmē uzrādot sīku darbu pozīcijas detalizāciju, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem aktiem, un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.

4.1.5. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Ja darba apjoms izpildes laikā mainās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz pretendenta norādītajām vienību cenām, saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem. Pēc Līguma noslēgšanas Pasūtītājam ir tiesības palielināt vai samazināt būvdarbu apjomus.

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēlēs kritēriji

5.1. Vispārīgie noteikumi

5.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

5.1.2. Nepieciešamības gadījumā pretendenta iesniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildus informāciju.

5.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

## 5.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 1.11.punktā norādītajām prasībām.

## 5.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.

5.3. Pretendentu atlase

## 5.3.1. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi.

## 5.3.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

5.3.3. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus nolikumā pieprasītos dokumentus.

5.3.4. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību izvirzītajiem atlases nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

5.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

## 5.4.1. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

5.4.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajai tehniskai specifikācijai.

5.4.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē var tikt pieaicināts speciālists.

5.4.4. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajās specifikācijas prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata

5.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

## 5.5.1. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

5.5.2. Komisija izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikuma prasībām.

5.5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

5.5.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

5.5.5. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju.

6. IEPIRKUMA LĪGUMS

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

6.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts, ņemto vērā piedāvājumā norādītās cenas.

6.3. Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ var samazināt kopējo izpildāmo darbu apjomu.

6.4. Piedāvājumu tāmes sastādīšanā ņemt vērā tehnisko projektu, gadījumā, ja tehniskā projektā nav iekļautas visas būvdarbu pozīcijas.

7. IEPIRKUMA KOMISIJA

## 7.1. Iepirkumu komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Publisko iepirkumu likums”.

## 7.2. Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

## 7.3. Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. Protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

7.4. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

7.5. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdes piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā 5 locekļi. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

## 7.6. Katrs komisijas loceklis katru piedāvājumu vērtē atsevišķi, aizpildot individuālo vērtēšanas tabulu. Komisijas locekļu aizpildītās piedāvājumu vērtēšanas tabulas apkopo vienā tabulā.

7.6. Motivētu lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem komisija pieņem balsojot.

8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Iepirkuma komisijas tiesības

8.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

8.1.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.

8.1.3. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.14.punktā minētajām prasībām.

8.1.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

8.1.6. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

8.1.7. Izvēlēties piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām.

8.1.8. Izvēlēties nākamo izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

8.1.9. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līgumu.

8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

8.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

8.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu.

8.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas, paziņot to pretendentiem.

# 9. Pretendenta tiesības un pienākumi

## Pretendenta tiesības:

9.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu.

9.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu.

## Pretendenta pienākumi:

9.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

9.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

9.2.3.Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pretendenta norādītajos termiņos

9.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                             A. Mičule

1.pielikums

Iepirkuma procedūras„Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca” Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā”   nolikumam

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

SIA „Viļānu slimnīca”

Rīgas ielā 57,Viļāni,

Viļānu novadā, LV-4650

Vietas nosaukums, (gads).gada  (datums), (mēnesis)

Ievērojot to, ka Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, (turpmāk tekstā – Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu (turpmāk tekstā – Piedāvājums) SIA „Viļānu slimnīca” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) izsludinātajam iepirkumam „Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca” (identifikācijas Nr.VSL 2012/3) (turpmāk tekstā- iepirkums), un to, ka Iepirkuma nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

Mēs, bankas nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese (turpmāk – Galvotājs) apņemamies samaksāt Pasūtītājam LVL 5 % apmērā (turpmāk tekstā – Piedāvājuma nodrošinājuma summa), ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā Piedāvājuma nodrošinājums;

- Pretendents ir atzīts par uzvarējušu Iepirkuma procedūrā un neparaksta iepirkuma līgumu noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamiem samaksāt Piedāvājuma nodrošinājuma summu Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas, neprasot pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas Piedāvājuma nodrošinājuma summa, un ir iestājies kāds no augstāk minētajiem nosacījumiem.

Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā no 2012.gada (datums). (mēnesis) un paliek spēkā (dienu skaits) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz (gads).gada (datums).(mēnesis), un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz galvotājam ne vēlāk par šo datumu.

Piedāvājuma nodrošinājumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar Piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Pilnvarotās personas amats, paraksts un tā atšifrējums:

Bankas zīmoga nospiedums

2.pielikums

Iepirkuma procedūras„Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca” Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā”  nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objekta nosaukums: „Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca” Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā”

Objekta adrese:

| 1 | Demontāžas darbi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vecā tvaika katla demontāža un utilizācija | kompl. | 1 |
| 2 | Vecā apkures katla 500kW demontāža | kompl. | 1 |
| 3 | Katlumājas iekārtas demontāža | obj. | 1 |
| 2 | Katlu māja pamatiekārtas |  |  |
| 1 | Vecā apkures katla 500kW pieslēgšana | kompl. | 1 |
| 2 | Biomasas un cietā kurināmā apkures iekārta ECCO-ENERGO EE 200 kW (vai analogs) : Vismaz 3 ugunsdrošības aizsardzības pakāpes pret liesmas nokļūšanu granulu tvertnē Eiropas atbilstības sertifikāts (CE marķējums) Ūdenssildāmais katls 200 kW; Cauruļveida siltummainis; Iespēja apkures katlu kurināt ar cieto kurināmo neatvienojot degkameru; Automātiska granulu aizdedzināšana Degļa jaudas automātiska regulēšana Kurināmais – kūdras, kokskaidu un koksnes atkritumu granulas, Graudaugi, malka; Tehnoloģisko iekārtu darbības nosacījums – pilnībā automatizēts tehnoloģisko iekārtu kopums, kura ikdienas ekspluatācijai nav nepieciešams maiņu personāls no Pasūtītāja puses; Darba spiediens (max) – 6 bar; Darba temperatūra (max) – 95°C; Dūmgāzu izejas temperatūra nominālās jaudas režīmā (max)–120°C; | gb. | 2 |
| 3 | Granulu katla vadības bloks ar procesoru | gb. | 2 |
| 4 | Granulu deglis ar vadības automātiku,η=90-95%. | gb. | 2 |
| 5 | Granulu padeve | gb. | 2 |
| 6 | Granulu tvertne , no 650 līdz 750 L | kompl. | 2 |
| 7 | Spliters | kompl. | 2 |
| 8 | Granulu katla ūdens temperatūras devējs | gb. | 2 |
| 9 | Avārijas termostats | gb. | 2 |
| 10 | Drošības vārsts 200kW | gab. | 4 |
| 11 | Recirkulācijas sūknis TOP-S-40/4 (vai analogs) | gab. | 2 |
| 12 | Termostatvarsts Dn40, t=60°C, kvs=20m³/h | gb. | 2 |
| 13 | Granulu katla individuālas aizsardzības diafragmas izplešanās tvertne Reflex N 50; 6bar; 120°C (vai analogs) | gb. | 2 |
| 14 | Gaisa savācējs ar automātisko atgaisotāju | gab. | 2 |
| 15 | Ūdens sagatavošanas iekārta Fillsoft II (vai analogs) | kompl. | 1 |
| 16 | Automātiskais piebarošanas mezgls "Fillset" (vai analogs) | gab. | 1 |
| 3 | Katlu mājas pamatiekārtas |  |  |
| 1 | Akumulācijas tvertne (V=1,5m³) ar izolāciju vismaz b=10 cm un aizsargpārklājumu | kompl. | 2 |
| 3 | Diafragmas izplešanās tvertne 600L Reflex N 600 (6bar; 120°C) vai analogs | kompl. | 1 |
| 4 | 3-gājienu sajaucējvārsts ar piedziņu VF 3 Dn65 (kvs=63m³/h) vai analogs | kompl. | 1 |
| 5 | 3-gājienu sajaucējvārsta piedziņa AME 55 vai analogs | kompl. | 1 |
| 6 | Cirkulācijas sūknis TOP – S 50/10 380 V vai analogs | gab. | 2 |
| 7 | Regulējošais procesors "Danfoss" ECL 200 ar prog. Karti vai analogs | kompl. | 1 |
| 8 | Temperatūras sensors virsmas | gab. | 1 |
| 9 | Ārgaisa temperatūr.sensors | kompl. | 1 |
| 10 | Atloku čuguna mehāniskais filtrs DN 50 | gab. | 0 |
| 11 | Atloku čuguna mehāniskais filtrs DN 80 | gab. | 1 |
| 12 | Vienvirziena vārsts DN65 | gab. | 4 |
| 13 | Vienvirziena vārsts DN80 | gab. | 2 |
| 14 | Metināms lodveida vārsts DN 80 | gab. | 5 |
| 15 | Tas pats DN 65 | gab. | 4 |
| 16 | Tas pats DN 50 | gab. | 0 |
| 17 | Tas pats DN 32 | gab. | 10 |
| 18 | Tas pats DN 25 | gab. | 0 |
| 19 | Tas pats DN 20 | gab. | 0 |
| 20 | Tas pats DN 15 | gab. | 2 |
| 21 | Balansešanas vārsts "TA" STAD Dn.50 vai analogs | gab. | 2 |
| 22 | Vītņu lodveida krāns "GIAKOMINI" DN 50 vai analogs | gab. | 0 |
| 23 | Tas pats DN 32 | gab. | 2 |
| 24 | Tas pats DN 25 | gab. | 0 |
| 25 | Tas pats DN 20 | gab. | 2 |
| 26 | Tas pats DN 15 | gab. | 0 |
| 27 | Stikla termometrs 0-130 0C | kompl. | 8 |
| 28 | Manometrs 0-10 bar komplektā ar noslēgvārstiem | kompl. | 8 |
| 29 | Sūkņu vadības pults | kompl. | 1 |
| 30 | Automātikas vadības skapis | kompl. | 1 |
| 3 | Katla apsaites materiāli |  |  |
| 1 | Tērauda cauruļvadi DN 80 | m | 15 |
| 2 | Tērauda cauruļvadi DN 65 | m | 14 |
| 3 | Tas pats DN 50 | m | 0 |
| 4 | Tas pats DN 40 | m | 0 |
| 5 | Tas pats DN 32 | m | 6 |
| 6 | Tas pats DN 20 | m | 5 |
| 7 | Tas pats DN 15 | m | 5 |
| 8 | Cauruļvadu akmens vates izolācija čaulas b=50 mm DN 80 | m | 15 |
| 9 | Cauruļvadu akmens vates izolācija čaulas b=50 mm DN 65 | m | 14 |
| 10 | Tas pats DN 50 | m | 0 |
| 11 | Tas pats DN 40 | m | 0 |
| 12 | Tas pats DN 32 | m | 6 |
| 13 | Tas pats DN 20 | m | 5 |
| 14 | Tas pats DN 15 | m | 5 |
| 15 | Materiāli siltumizolācijas montāžai | kompl. | 1 |
| 16 | Cauruļvadu fasondaļas un palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 17 | Gruntskrāsa | kg | 0.8 |
| 18 | Krāsa Neosprit 30 vai analogs | kg | 1.6 |
| 19 | Cauruļvadu stiprinājumi no cinkotā tērauda | kompl. | 1 |
| 20 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1 |
| 21 | Sistēmas regulēšana un palaišana | kompl. | 1 |
| 22 | Metināšanas materiāli | kompl. | 1 |
| 23 | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. | 1 |
| 24 | Sistēmas marķēšanas materiāli | kompl. | 1 |
| 25 | Izpilddokumentācija | kompl. | 1 |
| 4 | DŪMVADS |  |  |
| 1 | Rūpnieciski izolēts dūmvads 350*300 | t.m. | 12 |
| 2 | Rūpnieciski izolēts dūmvada līkums 350*300 90 gr. | gab. | 2 |
| 3 | Rūpnieciski izolēta dūmvada T-veida atzars 350*300 90 gr. | gab. | 2 |
| 4 | Rūpnieciski izolēts dūmvada tīrīšanas lūkas veidgabals | gab. | 2 |
| 5 | Rūpnieciski izolēts dūmvada kondensāta novadīšanas veidgabals | gab. | 2 |
| 6 | Rūpnieciski izolēta dūmvada stiprinājumu komplekts | kompl. | 1 |

|  | Siltumtrases renovācija |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Cauruļvadi un to veidgabali |  |  |
| 1 | Rūpnieciski izolētu cauruļu Dn.89/180 montāža | m | 160 |
| 2 | Rūpnieciski izolēti ievadlīkumi Dn.89/180 1,5*1,5 | gab. | 2 |
| 3 | Rūpnieciski izolēti līkumi Dn.89/180 90* 1,0*1,0 | gab. | 4 |
| 4 | Gala uzmavas Dn.89/180 | gab. | 4 |
| 5 | Elastīgs ievads Dn.180 | gab. | 10 |
| 6 | Savienojuma izolācijas materiāli Dn.89/180 | kpl | 30 |
| 7 | Nekustīga balsta Dn.89/180 izbūve ar tērauda karkasu | kpl | 4 |
| 8 | Kompensācijas spilveni b=50mm, L=1,00m | gab. | 12 |
| 9 | Brīdinājuma lenta | m | 80 |
| 10 | Signalizācijas kontroles sistēma ar signalizācijas vadību | kpl | 1 |
| 11 | Lodveida krāna "DZT" montāža | gab. | 4 |
| 12 | Lodveida krāns metināms Dn.80 (ar atlokiem) | gab. | 4 |
| 13 | Lodveida krāns metināms Dn.20 (izlaidei) | gab. | 2 |
| 14 | Hermetizētu cauruļvadu ievadu SK izveidošana | vietas | 4 |
| 15 | Cauruļvadu ievadu ēkas izveidošana | vietas | 1 |
| 16 | Montāžas materiāli | kpl | 1 |
| 17 | ST hidrauliska pārbaude | m | 160 |
| 18 | 2. Zemes un labiekārtošanas darbi |  |  |
| 19 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausu 0,65m3 (ar aizvešanu) | m3 | 115 |
| 20 | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas | m3 | 5 |
| 21 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no rupjgraudainām smiltīm b=0,15 mm | m3 | 12 |
| 22 | Tranšeju aizbēršana ar rupjgraudainām smiltīm ar ekskavatoru ar sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,20m un planēšanu ar roku darbu | m3 | 16 |
| 23 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, blietējot pa kārtām ar ekskavatoru | m3 | 92 |
| 24 | Ceļu asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana Šķemba - 0,25m, binders - 0,08m, s/a - 0,05m, r/a - 0,07m | m2 | 6 |
| 25 | Ceļa bortakmeņu noņemšana un atjaunošana | t.m. | 4 |
| 26 | Zālāja atjaunošana, uzberot melnzemi (b=0,15m) un iesējot zāli | m2 | 140 |
| 27 | 3. Demontāžas darbi |  |  |
| 28 | Tērauda cauruļvadu 2xDn.100 demontāža kanālā KL90x60 | m | 80 |
| 29 | Kanāla KL90x60 demontāža kopā ar vāku, atbalsta spilveniem, slīdošiem un nekustīgiem balstiem | m | 74 |
| 30 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1 |

Tehniskā specifikācija var būt nepilnīga un tajā var nebūt detalizētu visu nepieciešamo elementu un aprakstu katrā atsevišķā sadaļā. Tādēļ katra pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums, neatkarīgi no specifikācijām, apmierina visas pasūtītāja tehniskās un estētiskās prasības, kā arī Latvijas Būvnormatīvus, un vietējās būvvaldes noteikumus un prasības.

Būvdarbi pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem).

Izvēloties būvdarbos paredzētos materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai to adekvātus analogus, jāparedz tikai tādu celtniecības materiālu, izstrādājumu un iekārtu pielietošana, kuras ir sertificētas atbilstoši Latvijas valsts standartam vai citiem Latvijā esošiem standartiem un jāizmanto to formu produkcija, kurām Latvijā ir pastāvīgas produkcijas realizācijas pārstāvniecības.

Izmaksu izcenojumos ir jāietver veco materiālu un būvgružu aizvākšana no objekta un to izvietošana atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

Garantija izpildītajiem būvdarbiem ne mazāka kā 2 (divi) gadi no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

3.pielikums

Iepirkuma procedūras „Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca” Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā” nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Pasūtītājs:

Identifikācijas Nr.__________                                             2012.gada ______________

Līguma nosaukums: „__________________________”

Iepazinušies ar nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt _______________________ saskaņā ar nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma procedūras noteikumiem, par summu:

___________________________________________ (LVL) apmērā, kurā nav ietverts PVN.

(piedāvājuma cena skaitļos un vārdos)

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies nolikumā noteiktajos apjomos veikt _____________________līdz ___________________.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ dienas, skaitot no nolikumā noteiktā piedāvājumu atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa beigām.

Ar šo iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma.

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

4.pielikums

Iepirkuma procedūras „Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca” Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā”  nolikumam

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| 1. | Nosaukums: |
| --- | --- |
| 2. | Adrese: |
| 3. | Kontaktpersona: |
| 4. | Telefons: |
| 5. | Fakss: |
| 6. | E-pasts: |
| 7. | Reģistrācijas vieta: |
| 8. | Reģistrācijas gads: |
| 9. | Nodarbināto skaits: |
| 10. | Darbības sfēra (īss apraksts): |
| 11. | Finanšu rekvizīti: |

| Bankas nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:

5.pielikums

Iepirkuma procedūras „Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca” Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā”nolikumam

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU BŪVDARBU VEIKŠANĀ

| Nr. | Objekta nosaukums, būvdarbu veids, adrese | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona | Būvdarbu kopējais apjoms, summa (LVL) | Darbu izpildes periods (gads/mēnesis) | Pretendenta pašu spēkiem veikto darbu apjoms (% no kopējā apjoma) | Informācija, vai darbi pabeigti, ja nē – procentuālā izpilde no kopējā apjoma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

Pielikumā:

1)atsauksme no _______________

2) atsauksme no _______________

3) atsauksme no _______________

4) atsauksme no _______________

5) atsauksme no _______________

- Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ____________________________

6.pielikums

Iepirkuma procedūras „Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca” Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā” nolikumam

BŪVDARBU IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA SARAKSTS

| Nr. | Tehniskais personāls, kas iesaistīts būvdarbu veikšanā (amats) | Vārds, uzvārds, personas kods | Profesionālā kvalifikācija | Profesionālā apvienība, kas izdeva sertifikātu | Sertifikāta numurs, izdošanas datums | Pieredze attiecīgajā specialitātē (gados) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

Pielikumā:

1)sertifikāts _______________

2) sertifikāts _______________

3) sertifikāts _______________

4) sertifikāts _______________

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ____________________________

7.pielikums

Iepirkuma procedūras „Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca” Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā”  nolikumam

KVALIFIKĀCIJAS, IZGLĪTĪBAS UN DARBA PIEREDZES APAKSTS (CV)

| Personas dati Uzvārds/vārds Adrese Tālrunis Dzimšanas datums |  |
| --- | --- |
| Patreizējais amats |  |
| Izglītība Laika periods Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/piešķirtā kvalifikācija Izglītības iestādes nosaukums | Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākiem datiem |
| Darba pieredze Laika periods Profesija vai ieņemamais amats Darba vietas nosaukums un adrese Nozare | Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākiem datiem |
| Papildu informācija | Iekļaujiet šeit jebkuru informāciju, kas var būt būtiska, piemēram, atsauksmes utt. |

Ar šo es, apakšā parakstījies, vārds uzvārds, apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkuma procedūrā  „Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca” Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā” pretendenta iesniegtā piedāvājuma ietvaros kā amata nosaukums līguma izpildē.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā.

Vārds, uzvārds  _______________________

Paraksts _____________________________

Datums _____________________________

8.pielikums

Iepirkuma procedūras „Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca” Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā”  nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIESAISTĪTAJIEM APAKŠUZŅĒMĒJIEM

| Nosaukums | Adrese, tālrunis | Kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā:

1)___________ apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā.

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ____________________________

9.pielikums

Iepirkuma procedūras„Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca” Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā”  nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Līguma nosaukums: „Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca” Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā”

- Darbu organizācijas un izpildes kārtība (darbu veikšanai piedāvāto metožu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam).

- Apliecinājumi materiālu (iekārtu) kvalitātei un atbilstībai standartiem.

- Detalizēts darbu izpildes kalendārais grafiks un termiņi.

- Reaģēšanas laiks un iespējamā defekta novēršanas laiks.

- Vides aizsardzības pasākumu apraksts.

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ____________________________

10.pielikums

Iepirkuma procedūras „Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca” Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā”  nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pasūtītājs:

Identifikācijas Nr.__________                                             2012.gada ______________

Līguma nosaukums: „_______________________”

Iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt ______________________________, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma procedūras noteikumiem, par summu:

_________________________ LVL bez PVN;

Pievienotās vērtības nodoklis   _________________________LVL;

Piedāvātā līguma kopsumma  (ar PVN)  ________________ LVL (summa vārdiem).

Piedāvātie izpildīto būvdarbu apmaksas termiņi _____________

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajos apjomos veikt ________________________ līdz ___________________.

Veicamo būvdarbu un izmantojamo būvizstrādājumu piedāvātais garantijas laiks ___ gadi.

Ar šo mēs apliecinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa iepirkuma procedūras dokumenti.

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts

PROJEKTS

# LĪGUMS

Viļāni					                              2012.gada ___.______________

SIA „ Viļānu slimnīca” , reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> vadītāja Jura Vidiņa  personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un <Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā arī PUSES, pamatojoties uz atklāta konkursa “Katlu mājas rekonstrukcijas darbi objektā „Viļānu slimnīca””, turpmāk šī līguma tekstā KONKURSS, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Apzīmējumi:

  - Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

  - Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - Darbi – visas darbības, kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4. punktā.

1.6. Būvobjekts – būvdarbu izpilde katlumājas rekonstrukcija Viļānu slimnīcā.

1.7. Piedāvājums – Līgumam pievienotais Tehniskais piedāvājums no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Konkursā.

1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši Piedāvājumam.

- Līguma priekšmets

2.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu izpildīt Viļānu slimnīcas katlu mājas rekonstrukcijas darbus, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem un Tehnisko projektu.

2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darba spēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

- Līguma sastāvdaļas

  - Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

    - Līgums;

    - Pielikums Nr.1 – Piedāvājums, tajā skaitā laika grafiks un garantijas;

Pielikums Nr.2 – Tāme.

  - Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas Līguma 3.1.punktā.

- Līguma cena

4.1.  Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) un pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 22% LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), kas kopā sastāda LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai.

  - Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības palielināt vai samazināt būvdarbu apjomus;

  - Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

- Darbu izpildes noteikumi

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem, un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt Laika grafikā noteiktajos termiņos. Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Laika grafikā noteiktos termiņus.

  - Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

  - Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt  līdz 2012.gada ________________.

  - Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Būvuzraugs un Būvuzņēmējs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

  - Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nozīmēt savu pārstāvi vai būvuzraugu Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;

    - nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

    - nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Laika grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

    - pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

    - citas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās Pasūtītāja tiesības.

- Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - veikt būvdarbu sagatavošanu;

    - Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

    - būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

    - nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

    - nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;

    - nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

Darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>.

Darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

    - Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

    - Segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumu, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem;

    - pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.).

    - ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu izpildi;

    - apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar Līguma 5.7.punktu);

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Tehnisko projektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

- Iekārtas drošums un atbilstība.

8.1. Iekārtas drošums nozīmē tādas prasības iekārtai, kas paredzamos tās lietošanas apstākļos nerada risku vai rada tādu minimālu risku, kurš atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likumam un citiem normatīvajiem aktiem uzskatāms par pieļaujamu un savienojamu ar drošuma, dzīvības, veselības, īpašuma vai vides aizsardzības prasībām.

8.2. Iekārtas kvalitātei jāatbilst vispārpieņemtajām kvalitātes prasībām.

9. Riska pāreja

9.1. Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot gadījumus, kad tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

- Dokumentācija

10.1.	Dokumenti, kurus Būvuzņēmējs sastāda un iesniedz Pasūtītājam, tiek sastādīti latviešu valodā un iesniegti pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

- Garantija

11.1.	Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

11.2.	Augstāk minētās garantijas termiņš, saskaņā ar Piedāvājumu, ir <skaitlis> mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

  - Defektu akts tiek sastādīts Pasūtītāja vai Pusēm vienojoties noteiktajā termiņā. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot tam vienu defektu akta eksemplāru.

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

12.1.	Darbu nodošana notiek pēc visu Līgumā paredzēto būvdarbu izpildes. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītajiem Darbiem un tehniskās dokumentācijas saņemšana ir pamats pieņemšanas – nodošanas akta sastādīšanai.

12.2.	Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu.

  - Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana. Būvobjekta pieņemšanu apliecina pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana.

  - Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

- Maksājumu kārtība

13.1. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu, sekojošā kārtībā:

13.1.2. Apmaksu veic katru mēnesi  par faktiski izpildītājiem Darbiem. Pasūtītājs samaksu veic 10 (desmit) darbdienu laikā pēc akta par faktiski izpildītajiem Darbiem parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja;

13.1.3. galīgais norēķins tiek veikts 10 (desmit) darbdienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas, Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

- Līguma grozījumi

  - Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt grozījumus Līgumā (Līguma cena var tikt mainīta tikai Līguma 4.3. un 4.4.punktā noteiktajos gadījumos). Jebkuri Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā. Pēc abu Pušu parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā ir jāveic attiecīgie grozījumi Līgumā.

- Līgumsods

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līguma 5.4.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir papildu vienojušās, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,2% apmērā no kopējās Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

  - Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas.

  - Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 13.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,2% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

- Līguma laušana

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu var lauzt šo Līgumu:

16.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis savas līgumsaistības, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu;

16.2.2. ja Būvuzņēmējs tiek atzīts par maksātnespējīgu.

  - Līguma laušana 16.2.punktā paredzētajos gadījumos neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu.

  - Ja Līgums tiek lauzts saskaņā ar Līguma 16.2.punktu, Būvuzņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto maksājumu, kā arī maksā līgumsodu atbilstoši Līguma 15.2.punktam.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj	Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 (divdesmit) darbdienām vai citādi traucē Būvuzņēmējam izpildīt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas neveic nokavēto maksājumu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

- Nepārvarama vara

  - Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

  - Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju izpildīt Līgumu: ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.

  - Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 4 (četrus) mēnešus.

- Nodokļi un nodevas

  - Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.

- Strīdu atrisināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

  - Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

  - Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses to ir parakstījušas.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad ir panākta Pušu vienošanās par Līguma laušanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm lauž to vienpusēji.

PASŪTĪTĀJS:                                                       BŪVUZŅĒMĒJS:

<pasūtītāja nosaukums                                <būvuzņēmēja nosaukums>

| reģ. Nr. <reģistrācijas numurs> adrese: <adrese> Bankas rekvizīti: _________________________________ ________________________________ | reģ. Nr. <reģistrācijas numurs> adrese: <adrese> Bankas rekvizīti: ______________________________________ ______________________________________ |
| --- | --- |
| ________________________________ ________________________________ <paraksta atšifrējums> z.v. | ______________________________________ ___________________________ <paraksta atšifrējums> z.v. |

# Footnotes

Minētās izziņas pasūtītājs pieprasīs iesniegt tikai tam pretendentam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņš minēto dokumentu iesniegšanai ir 5 (piecas) darbdienas pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs iepriekšminētos dokumentus, Pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkuma procedūrā.

Minētās izziņas pasūtītājs pieprasīs iesniegt tikai tam pretendentam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņš minēto dokumentu iesniegšanai ir 5 (piecas) darbdienas pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs iepriekšminētos dokumentus, Pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkuma procedūrā.