|  | Rēzeknes novada DOME Reģ.Nr.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV – 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, E–pasts: info@rdc.lv Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv |
| --- | --- |

ARSTIPRINĀTI

Rēzeknes novada domes

2010.gada 15.aprīļa sēdē

(protokols Nr.8, 2.§)

ar grozījumiem

Rēzeknes novada domes

2014.gada 30.aprīļa sēdē

(protokols Nr.11, 2.§)

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošie noteikumi Nr.23

„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību

Rēzeknes novadā”

# Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma

# 13.panta sesto un astoto daļu un Pārejas noteikumu 11.punktu

- Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā notiek topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana un pārbaude. Šie saistošie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

- Šie saistošie noteikumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas novada teritorijā:

  - veic topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus;

  - izstrādā teritorijas plānojumus, detalizētos plānojumus un zemes ierīcības projektus;

  - veic būvniecību, kuros realizācijai ir nepieciešami topogrāfiskie un ģeodēziskie uzmērījumi.

- Novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Rēzeknes novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, kas ir saskaņota ar pašvaldību.

- Rēzeknes novada pašvaldība, ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē pieņem tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus un izpildshēmas un būvasu nospraušanas aktus), kas veikti digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

- Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai par samaksu sniedz pašvaldības izvēlētā juridiskā persona, pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā.

- Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo divu darba dienu laikā gadījumā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai un valstī noteiktajiem standartiem. Rēzeknes novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.

- Ja veicot būvdarbus tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad jāfiksē to novietne dabā un tās jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

- Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības izvēlētās juridiskajās personas.

- Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

9.1  Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai topogrāfiskās informācijas datubāzē, to saskaņo ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem:

9.1 1. AS "Sadales tīkls";

9.1 2. SIA "Lattelecom" Latgales reģiona ekspluatācijas daļa;

9.1 3. AS "Latvijas Gāze";

9.1 4. SIA "Latvijas Mobilais Telefons";

9.1 5. VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs";

9.1 6. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas daļa;

9.1 7. SIA „Ūdensnesējs”;

9.1 8. SIA „Strūžānu siltums”;

9.1 9. SIA "Rūķis L";

9.1 10. SIA "Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums";

9.1 11. SIA „Rēzeknes ūdens”;

9.1 12. SIA "Latvijas elektriskie tīkli".

(Saistošie noteikumi papildināti ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.28, kas stājās spēkā 2014.gada 19.jūnijā)

9.2  To inženierkomunikāciju turētāju saraksts, ar kuriem jāsaskaņo topogrāfiskie plāni konkrētās teritorijās, ir publicēts Rēzeknes novada mājaslapā (www.rezeknesnovads.lv). (Saistošie noteikumi papildināti ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.28, kas stājās spēkā 2014.gada 19.jūnijā)

9.3 Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi. (Saistošie noteikumi papildināti ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.28, kas stājās spēkā 2014.gada 19.jūnijā)

- Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs                                                                                                        M.Švarcs