PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vienkāršotās renovācijas projekts ''Jaunstrūžānu pamatskolas jumta seguma vienkāršotā renovācija'' izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja iesniegtajiem dokumentiem, ievērojot spēkā esošās normas un noteikumus.

Saskaņā ar LV MK noteikumiem par būvju klasifikāciju nr. 1620, objekta lietošanas veids – 12630101 (Skolas).

BŪVKONSTRUKCIJAS

Jumts:

Projekta ietvaros nepieciešams demontēt veco jumta segumu, retināto latojumu, ūdensteknes un ūdensnotekcaurules. Tiek paredzēta spāru konstrukciju nomaiņa, kur tas nepieciešams.

Karnīzes konstrukcijas renovācija vietās, kur tas nepieciešams.

Projektējamais jumta segums – Ruukki T20-24W-1100 b=0.55mm(ieskaitot pārklāumu), virsmas pārklājums-poliesters, tonis RR37. Ieklājot jauno jumta segumu ievērot Ruukki montāžas norādījumus attiecīgajam jumta segumam. Detalizētu mezglu skatīt lapā BK-2.

Jumta konstrukcijā tiek ierīkoti četri jumta logi ar iebūvētu apaļu ventilācijas resti (Ø300mm). Logu izvietojumu skatīt lapā BK-2.

Veco jumta lūku vietā tiek paredzēts uzstādīt divas jaunas jumta lūkas ar izmēriem 600x800mm ar stacionārām, vertikāli novietotām koka kāpnēm.

Esošās ventilācijas šahtas nepieciešams atjaunot un apšūt ar jumta skārdu, paredzot skārda jumtiņu uzstādīšanu virs ventilācijas šahtām.

Pa jumta perimetru jāuzstāda drošības barjera ar papildcauruli sniega barjeras funkciju pildīšanai (skat. lapā BK-2).

Jaunas piltuves, iebūvētas jumta teknē, un ūdensnoteces cauruļu uzstādīšana (saglabājot esošo izvietojumu), tonis RR23.

Bēniņi:

Nepieciešams attīrīt bēniņus no gružiem, izlīdzināt esošo siltumizolācijas slāni, noņemt esošo izloāciju no apkures caurulēm.

Paredzēta horizontālo ventilācijas kanālu mūrēšana no gāzbetona blokiem(AEROC Element) 100mm biezumā ar šuvju hermetizāciju un vertikālo siltināto koka konstrukcijas ventilācijas šahtu atjaunošana. Vertikālās šahtas apšūt ar jumta skārdu.

Bēniņos esošās apkures caurules tiek siltinātas ar akmens vates paklājiem ar metāla sietu un foliju b=50mm (Paroc Wired Mat 80 AluCoat).

Tā kā bēniņos vidējā daļa ir paaugstināta (pārsegums nav vienā līmenī), tad ir nepieciešams siltināt vertikālās ķieģeļu sienas griestu līmeņu starpības vietās (skat. lapā BK-3). Vertikālo ķieģeļu sienu siltināšana ar 100mm biezām akmens vates plāksnēm Paroc LINIO 10 (vai analogs) ar siltumvadītspēju 0.036W/mK pielīmējot ar līmjavu, stiprinot ar dībeļiem, apmetumu 1-1.5mm ar iestrādātu stikla šķiedras sietu.

Ir nepieciešama papildus bēniņu siltināšana ar Ekovati (ar siltumvad. Koef. 0.034W/mK) 250mm biez. pārklājot to ar pretvēja audumu, bet zem siltumizolācijas slāņa ieklāj tvaika izolāciju.

Lai nodrošinātu brīvu pārvietošanos pa bēniņiem un piekļuvi pie visiem nepieciešamajiem cauruļvadu ventiļiem, lūkām, šahtām, tad tiks ierīkota apkalpes laipa(tiltiņš) ar platumu 0.8m. Precīzu laipas novietojumu precizēt uz vietas. Apkalpes laipas konstruktīvo mezglu skat. lapā BK-3.

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA

Būvdarbu sagatavošanās periodā ir nepieciešams nožogot būvlaukuma teritoriju ar pagaidu žogu 1.8m augstumā. Nožogojums jāuzstāda, lai nepiederošās personas nevarētu iekļūt būvobjektā. Nožogojuma izvietojumu saskaņot ar būvojketa īpašnieku.

Lai nodrošinātu drošu iekļūšanu pamatskolā būvniecības darbu laikā, ir nepieciešams uzstādīt aizsargjumtiņus virs ieejas mezgliem.

Iebraukšana būvobjektā tiks organizēta no Miera ielas puses. Pirms būvdarbu uzsākšanas ir nepieciešams  sagatavot būvmateriālu novietnes, izvietot administratīvo un sadzīves telpu konteinerus, uzstādīt būvgružu konteinerus.

* * *

1. Veicot būvdarbus, stingri izpildīt drošības tehnikas noteikumus.

2. Celtņu un citu būvmehānismu darbības zonā, uz sastatnēm, materiālu novietnēs un laukumos, pie iebraukšanas būvlaukumā, izkārt brīdinājuma zīmes ar attiecīgiem uzrakstiem.

3. Nepieļaut sastatņu laukumu, paceļamo mehānismu pārslogošanu.

4. Piebraucamie ceļi un materiālu novietnes tumšajā diennakts laikā ir jāapgaismo.

5. Uz visiem paceļamiem mehānismiem jābūt pēdējās pārbaudes datumiem un jāuzrāda maksimāli pieļaujamā paceļamā slodze.

Pirms darbu uzsākšanas mehānismu jāpārbauda uz divkāršo slodzi.

6. Uz darbu organizēšanas projekta pamata būvorganizācijai jāizstrādā darbu veikšanas projekts.

2. Drošības tehnika jumta seguma nomaiņas laikā

2.1. Visus darbus būvniecības laukumā jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.92(25.02.2003.g) „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”

2.2. Vienlaicīga darbu veikšana divos vai vairākos līmeņos uz vienas vertikāles bez speciāliem aizsarglīdzekļiem nav pieļaujama.

2.3. Strādājot ar rokvadāmām urbjmašīnām un urbšanas darbagaldiem, hidrauliskajām ierīcēm un ar dimanta griešanas diskiem, nepieciešams respirators. Lai pasargātu acis no rūpnieciskajiem putekļiem, jālieto aizsargbrilles. Aizsargājoties no trokšņiem, ir ieteicami individuālās aizsardzības līdzekļi – tamponi, stikla šķiedras ieliktnīši, austiņas.

2.4. Gadījumā, ja nav iespējams ierīkot darba vietu aizsardzības nožogojumu 1,0 m augstumā un augstāk, strādniekus nodrošina ar drošības jostām.

2.5. Pirms darba uzsākšanas darbiniekiem darba vietā tiek veikta kopējā darba drošības tehnikas instruktāža. Ar demontāžas un montāžas tehnoloģiju darbiniekus iepazīstina tieši objektā, kur tie strādās. Šeit pat viņus apmāca, kā izmantot aizsarglīdzekļus un palīgierīces, kuras nepieciešams izmantot, lai izvairītos no ražošanas traumām.

2.6. Visu veidu instruktāžu noformē speciālā žurnālā, kurā parakstās atbildīgais par instruktāžu un strādnieki. Visiem montāžas darbiem, mehānismiem un palīgierīcēm jābūt pasēm un inventārajiem numuriem, uz kā pamata tos reģistrē speciālā uzskaites un tehniskā stāvokļa žurnālā.

3. Vispārējie darba drošības un ugunsdrošības noteikumi.

3.1. Veicot visu veidu būvdarbus, ir jāvadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem, tai skaitā LR MK Noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasība, veicot būvdarbus”.

3.2. Pirms darbu uzsākšanas darbu vadītājam ir jāsagatavo drošības tehnikas žurnāls, lai visam ražošanas personālam veiktu drošības tehnikas instruktāžu (ar parakstiem).

3.3. Darba aizsardzības organizācijai jābalstās uz spēkā esošajiem standartiem, noteikumiem, normām, instrukcijām, drošības pasākumiem un priekšrakstu. Veicot darbu, īpašu uzmanību pievērst sekojošo pasākumu izpildei:

* Būvlaukumu nožogo ar 1,8m augstu pagaidu žogu;

* Tumšajā diennakts laikā celtniecības laukumu, brīdinājumu un norādījumu uzrakstus vai drošības zīmes, plakātus un drošības tehnikas instrukcijas ir jāapgaismo.

* Sastatnēm, paaugstinājumiem un citām palīgierīcēm būvmontāžas darbu veikšanai augstumā ir jābūt inventāram.

3.4. Veicot būvdarbus ir jāievēro sekojošu dokumentu prasības:

* LR MK noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”

* Celtniecības un montāžas darbu ugunsdrošības noteikumi

* Ugunsdrošības instrukcija veicot darbus ar atklāto uguni

* Būvlaukumā ir jābūt nepieciešamajiem primārās ugunsdzēšanas līdzekļiem.

4. Apkārtējās vides aizsardzības pasākumi

4.1. Būvlaukumā ir stingri aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzēta būvniecības ģenerālplānā.

4.2. Jānodrošina zaļo stādījumu aizsargāšanu no bojājumiem.

4.3. Ir aizliegta izgrābjamo (sauso) tualešu ierīkošana.

4.4. Visi būvgruži un būvmateriālu atkritumi tiek utilizēti speciāli paredzētās vietās, ko ierādījusi Rēzeknes novada pašvaldība. Šim mērķim darbuzņēmējam ir jānoslēdz speciāls līgums.

Sastādīja:              ________________________________ / A.Mikučanova   /

Pārbaudīja:           ________________________________  / A.Kuzmins /

Sert.Nr. 20-078, 20-2538, 20-2856