APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas

2014.gada 25.augausta sēdē,

protokols Nr.1

Rēzeknes novada pašvaldības

Adamovas speciālā internātpamatskola

IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā)

„Apgaismojuma sistēmas modernizācijas darbi projekta Nr. KPFI-15.2/146

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā 2.kārta” ietvaros”

(identifikācijas Nr. ASI 2014/3)

NOLIKUMS

Rēzeknes novads, Verēmu pagasts, Adamova

2014.

Saturs

1. Vispārīgā informācija …………………………………………………………. 3

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu ………………………………………... 4

3. Prasības pretendentiem ………………………………………………………... 5

4. Iesniedzamie dokumenti ………………………………………………………. 5

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji …………………….... 7

6. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība ……………………………………….... 8

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi ………………………………….... 8

8. Pretendenta tiesības un pienākumi …………………………………………….. 8

1.pielikums

Darba apjomu saraksts (atsevišķs pielikums – Excel)

2.pielikums

Gaismekļu specifikācijas ...……………………………………………………… 10

3.pielikums

Finanšu piedāvājuma forma …………………………………………………...... 19

4.pielikums

Iepirkuma līguma projekts ……………………………………………………… 20

1. Vispārīgā informācija

## 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ASI 2014/3.

## 1.2. Pasūtītājs – Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas speciālā internātpamatskola.

Pasūtītāja rekvizīti –

adrese:		Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647

reģ. Nr.	4223901171

tālruņa Nr.	6 46 33740, 6 46 27383

faksa Nr.	6 46 33740

e-pasta adrese 	adamova@saskarsme.lv

kontaktpersona Jānis Puriņš tālr. 64633740, zvanīt darba dienās no plkst.8-00 līdz 16-30.

# 1.3. Iepirkuma priekšmets.

### Iepirkuma priekšmets ir apgaismojuma sistēmas modernizācijas darbi projekta Nr. KPFI-15.2/146 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā 2.kārta” ietvaros objektā Adamovas speciālā internātpamatskola, CPV kods: 45310000-3 (elektrības vadu instalācijas darbi).

### 1.4. Līguma izpildes vieta: Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamovā, Verēmu pagastā, Rēzeknes novadā.

1.5. Līguma izpildes laiks – 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no līguma noslēgšanas.

## 1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 15.septembrim plkst.10-00 Adamovas speciālajā internātpamatskolā, Adamovā, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 1.2.punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

1.6.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiek rīkota.

    - Piedāvājumu atvēršana un izskatīšana notiks 2014.gada 15.septembrī plkst.10-00 iepirkumu komisijas sēdē.

## 1.7.	Piedāvājuma noformēšana.

1.7.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, apzīmogotā aploksnē, vai citā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Piedāvājums iepirkumā „Apgaismojuma sistēmas modernizācijas darbi projekta Nr. KPFI-15.2/146 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā 2.kārta” ietvaros”,  identifikācijas numurs ASI 2014/3, neatvērt līdz 2014.gada 15.septembrim     plkst.10-00;

- pretendenta nosaukums, adrese, kontakttālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese.

1.7.2.Piedāvājums sastāv no trim daļām:

- pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

- tehniskais piedāvājums;

- finanšu piedāvājums.

1.7.3.Piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu „Pretendenta atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”, kas ievietotas 1.7.1.apakšpunktā minētajā aploksnē vai citā iepakojumā. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam.

1.7.4.Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.7.5.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti svešvalodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.7.6.Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

1.7.7.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.7.8.Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.7.9.Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.7.10.Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.6.1.apakšpunktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.7.11.Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairāk nekā vienu piedāvājumu, visi piedāvājumi, kas saistīti ar šī pretendenta piedalīšanos, tiks noraidīti.

## 1.8. Cita informācija.

1.8.1.Iepirkuma nolikumu pretendenti var apskatīt Rēzeknes novada mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Iepirkumi” vai saņemt Adamovas speciālajā internātpamatskolā, Adamovā, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, darba dienās no     plkst.8-30 līdz plkst.16-30.

1.8.2.Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visām iepirkuma nolikumā ietvertajām prasībām.

1.8.3.Būvdarbu apjomu sarakstā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem ir iespējama, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

# 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts.

2.1.1.Iepirkuma priekšmets ir ēkas apgaismojuma sistēmas modernizācijas darbi objektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā”, saskaņā ar Darbu apjomu sarakstu (1.pielikums) un Gaismekļu specifikācijām (2.pielikums). Visiem piegādātajiem gaismekļiem, to korpusiem un LED spuldzēm jābūt jauniem.

2.1.2.Iesniedzot finanšu piedāvājumu, pretendentam jāparedz visi darbi, kas saistīti ar veco gaismekļu un spuldžu demontāžu un utilizāciju. Veicot gaismekļu armatūras nomaiņu, vecos iegremdētos gaismekļus jānomaina ar jauniem – iegremdējot un vecos piekārtos ar jauniem – piekarot. Ja demontāžas laikā tiek bojāti sienu vai griestu fragmenti, ir jāveic bojāto fragmentu atjaunošana stāvoklī, kāds bija pirms demontāžas.

2.1.2.Darbi tiek finansēti no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta Nr. KPFI-15.2/146 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā 2.kārta” budžeta.

2.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta, laiks, kārtība.

2.2.1.Līguma izpildes vieta – Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamovā, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā.

2.2.2.Plānotais līguma izpildes laiks – 5 (piecu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

2.2.3.Avansa maksājums nav paredzēts. Norēķināšanās par darbu notiek saskaņā ar gala pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu, pēc šo dokumentu akcepta no pasūtītājs puses.

2.2.4.Līgumu slēdzot, puses saskaņo Darbu izpildes laika grafiku un Gaismekļu un spuldžu montāžas plānu.

2.2.6.Visas inženierkomunikāciju atslēgšanas un pieslēgšanas jāparedz Darbu izpildes laika grafikā, bet darbu izpildes laikā tās 3 (trīs) dienas iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi.

2.2.7.Darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus internātpamatskolas darbībai, visu darbu veikšana, t.sk. pārslēgšanās, jāsaskaņo ar atbildīgajiem internātpamatskolas darbiniekiem.

2.2.8.Darbus, kas saistīti ar trokšņu un vibrāciju rašanos atļauts veikt ar pasūtītāja pārstāvi saskaņotajā laikā.

2.2.9.Darbu garantijas laiks.

2.2.9.1.Izmantotajiem materiāliem:

- Tips Nr.1-8, 15, 16 (2.pielikums) – vismaz 5 (pieci) gadi, saskaņā ar ražotāja izsniegto garantijas apliecinājumu Adamovas speciālās internātpamaskolas objektam;

- Tips Nr.9-14 (2.pielikums) – vismaz 4 (četri) gadi, saskaņā ar ražotāja izsniegto garantijas apliecinājumu Adamovas speciālās internātpamaskolas objektam;

2.2.9.2.darbiem – 5 (pieci) gadi no objekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā.

# 3. Prasības pretendentiem

## 3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.

3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.1.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

3.1.1.2.pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3.1.2.Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.3.Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta prasībām.

3.1.4.Šī nolikuma 3.1.1.–3.1.3.apakšpunktā  noteiktās  prasības  attiecas  arī  uz personu  grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

## 3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un spējām veikt būvdarbus.

3.2.1.Pretendenta piedāvātajiem darbu vadītājiem ir būvprakses sertifikāti darbu apjomu sarakstā paredzēto darbu vadīšanā.

3.2.3.Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 (triju) finanšu gadu laikā vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvāto kopējo līgumcenu.

3.2.5.Apakšuzņēmēju piesaistīšanas gadījumā pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras tiek nodotas izpildei apakšuzņēmējiem.

3.2.6..Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst nolikuma 3.1. vai 3.2.punktā norādītajām kvalifikācijas prasībām, tiek noraidīti un turpmāk netiek izskatīti.

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentu atlases dokumenti.

4.1.1.Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visi grupas dalībnieki un pieteikumā norāda katra personu grupas dalībnieka atbildības apjomu, kā arī personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu grupu iepirkumā.

4.1.2.Komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikā).

4.1.3.Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt būvniecības darbus.

4.1.4.Apliecinājums par pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu par 3 (trim) iepriekšējiem finanšu gadiem. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – apliecinājums par kopējo finanšu apgrozījumu nostrādātājā periodā. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa – šī punkta prasībām atbilstošs apliecinājums par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu.

4.1.5. Pretendenta piedāvāto darbu vadītāju būvprakses sertifikātu kopijas.

4.1.6.Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem    apakšuzņēmējiem un tiem nododamo līguma daļu, norādot tās vērtību euro un procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā, norādot kontaktpersonu.

4.1.6.Nolikuma 4.1.2.-4.1.4.apakšpunktos minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem.

4.1.7.Nolikuma 4.1.2., 4.1.3. un 4.1.5.apakšpunktos minētie dokumenti jāiesniedz arī pretendenta piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem, ja ir paredzēts tādus piesaistīt.

## 4.2. Tehniskais piedāvājums.

### 4.2.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst darbu apjomu sarakstam.

### 4.2.2. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

4.2.2.1.pretendenta piedāvāto izvērstu Darbu izpildes laika grafiku (pa nedēļām);

4.2.2.2.apliecinājumu par piedāvāto darbu garantijas laiku, kas nedrīkst būt mazāks par                5 (pieciem) gadiem, kā arī par garantijas laikā veicamajiem darbiem;

4.2.2.3.piedāvāto apgaismojuma iekārtu un LED spuldžu ražotāju apliecinājumus par 5 (piecu) un 4 (četru) gadu garantiju atbilstoši Gaismekļu specifikācijās izvirzītajām prasībām (nolikuma 2.pielikums) ar norādi „Adamovas speciālās internātpamatskolas objektam”;

4.2.2.4.civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju (saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par  civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”) vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas sabiedrību un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, bet pirms darbu uzsākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises visiem objektiem kopiju (saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par  civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”);

4.2.2.5.piedāvāto apgaismojuma iekārtu aprakstus, fotogrāfijas, tehniskās pases, rokasgrāmatas, vai citus dokumentus – pēc pasūtītāja pieprasījuma. Pieprasītie dokumenti jāiesniedz             5 (piecu) darba dienu laikā.

4.3. Finanšu piedāvājums.

4.3.1.Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums), pievienojot lokālās tāmes atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””). Lokālajās tāmēs kolonnā „Darba nosaukums” pretendentam jānorāda katra piedāvātā materiāla nosaukums, ražotājs, marka, modelis un tehniskais raksturojums. Piedāvātie materiāli jānorāda precīzi, nevis kopējot no būvdarbu apjomu saraksta tekstu ar atzīmi „vai ekvivalents”. Informācijai jābūt tik detalizētai, lai pasūtītājs varētu izvērtēt, vai piedāvātais materiāls tiešām ir ekvivalents, tas ir, vai piedāvātā ražotāja izstrādājumi ir funkcionāli un pēc kvalitātes ekvivalenti tehniskajā projektā norādītajiem. Ja pretendents kā ekvivalentu piedāvās neatbilstošas funkcionalitātes vai zemākas kvalitātes materiālus, piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu tehniskajam projektam un noraidīts.

4.3.2.Tāmē pretendentam ir jāiekļauj visi darbi un materiāli (tai skaitā darbu apjomu sarakstā neiekļautie), lai nodrošinātu darbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.

4.3.3.Tāmē ir jāparedz arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi, peļņa un nodokļi.

4.3.4.Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti darbu apjomu sarakstam atbilstoši darbi. Cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. PVN summa tiek aprēķināta atsevišķi, kā arī atsevišķi tiek norādīta piedāvājuma kopējā summa ar PVN.

4.3.5.Pretendentam piedāvājums jāsastāda tā, lai par piedāvāto līgumcenu pilnībā pabeigtu internātpamatskolas apgaismojuma sistēmas modernizācijas darbus, sasniedzot mērķi – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

4.3.6.Pēc piedāvājumu atvēršanas piedāvātās līgumcenas izmaiņas nav pieļaujamas, arī gadījumā, ja pretendents finanšu piedāvājumā nav ierēķinājis kādu izmaksu pozīciju.

4.3.7.Iepirkuma līguma izpildes gaitā nav paredzēti nekādi sadārdzinājumi vai pasūtītāja rezerve.

4.3.8.Piedāvājumā jāiekļauj visas darbu apjomu saraksta pozīcijas. Ja kādā darbu apjomu sarakstā paredzētajā pozīcijā pretendents norāda cenu „0”, attiecīgajā rindā jāpaskaidro, kādu iemeslu dēļ šajā pozīcijā nav paredzētas izmaksas.

# 5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.3. Par uzvarētāju iepirkumā tiks izvēlēts nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām atbilstošs pretendents, kura piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, darbu apjomu sarakstam, tehniskajām specifikācijām un kurš piedāvājis viszemāko līgumcenu.

5.4. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši šajā nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem, iepirkumu komisija pārbauda šī nolikuma 3.1.1.1.-3.1.1.2.apakšpunktā minēto apstākļu esamību.

5.4. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā (nolikuma 3.1.1.1.-3.1.1.2.apakšpunktā) minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:

5.4.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

5.4.1.1.par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem (nolikuma 3.1.1.1.apakšpunkts) – no Uzņēmumu reģistra,

5.4.1.2.par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu (nolikuma 3.1.1.2.apakšpunkts) – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

5.4.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi (nolikuma 3.1.1.apakšpunkts). Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darba dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, iepirkumu komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

5.5. Atkarībā no atbilstoši šī nolikuma 5.4.1.2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkumu komisija:

5.5.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz   150 euro;

5.5.2.informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) darba dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc iepirkuma komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, iepirkumu komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

# 6. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (4.pielikums).

# 7. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

## 7.1. Iepirkumu komisijas tiesības.

7.1.1.Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

7.1.2.Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

7.1.3.Pieaicināt ekspertu pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai.

7.1.4.Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

7.1.5.Iepirkumu komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Paziņojumā norādāmi apstākļi, kas bija par iemeslu iepirkuma pārtraukšanai.

7.2. Iepirkumu komisijas pienākumi.

7.2.1.Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

7.2.2.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3.Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu.

7.2.4.Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī pasūtītāja mājaslapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju pieņemtajam lēmumam.

# 8. Pretendenta tiesības un pienākumi

## 8.1. Pretendenta tiesības.

8.1.1.Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

8.1.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.3.Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

## 8.2. Pretendenta pienākumi.

8.2.1.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām.

8.2.2.Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

8.2.3.Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

1.pielikums. Darbu apjomu saraksts (atsevišķs pielikums – Excel).

2.pielikums. Gaismekļu specifikācijas.

3.pielikums. Finanšu piedāvājuma forma.

4.pielikums. Iepirkuma līguma projekts.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                            Jānis Kravalis

2.pielikums

GAISMEKĻU SPECIFIKĀCIJAS*

*Visiem gaismekļiem un to korpusiem jābūt jauniem.

Tips Nr.1. Apgaismojuma armatūra ar LED stripiem.

Korpuss: Universāla izpildījuma (var iebūvēt vai piekārt) gaismeklis ar izmēru 595x595x57 no lokšņu tērauda,  nokrāsots balta krāsā ar polimēru krāsām.

Žilbināšanas novēršana: gaismeklim jābūt ar pienbalto (opal) izkliedētāju, noturīgu pret UV starojumu.

Gaismas avots : Rūpnieciski iebūvēti LED moduļi kopā ar barošanas bloku.

IP klase :   vismaz IP 40.

Pienākošais spriegums V: 230V.

Gaismekļa kopējā jauda kopā ar barošanas bloku:  ne vairāk par  41W.

Gaismas plūsma : ne mazāk par 4200 lm.

Gaismas sadalījums pēc DIALux:  simetrisks  divās asīs, ovāls, gaismas plūsma >120 grādi.

Gaismas spektrs (K): 4000 K.

Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI): ne mazāk kā 80.

Gaismekļa paredzamais kalpošanas laiks: ne mazāk kā 40 000 stundas.

Gaismekļa svars: ne vairāk par 2,2 kg.

Ražotāja garantija uz gaismekļiem un LED elementiem: vismaz 5 (pieci) gadi

Atbilstība standartiem: EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-2, EN60598-2-5,                                                EN60598-2-22, EN1838:2005, EN61347-1:2003, EN61347-2-3:2002 , EN61347-2-7:2002.

Atbilstība direktīvām: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 96/57/EEC.

Tips Nr.2. Apgaismojuma armatūra ar LED stripiem.

Korpuss: Universāla izpildījuma (var iebūvēt vai piekārt) gaismeklis ar izmēru 1210x295x57 no lokšņu tērauda,  nokrāsots balta krāsā ar polimēru krāsām.

Žilbināšanas novēršana: gaismeklim jābūt ar pienbalto (opal) izkliedētāju, noturīgu pret UV starojumu.

Gaismas avots: Rūpnieciski iebūvēti LED moduļi kopā ar barošanas bloku.

IP klase: vismaz IP 40.

Pienākošais spriegums V: 230V.

Gaismekļa kopējā jauda kopā ar barošanas bloku: ne vairāk par 46W.

Gaismas plūsma: ne mazāk par 4700 lm.

Gaismas sadalījums pēc DIALux: simetrisks divās asīs, ovāls, gaismas plūsma >120 grādi.

Gaismas spektrs (K): 4000 K.

Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI): ne mazāk kā 80.

Gaismekļa paredzamais kalpošanas laiks: ne mazāk kā 40 000 stundas.

Gaismekļa svars: ne vairāk par 2,8 kg.

Ražotāja garantija uz gaismekļiem un LED elementiem: vismaz 5 (pieci) gadi.

Atbilstība standartiem: EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-2, EN60598-2-5,                                               EN60598-2-22, EN1838:2005, EN61347-1:2003, EN61347-2-3:2002, EN61347-2-7:2002.

Atbilstība direktīvām: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 96/57/EEC.

Tips Nr.3. Apgaismojuma armatūra ar LED stripiem.

Korpuss: Universāla izpildījuma gaismeklis ar izmēru 595x595x57 no lokšņu tērauda                 nokrāsots balta krāsā ar polimēru krāsām.

Žilbināšanas novēršana: gaismeklim jābūt ar pienbalto (opal) izkliedētāju, noturīgu pret UV starojumu.

Gaismas avots: Rūpnieciski iebūvēti LED moduļi kopā ar barošanas bloku.

IP klase: vismaz IP 40.

Pienākošais spriegums V: 230V.

Gaismekļa kopējā jauda kopā ar barošanas bloku:  ne vairāk par  31W.

Gaismas plūsma: ne mazāk par 3150 lm.

Gaismas sadalījums pēc DIALux:  simetrisks  divās asīs, ovāls, gaismas plūsma >120 grādi.

Gaismas spektrs (K): 4000 K.

Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI): ne mazāk kā 80.

Gaismekļa paredzamais kalpošanas laiks: ne mazāk kā 40 000 stundas.

Gaismekļa svars: ne vairāk par 2,2 kg.

Ražotāja garantija uz gaismekļiem un LED elementiem: vismaz 5 (pieci) gadi.

Atbilstība standartiem: EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-2, EN60598-2-5,                                               EN60598-2-22, EN1838:2005 , EN61347-1:2003, EN61347-2-3:2002, EN61347-2-7:2002.

Atbilstība direktīvām: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 96/57/EEC.

Tips Nr.4. Apgaismojuma armatūra ar LED stripiem.

Korpuss: Universāla izpildījuma gaismeklis ar izmēru 1210x295x57 no lokšņu tērauda                  nokrāsots balta krāsā ar polimēru krāsām.

Žilbināšanas novēršana: gaismeklim jābūt ar pienbalto (opal) izkliedētāju, noturīgu pret UV starojumu.

Gaismas avots: Rūpnieciski iebūvēti LED moduļi kopā ar barošanas bloku.

IP klase: vismaz IP 40.

Pienākošais spriegums V: 230V.

Gaismekļa kopējā jauda kopā ar barošanas bloku: ne vairāk par 46W.

Gaismas plūsma: ne mazāk par 4700 lm.

Gaismas sadalījums pēc DIALux:  simetrisks divās asīs, ovāls, gaismas plūsma >120 grādi.

Gaismas spektrs (K): 4000 K.

Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI): ne mazāk kā 80.

Gaismekļa paredzamais kalpošanas laiks: ne mazāk kā 40 000 stundas.

Gaismekļa svars: ne vairāk par 2,8 kg.

Ražotāja garantija uz gaismekļiem un LED elementiem: vismaz 5 (pieci) gadi.

Atbilstība standartiem: EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-2, EN60598-2-5,                                               EN60598-2-22, EN1838:2005, EN61347-1:2003, EN61347-2-3:2002, EN61347-2-7:2002.

Atbilstība direktīvām: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 96/57/EEC.

Tips Nr.5. Apgaismojuma armatūra ar LED stripiem.

Korpuss: Universāla izpildījuma gaismeklis ar izmēru 595x295x57 no lokšņu tērauda                  nokrāsots balta krāsā ar polimēru krāsām.

Žilbināšanas novēršana: gaismeklim jābūt ar pienbalto (opal) izkliedētāju, noturīgu pret UV starojumu.

Gaismas avots: Rūpnieciski iebūvēti LED moduļi kopā ar barošanas bloku.

IP klase: vismaz IP 40.

Pienākošais spriegums V: 230V.

Gaismekļa kopējā jauda kopā ar barošanas bloku: ne vairāk par 20W.

Gaismas plūsma: ne mazāk par 2000 lm.

Gaismas sadalījums pēc DIALux: simetrisks divās asīs, ovāls, gaismas plūsma >120 grādi.

Gaismas spektrs (K): 4000 K.

Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI): ne mazāk kā 80.

Gaismekļa paredzamais kalpošanas laiks: ne mazāk kā 40 000 stundas.

Gaismekļa svars: ne vairāk par 1,4 kg.

Ražotāja garantija uz gaismekļiem un LED elementiem: vismaz 5 (pieci) gadi.

Atbilstība standartiem: EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-2, EN60598-2-5,                                               EN60598-2-22, EN1838:2005, EN61347-1:2003, EN61347-2-3:2002, EN61347-2-7:2002.

Atbilstība direktīvām: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 96/57/EEC.

Tips Nr.6. Apgaismojuma armatūra ar LED stripiem.

Korpuss: Universāla izpildījuma gaismeklis ar izmēru 1210x143x57 no lokšņu tērauda                  nokrāsots balta krāsā ar polimēru krāsām.

Žilbināšanas novēršana: gaismeklim jābūt ar pienbalto (opal) izkliedētāju, noturīgu pret UV starojumu.

Gaismas avots: Rūpnieciski iebūvēti LED moduļi kopā ar barošanas bloku.

IP klase: vismaz IP 40.

Pienākošais spriegums V: 230V.

Gaismekļa kopējā jauda kopā ar barošanas bloku: ne vairāk par 23W.

Gaismas plūsma: ne mazāk par 2350 lm.

Gaismas sadalījums pēc DIALux: simetrisks divās asīs, ovāls, gaismas plūsma >120 grādi.

Gaismas spektrs (K): 4000 K.

Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI): ne mazāk kā 80.

Gaismekļa paredzamais kalpošanas laiks: ne mazāk kā 40 000 stundas.

Gaismekļa svars: ne vairāk par 1,8 kg.

Ražotāja garantija uz gaismekļiem un LED elementiem: vismaz 5 (pieci) gadi.

Atbilstība standartiem: EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-2, EN60598-2-5,                                               EN60598-2-22, EN1838:2005, EN61347-1:2003, EN61347-2-3:2002, EN61347-2-7:2002.

Atbilstība direktīvām: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 96/57/EEC.

Tips Nr.7. Apgaismojuma armatūra ar LED stripiem.

Korpuss: Apaļas formas, pamatne d245mm.

Žilbināšanas novēršana: gaismeklim jābūt ar pienbalto (opal) vai matēto izkliedētāju                                                noturīgu pret UV starojumu.

Gaismas avots: Rūpnieciski iebūvēti LED moduļi kopā ar barošanas bloku.

IP klase: vismaz IP 54.

Pienākošais spriegums V: 230V.

Gaismekļa kopējā jauda kopā ar barošanas bloku: ne vairāk par  9W.

Gaismas plūsma: ne mazāk par 660 lm.

Gaismas sadalījums pēc DIALux: simetrisks divās asīs, ovāls, gaismas plūsma >120 grādi.

Gaismas spektrs (K): 3000 K.

Ieslēgšanas – izslēgšanas ciklu skaits: ne mazāk par 50 000.

Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI): ne mazāk kā 80.

Gaismekļa paredzamais kalpošanas laiks: ne mazāk kā 50 000 stundas.

Gaismekļa svars: ne vairāk par 1,1 kg.

Ražotāja garantija uz gaismekļiem un LED elementiem: vismaz 5 (pieci) gadi.

Atbilstība standartiem: EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-2, EN60598-2-5,                                               EN60598-2-22, EN1838:2005, EN61347-1:2003, EN61347-2-3:2002, EN61347-2-7:2002.

Atbilstība direktīvām: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 96/57/EEC.

Tips Nr.8. Apgaismojuma armatūra ar LED stripiem.

Korpuss: Izgatavots no baltas krāsas polikarbonāta d 275mm.

Žilbināšanas novēršana: gaismeklim jābūt ar pienbalto (opal) izkliedētāju, noturīgu pret UV starojumu.

Gaismas avots: Rūpnieciski iebūvēti LED moduļi kopā ar barošanas bloku.

IP klase: vismaz IP 40.

Pienākošais spriegums V: 230V.

Gaismekļa kopējā jauda kopā ar barošanas bloku: ne vairāk par 18W.

Gaismas plūsma: ne mazāk par 1800 lm.

Gaismas sadalījums pēc DIALux: simetrisks divās asīs, ovāls, gaismas plūsma >120 grādi.

Gaismas spektrs (K): 4000 K.

Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI): ne mazāk kā 80.

Gaismekļa paredzamais kalpošanas laiks: ne mazāk kā 40 000 stundas.

Gaismekļa svars: ne vairāk par 2,2 kg.

Ražotāja garantija uz gaismekļiem un LED elementiem: vismaz 5 (pieci) gadi.

Atbilstība standartiem: EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-2, EN60598-2-5,                                               EN60598-2-22, EN1838:2005, EN61347-1:2003, EN61347-2-3:2002, EN61347-2-7:2002.

Atbilstība direktīvām: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 96/57/EEC.

Tips Nr.9. LED spuldze esošajā armatūrā.

Korpuss: Izgatavots no polikarbonāta, cokols E27.

Žilbināšanas novēršana: spuldzei jābūt ar papildus optikas elementiem starojuma                                                 izkliedēšanai.

Gaismas avots: Rūpnieciski iebūvēti LED moduļi kopā ar barošanas bloku.

IP klase: vismaz IP 40.

Pienākošais spriegums V: 230V.

Spuldzes kopējā jauda kopā ar barošanas bloku: ne vairāk par 10W.

Gaismas plūsma: ne mazāk par 806 lm.

Gaismas sadalījums pēc DIALux: simetrisks, gaismas plūsma >200 grādi.

Gaismas spektrs (K): 2700 K.

Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI): ne mazāk kā 80.

Spuldzes paredzamais kalpošanas laiks: ne mazāk kā 20 000 stundas.

Gaismekļa svars: ne vairāk par 150g.

Ražotāja garantija: vismaz 4 (četri) gadi.

Darba temperatūra: -20 līdz +40.

Atbilstība standartiem: EN62471, EN55015, 61000-3-2, 6100-3-3, EN61547.

Atbilstība direktīvām: 2004/108/EC, 2009/125/EC, 2011/65/EC, 2002/96/EC.

Tips Nr.10. LED spuldze esošajā armatūrā.

Korpuss: Izgatavots no polikarbonāta, cokols E27.

Žilbināšanas novēršana: spuldzei jābūt ar papildus optikas elementiem starojuma                                                 izkliedēšanai.

Gaismas avots: Rūpnieciski iebūvēti LED moduļi kopā ar barošanas bloku.

IP klase: vismaz IP 40.

Pienākošais spriegums V: 230V.

Spuldzes  kopējā jauda kopā ar barošanas bloku: ne vairāk par 14W.

Gaismas plūsma: ne mazāk par 1055 lm.

Gaismas sadalījums pēc DIALux: simetrisks, gaismas plūsma >200 grādi.

Gaismas spektrs (K): 2700 K.

Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI): ne mazāk kā 80.

Spuldzes paredzamais kalpošanas laiks: ne mazāk kā 20 000 stundas.

Gaismekļa svars: ne vairāk par 258g.

Ražotāja garantija: vismaz 4 (četri) gadi.

Darba temperatūra: -20 līdz +40.

Atbilstība standartiem: EN62471, EN55015, 61000-3-2, 6100-3-3, EN61547.

Atbilstība direktīvām: 2004/108/EC, 2009/125/EC, 2011/65/EC, 2002/96/EC.

Tips Nr.11. LED spuldze esošajā armatūrā.

Korpuss: Izgatavots no polikarbonāta, cokols E14.

Žilbināšanas novēršana: spuldzei jābūt ar papildus optikas elementiem starojuma                                                 izkliedēšanai.

Gaismas avots: Rūpnieciski iebūvēti LED moduļi kopā ar barošanas bloku.

IP klase: vismaz IP 40.

Pienākošais spriegums V: 230V.

Spuldzes  kopējā jauda kopā ar barošanas bloku: ne vairāk par  6W.

Gaismas plūsma: ne mazāk par 470 lm.

Gaismas sadalījums pēc DIALux: simetrisks, gaismas plūsma >200 grādi.

Gaismas spektrs (K): 2700 K.

Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI): ne mazāk kā 80.

Spuldzes paredzamais kalpošanas laiks: ne mazāk kā 20 000 stundas.

Gaismekļa svars: ne vairāk par 150g.

Ražotāja garantija: vismaz 4 (četri) gadi.

Darba temperatūra: -20 līdz +40.

Atbilstība standartiem: EN62471, EN55015, 61000-3-2, 6100-3-3, EN61547.

Atbilstība direktīvām: 2004/108/EC, 2009/125/EC, 2011/65/EC, 2002/96/EC.

Tips Nr.12. LED spuldze esošajā armatūrā.

Korpuss: Izgatavots no polikarbonāta, cokols GU 5.3.

Žilbināšanas novēršana: spuldzei jābūt ar papildus optikas elementiem starojuma                                                 izkliedēšanai.

Gaismas avots: Rūpnieciski iebūvēti LED moduļi kopā ar barošanas bloku.

IP klase: vismaz IP 40.

Pienākošais spriegums V: 12V.

Spuldzes  kopējā jauda kopā ar barošanas bloku: ne vairāk par  6,5W.

Gaismas plūsma: ne mazāk par 350 lm.

Gaismas sadalījums pēc DIALux: simetrisks, gaismas plūsma >36 grādi.

Gaismas spektrs (K): 2700 K.

Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI): ne mazāk kā 80.

Spuldzes paredzamais kalpošanas laiks: ne mazāk kā 20 000 stundas.

Gaismekļa svars: ne vairāk par 150g.

Ražotāja garantija: vismaz 4 (četri) gadi.

Darba temperatūra: -20 līdz +40.

Atbilstība standartiem: EN62471, EN55015, 61000-3-2, 6100-3-3, EN61547.

Atbilstība direktīvām: 2004/108/EC, 2009/125/EC, 2011/65/EC, 2002/96/EC.

Tips Nr.13. LED spuldze esošajā armatūrā.

Korpuss: Izgatavots no polikarbonāta ar alumīnija siltummaini, cokols G13.

Žilbināšanas novēršana: spuldzei jābūt ar papildus optikas elementiem starojuma                                                 izkliedēšanai.

Gaismas avots: Rūpnieciski iebūvēti LED moduļi kopā ar barošanas bloku.

Pienākošais spriegums V: 230V.

Spuldzes kopējā jauda kopā ar barošanas bloku: ne vairāk par 9W.

Gaismas plūsma: ne mazāk par 900 lm.

Gaismas sadalījums pēc DIALux: gaismas plūsma >120 grādi.

Gaismas spektrs (K): 4000 K.

Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI): ne mazāk kā 80.

Spuldzes paredzamais kalpošanas laiks: ne mazāk kā 40 000 stundas.

Ražotāja garantija: vismaz 4 (četri) gadi.

Darba temperatūra: -30 līdz +45.

Atbilstība standartiem: EN62471, EN55015, 61000-3-2, 6100-3-3, EN61547.

Atbilstība direktīvām: 2004/108/EC, 2009/125/EC, 2011/65/EC, 2002/96/EC.

Tips Nr.14. LED spuldze esošajā armatūrā.

Korpuss: Izgatavots no polikarbonāta ar alumīnija siltummaini, cokols G13.

Žilbināšanas novēršana: spuldzei jābūt ar papildus optikas elementiem starojuma                                                 izkliedēšanai.

Gaismas avots: Rūpnieciski iebūvēti LED moduļi kopā ar barošanas bloku.

Pienākošais spriegums V: 230V.

Spuldzes kopējā jauda kopā ar barošanas bloku: ne vairāk par 18W.

Gaismas plūsma: ne mazāk par 1850 lm.

Gaismas sadalījums pēc DIALux: gaismas plūsma >120 grādi.

Gaismas spektrs (K): 4000 K.

Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI): ne mazāk kā 80.

Spuldzes paredzamais kalpošanas laiks: ne mazāk kā 40 000 stundas.

Ražotāja garantija: vismaz 4 (četri) gadi.

Darba temperatūra: -30 līdz +45.

Atbilstība standartiem: EN62471, EN55015, 61000-3-2, 6100-3-3, EN61547.

Atbilstība direktīvām: 2004/108/EC, 2009/125/EC, 2011/65/EC, 2002/96/EC.

Tips Nr.15. LED prožektors.

Korpuss: alumīnija.

Žilbināšanas novēršana: gaismeklim jābūt ar papildus optikas elementiem starojuma                                                 izkliedēšanai.

Gaismas avots: Rūpnieciski iebūvēti LED moduļi kopā ar barošanas bloku.

IP klase: vismaz IP 65.

Pienākošais spriegums V: 230V.

Spuldzes kopējā jauda kopā ar barošanas bloku: ne vairāk par 20W.

Gaismas plūsma: ne mazāk par 2400 lm.

Gaismas sadalījums pēc DIALux: gaismas plūsma >120 grādi.

Gaismas spektrs (K): 4500 K.

Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI): ne mazāk kā 80.

Spuldzes paredzamais kalpošanas laiks: ne mazāk kā 100 000 stundas.

Patērētās jaudas attiecība pret izdoto gaismu: ne mazāk kā 120lm/1W.

Ražotāja garantija uz gaismekļiem un LED elementiem: vismaz 5 (pieci) gadi.

Darba temperatūra: -40 līdz +50.

Atbilstība direktīvām: 2004/108/EC, 2009/125/EC, 2011/65/EC, 2002/96/EC.

Tips Nr.16. LED gaismekļi kāpņu telpai.

Korpuss: Universāla izpildījuma gaismeklis ar izmēru 110x665x65, izgatavots no                    termoplasta.

Žilbināšanas novēršana: gaismeklim jābūt ar pienbalto (opal) izkliedētāju piecās plaknēs, noturīgu pret UV starojumu.

Gaismas avots: Rūpnieciski iebūvēti LED moduļi kopā ar barošanas bloku.

IP klase: vismaz IP 44.

Pienākošais spriegums V: 230V.

Gaismekļa kopējā jauda kopā ar barošanas bloku: ne vairāk par 22W.

Gaismas plūsma: ne mazāk par 2250 lm.

Gaismas sadalījums pēc DIALux: simetrisks divās asīs, ovāls, gaismas plūsma >120 grādi.

Gaismas spektrs (K): 4000 K.

Gaismas krāsu attēlošanas indekss (CRI): ne mazāk kā 80.

Gaismekļa paredzamais kalpošanas laiks: ne mazāk kā 40 000 stundas.

Gaismekļa svars: ne vairāk par 1,1 kg.

Ražotāja garantija uz gaismekļiem un LED elementiem: vismaz 5 (pieci) gadi.

Atbilstība standartiem: EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-2, EN60598-2-5,                                               EN60598-2-22, EN1838:2005, EN61347-1:2003, EN61347-2-3:2002 , EN61347-2-7:2002.

Atbilstība direktīvām: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 96/57/EEC.

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumā „Apgaismojuma sistēmas modernizācijas darbi projekta Nr. KPFI-15.2/146 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā 2.kārta” ietvaros” (identifikācijas Nr. ASI 2014/3)

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Cena bez PVN (EUR) | PVN _____% (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ēkas apgaismojuma sistēmas modernizācijas darbi objektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā” |  |  |
| 2. | Kopējā piedāvājuma cena, ieskaitot PVN | <summa vārdiem> |

_________________________________ <paraksta atšifrējums>

(paraksts)

<datums>

4.pielikums

PROJEKTS

LĪGUMS Nr. _______

Rēzeknes novada Adamovā                                                         2014.gada <datums>.<mēnesis>

Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas speciālā internātpamatskola, reģistrācijas Nr.4223901171, direktora Jāņa Puriņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un <Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk – Būvuzņēmējs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas speciālās internātpamatskolas rīkotā iepirkuma „Apgaismojuma sistēmas modernizācijas darbi projekta Nr. KPFI-15.2/146 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā 2.kārta” ietvaros“ (identifikācijas Nr. ASI 2014/3), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Apzīmējumi:

  - Līgums – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.

  - Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus no Būvuzņēmēja, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  - Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - Darbi – visas darbības, kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.

1.6. Būvobjekts – ēkas apgaismojuma modernizācijas darbi projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā 2.kārta” ietvaros Rēzeknes novada Vērēmu pagastā, Adamovā, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu.

1.7. Piedāvājums – Līgumam pievienotais Tehniskais piedāvājums no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Iepirkumā.

1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši Piedāvājumam.

- Līguma priekšmets

  - Būvuzņēmējs saskaņā ar Līgumu un piedāvājumu, atbilstoši darbu apjomu sarakstam (Līguma pielikums Nr.1) un Gaismekļu specifikācijām (Līguma pielikums Nr.2), veic darbus Būvobjektā, turpmāk – Darbi.

  - Darbu izpildes vieta – Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads.

  - Būvuzņēmējs 2.1.punktā minētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

- Līguma sastāvdaļas

  - Šis līgums sastāv no šādām daļām: 1) Līgums; 2) Pielikumi: Nr.1 – Darbu apjomu saraksts; Nr.2 – Gaismekļu specifikācijas; Nr.3 – Piedāvājums, t.sk. Darbu izpildes laika grafiks; Nr.4 – Tāme.

- Līguma cena

  - Kopējā līguma cena, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar šī līguma izpildi saistītos izdevumus, ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) sastāda EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Kopējā līgumcena ar PVN ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>).

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi un materiāli, saskaņā ar darbu apjomu sarakstu.

  - Tāmē noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas šī līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

  - Ja Darbu izpildes laikā tehniskā projekta nepilnību dēļ, izveidosies situācija, kuras rezultātā palielināsies vai samazināsies Darbu apjoms, Puses ir tiesīgas vienoties par šo Darbu izmaksu iekļaušanu/izslēgšanu no kopējās līguma cenas un attiecīgu grozījumu veikšanu Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta četrpadsmitās daļas un sešpadsmitās daļas 2.punkta prasības.

  - Ja būvdarbu apjomi tiek mainīti pēc Pasūtītāja prasības, tad veicami atbilstošie grozījumi Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta četrpadsmitās daļas un sešpadsmitās daļas 2.punkta prasības. Papildu darbu izmaksas tiek noteiktas, Būvuzņēmējam sastādot atsevišķu papilddarbu tāmi, maksimāli izmantojot Līgumam pievienotajā Tāmē norādītos  izcenojumus. Pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju papilddarbu tāme kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Darbu izpildes noteikumi

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, neizmaina līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.

  - Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt Darbu izpildes laika grafikā noteiktajos termiņos.

  - Ievērojot šī līguma noteikumus, Būvuzņēmējs apņemas uzsākt darbus saskaņā ar piedāvāto grafiku un pilnīgi pabeigt Darbu izpildi, noformējot darbu pieņemšanas – nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  - Ja Darbu izpildes procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši darbu apjomu sarakstam. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

  - Darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus mācību iestādes darbībai, visu darbu veikšana, t.sk. inženierkomunikāciju atslēgšanas un pieslēgšanas jāsaskaņo ar atbildīgajiem internātpamatskolas darbiniekiem.

  - Darbus, kas saistīti ar trokšņu un vibrāciju rašanos atļauts veikt ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņotajos laikos.

  - Darbi jāveic, ievērojot mācību iestādes darba specifiku, darbinieku un audzēkņu intereses, darba režīmu.

  - Par darbu organizācijas jautājumiem Pušu pārstāvji lemj būvsapulcēs. Katras būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti rakstveida protokolā. Protokolā fiksētie lēmumi ir saistoši līguma Pusēm.

  - Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās. Būvsapulces sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina Pasūtītājs. Būvsapulces protokolu paraksta visi atbildīgie Pušu pārstāvji.

  - Par faktiski patērēto elektroenerģiju būvdarbu izpildes vajadzībām Būvuzņēmējs maksā vienu reizi mēnesī atbilstoši verificēta skaitītāja rādījumiem pēc Pasūtītājam piemērotajiem tarifiem maksai par elektroenerģijas piegādi.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam  uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt darbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;

    - nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam darbu izpildes grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

    - pieņemt izpildītos darbus saskaņā ar šī līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā līgumā noteiktajos gadījumos.

- Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - bez papildus samaksas veikt visus darbus, kas saistīti ar veco gaismekļu demontāžu un utilizāciju. Visiem gaismekļiem un to korpusiem jābūt jauniem. Veicot gaismekļu armatūras nomaiņu, vecos iegremdētos gaismekļus jānomaina ar jauniem – iegremdējot un vecos piekārtos ar jauniem – piekarot. Ja demontāžas laikā tiek bojāti sienu vai griestu fragmenti, ir jāveic bojāto fragmentu atjaunošana stāvoklī, kāds bija pirms demontāžas;

    - Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām;

    - darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Būvobjektā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt darbus;

    - nodrošināt tīrību Būvobjektā un visā darbības zonā;

    - nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

    - nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minētās personas puses –

Darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.__________, telefons>;

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

    - Darbu izpildē izmantot izstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst darbu apjomu sarakstam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot izstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

    - pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

    - ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības.

- Apakšlīgumi

8.1. Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumu par noteiktu Darbu izpildi tikai ar Piedāvājumā norādīto darbuzņēmēju. Līguma darbības laikā darbuzņēmēju var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā darbuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī līguma noteikumiem.

8.2. Būvuzņēmējs koordinē darbuzņēmēja darbību un uzņemas atbildību par darbuzņēmēja Darbu izpildes kvalitāti un šī līguma noteikumu ievērošanu.

- Riska pāreja

9.1. Cilvēku traumu, kā arī materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.

- Garantija

10.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst darbu apjomu sarakstā vai Līgumā noteiktajiem parametriem, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

10.2. Augstāk minētās garantijas termiņš:

10.2.1.veiktajiem darbiem ir 5 (pieci) gadi (saskaņā ar Piedāvājumu) no Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;

10.2.2.uzstādītajām apgaismojuma iekārtām un LED spuldzēm – 5 (pieci) gadi un 4 (četri) gadi no Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas atbilstoši Gaismekļu specifikācijās izvirzītajām prasībām (Līguma pielikums Nr.2).

  - Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas objekta ekspluatācijas un uz kurām ir attiecināma Līguma 10.1., 10.2.punktos noteiktā garantija.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (triju) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir saistošs Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

  - Šī līguma 10.4.punktā norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot tam defektu akta kopiju.

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas Būvobjektā, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un iesniedz gala pieņemšanas – nodošanas aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšējo apskati un paraksta aktu par izpildītajiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu.

  - Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par darbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

- Norēķinu kārtība

12.1. Pasūtītājs samaksu par izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu: <konta numurs> <bankas nosaukums> <bankas kods>.

12.2. Nekādi avansa maksājumi netiek paredzēti.

12.3.Līguma cenu Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

- Grozījumi līgumā

  - Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt grozījumus Līgumā (grozīt Līguma cenu pieļaujams tikai saskaņā ar Līguma 4.3.punktu). Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā, vienošanos par grozījumu veikšanu paraksta abu Pušu pārstāvji, pēc kā jebkuri grozījumi vai papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jāizvērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma grozījumiem.

- Līgumsods

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots šī līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

  - Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek izbeigts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma cenas.

  - Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma 12.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, tas maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

- Līguma izbeigšanās

  - Līgums var tikt izbeigts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā, vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību nepildīšanu var atkāpties no Līguma:

15.2.1.ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro tehniskā projekta dokumentācijas, energoaudita vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu;

15.2.2.ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Līguma 15.2.punktā paredzētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsoda piemērošanu.

  - Būvuzņēmējs Līguma izbeigšanas gadījumā atbilstoši 15.2.punktam 10 (desmit) dienu laikā no 15.2.1.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam 14.2.punktā paredzēto līgumsodu.

  - Ja Pasūtītājs izmanto 15.2.punktā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski izpildīti, atbilst Līgumam un turpmāk ir izmantojami.

  - Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts tiktu atstāts nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj to un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

- Nepārvarama vara

  - Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam vai Līguma uzteikumam saistību neizpildes gadījumā, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

  - Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamus notikumus – kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c., vai arī ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā – ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas ietekmē Pušu iespēju izpildīt Līguma saistības, neatkarīgi no to kvalifikācijas, vainas vai nolaidības.

  - Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puse, kurai tā traucē Līguma saistību izpildi, nekavējoties rakstiski paziņo otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav rakstiski vienojušās savādāk, tām jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem.

- Nodokļi un nodevas

  - Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.

- Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  - Līgums ir noslēgts un tiek pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

  - Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs un vienu – Būvuzņēmējs.

  - Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izbeigšanos, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm vienpusēji atkāpjas no Līgumā šajā līgumā paredzētajos gadījumos.

- Pušu rekvizīti un paraksti

  - Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šajā līgumā norādītu adresi, ja vien Puse – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījusi savādāk.

Pasūtītājs                                                                    Būvuzņēmējs

Rēzeknes novada pašvaldības                                     <Būvuzņēmēja nosaukums>

Adamovas speciālā internātpamatskola

reģ.Nr.4223901171                                                     reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>

Adamova, Vērēmu pagasts,                                        <juridiskā adrese>

Rēzeknes novads, LV-4647                   		tālr.<tālruņa numurs>

tālr./fakss 646 33740                                                   fakss <faksa numurs>

<bankas nosaukums>                                                  <bankas nosaukums>

<bankas kods>                                                            <bankas kods>

<konta numurs>                 				<konta numurs>

____________________________________                 _________________________________

J.Puriņš                                                                              <paraksta atšifrējums>