APSTIPRINĀTS

iepirkumu komisijas

2014.gada 15.septembra

sēdē, protokols Nr.1

IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā)

„Gaismu sistēmas, apskaņošanas sistēmas, skatuves aizkaru un mehānismu  piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā”

identifikācijas Nr. RNP 2014/21

(Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr.11-01-L32100-000259 „Stoļerovas  pagasta  saieta nama izveide” ietvaros)

NOLIKUMS

Rēzeknes novada Stoļerovā,

2014.

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs, pasūtītājs un finansējums.

## Iepirkuma identifikācijas numurs RNP 2014/21.

## Pasūtītājs – Rēzeknes novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs), Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē, LV-4601.

## Finansējums: Eiropas Luksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr.11-01-L32100-000259 „Stoļerovas  pagasta  saieta nama izveide” ietvaros.

## Iepirkuma nolikums (ar visiem tā pielikumiem) ir bez maksas brīvi pieejams elektroniskā veidā pasūtītāja mājaslapā internetā: http://www.rezeknesnovads.lv, sadaļā „Iepirkumi”. Pretendentam ir tiesības iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem Rēzeknes novada pašvaldībā 22.kabinetā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) katru darba dienu no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, sākot ar iepirkuma izsludināšanas datumu.

## Iepirkuma kontaktpersonas:

## iepirkuma priekšmeta jautājumos – Vitālijs Muravskis, Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītājs, tālrunis 64644192, mobilais t.29121834, e-pasts: info@stolerova.lv;

## iepirkuma norises jautājumos – Larisa Vinogradova, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste, 22.kabinets, tālrunis 64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv.

    - Pasūtītājs apmaksu par piegādi un uzstādīšanu veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā. Norēķini tiek veikti pēc piegādāto preču uzstādīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz parakstīto pieņemšanas – nodošanas aktu un iesniegto rēķinu. Avansa maksājumi līgumā nav paredzēti.

  - Iepirkuma priekšmets, piegādes vieta un laiks.

    - Iepirkuma priekšmets – gaismu sistēmas, apskaņošanas sistēmas, skatuves aizkaru un mehānismu piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā, saskaņā ar tehniskām specifikācijām (pielikumi Nr.1, Nr.2, Nr.3).

    - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts trīs daļās:

1.2.2.1.daļa Nr.1 „Gaismu sistēmas piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā”;

1.2.2.2.daļa Nr.2 „Apskaņošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā”;

1.2.2.3.daļa Nr.3 „Skatuves aizkaru un mehānismu piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā”.

    - Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai par visām iepirkuma priekšmeta daļām.

    - Pasūtījuma izpildes laiks: 35 (trīsdesmit piecas) dienas no līguma parakstīšanas datuma.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un noformējums.

    - Ieinteresētām personām piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 26.septembrim   plkst.10-30, Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, 17.kab. (pieņemamā telpa), iesniedzot personīgi, ar kurjera starpniecību vai atsūtot pa pastu ar ierakstītu sūtījumu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā apakšpunktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Pasūtītājs neatbild par pazudušiem pieteikumiem, un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana, ja pretendenti pielietojuši citu nosūtīšanas metodi.

    - Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras ir šādas norādes:

Rēzeknes novada pašvaldība

Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601

Piedāvājums iepirkumā

„Gaismas sistēmas, apskaņošanas sistēmas, skatuves aizkaru un mehānismu

piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā”

identifikācijas numurs RNP 2014/21

neatvērt līdz 2014.gada 26.septembrim plkst.10-30

Pretendenta nosaukums, adrese,

kontakttālruņa un faksa numuri,

e-pasta adrese

    - Piedāvājumam jāsastāv no sekojošiem dokumentu oriģināliem vai to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātajām kopijām:

      - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.4), kuru parakstījusi ar paraksta tiesībām apveltītā vai pilnvarotā persona.

      - Pretendentu atlases dokumenti (atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.3.punktam).

      - Finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskai specifikācijai (nolikuma pielikumi Nr.1,  Nr.2, Nr.3).

      - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad pieteikumā jānorāda visi grupas dalībnieki. Pretendenta piedāvājumā jāiekļauj visu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā norādīts atbildīgais dalībnieks, katra grupas dalībnieka atbildības apjoms un pilnvarots pārstāvis, kuram piešķirtas tiesības parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, kā arī rīkoties grupas dalībnieku vārdā.

    - Visām piedāvājuma daļām un pieteikumam dalībai iepirkumā ir jābūt cauršūtām vai caurauklotām kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietotām nolikuma 1.3.2.apakšpunktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Uz piedāvājuma oriģināla vai tā kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

    - Ir jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija, katrs savā iesējumā.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā ir iekļauti dokumenti svešvalodā, tiem obligāti jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot noteikumu 1.3.1.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

    - Piedāvājumi, kuri iesniegti pēc noteikuma 1.3.1. punktā noteiktā termiņa, tiek atgriezti pretendentam neatvērti.

    - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Saņemtos piedāvājumus pasūtītājs reģistrē to iesniegšanas secībā. Pasūtītājs nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

    - Pasūtītājs nodrošina iesniegtā  piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai  informācijai.

    - Pretendentam jāuzņemas visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, un pasūtītājs nav atbildīgs par šiem izdevumiem.

1.4. Piedāvājumu atvēršanas vieta, laiks, kārtība un piedāvājumu vērtēšana.

## Piedāvājumi tiks atvērti Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 2014.gada 26.septembrī plkst.10-30.

## Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji.

## Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.

## Pēc katra piedāvājuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā.

## Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī nosauktās ziņas ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

## Piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.

## Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un piedāvājumu vērtēšanai komisija var pieaicināt ekspertu. Eksperts dod rakstisku atzinumu, kuru pievieno komisijas sēdes protokolam. Eksperta atzinums nav saistošs iepirkumu komisijai.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

2.1.1.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2.1.1.2.pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

2.2. Pretendentiem izvirzītās prasības.

2.2.1.Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

2.2.2.Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums (bez PVN) par trim iepriekšējiem finanšu gadiem (2011.-2013.) nav mazāks par pretendenta piedāvāto kopējo līgumcenu.

2.2.3.Pretendents iepriekšējo 3 (triju) gadu (2011.-2013. un 2014.gads) laikā ir veicis vismaz vienu līdzīgu piegādi par līgumcenu, kura nav mazāka par šajā iepirkumā piedāvāto līgumcenu.

## 2.3. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti.

2.3.1.Pieteikums par piedalīšanos šajā iepirkumā atbilstoši pieteikuma formai (nolikuma pielikums Nr.4).

2.3.2.Dokuments, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības likumiski pārstāvēt pretendentu šajā iepirkumā. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno attiecīgā pilnvara.

2.3.3.Pretendenta apliecinājums par kopējo finanšu apgrozījumu par trim iepriekšējiem finanšu gadiem (2011.-2013.), ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku.

2.3.4.Informācija par pretendenta veiktajām līdzīgām piegādēm trijos iepriekšējos gados (2011.-2013. un 2014.gadā), norādot summas, laiku un saņēmējus (publiskas vai privātas personas). Informācijai pievieno pircēja atsauksmes.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sastāda atbilstoši nolikumu pielikumā pievienotajam paraugam (pielikums Nr.5).

  - Finanšu piedāvājumam jāpievieno:

3.2.1.pretendenta apliecinājums, ka piedāvātās preces ir jaunas, nelietotas, norādot to garantijas laiku (kas nedrīkst būt mazāks par ražotāja garantiju);

3.2.2.pretendenta apliecinājums, ka preces bojājuma vai funkcionālo traucējumu gadījumā, piegādātājs nodrošinās preces nogādāšanu uz garantijas servisa punktu vai, atkarībā no bojājumu rakstura, nodrošinās tās labošanu vai remontu uz vietas 24 (divdesmit četru) stundu laikā no pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža.

  - Finanšu piedāvājuma sastādīšanā jāņem vērā sekojošie nosacījumi:

3.3.1.piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām iespējamām izmaksām, kas ir saistītas ar pasūtījuma izpildi, tas ir, visas iespējamās izmaksas, kas saistās ar preču piegādi un uzstādīšanu;

3.3.2.visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Latvijas Republikas oficiālajā valūtā – euro (EUR);

3.3.3.cenās jāievērtē visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

- Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā tiks veikta piedāvājumu pārbaude. Piedāvājumu vērtēšanu veiks ar Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora 2014.gada 4.septembra rīkojumu Nr.3-6/254 izveidotā iepirkumu komisija slēgtajās sēdēs.

  - Piedāvājumu vērtēšana notiks 2 (divās) kārtās:

4.2.1.pirmā kārta – pretendentu atlase. Komisija izvērtē katra pretendenta atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām: piedāvājuma noformējumu un pretendenta atlases dokumentu atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām. Ja piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 1.3.2.-1.3.8.apakšpunkta prasībām, kā arī, ja pretendents nav iesniedzis kādu no nolikuma 2.3.punktā minētajiem dokumentiem vai ar iesniegtajiem dokumentiem netiek pierādīta pretendenta atbilstība nolikuma 2.2.punktā izvirzītajām prasībām, piedāvājumu noraida un tālāk nevērtē;

4.2.2.otrā kārta – finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana. Komisija vērtē to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuri atlasīti piedāvājumu vērtēšanas pirmajās kārtā.

## Iepirkumu komisija no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā.

## Vērtējot finanšu piedāvājumus, komisija ņem vērā piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

- Iepirkuma uzvarētāja noteikšana

5.1. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši šajā nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem, pasūtītājs pārbauda šī nolikuma 2.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā) minēto apstākļu esamību.

5.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

5.2.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

5.2.1.1.par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā (nolikuma 2.1.1.1.apakšpunktā) minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

5.2.1.2.par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā(nolikuma 2.1.1.2.apakšpunktā) minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

5.2.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

5.3. Atkarībā no atbilstoši šī nolikuma 5.2.1.2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

5.3.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

5.3.2.informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

5.4. Iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši šajā nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piekto daļu (nolikuma 2.1.punktu). Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

5.5. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju šī nolikuma 5.4.punktā minētajam lēmumam.

5.6. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam šī nolikuma 5.4.punktā minēto lēmumu.

5.7. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu (vai vairākus līgumus) ar iepirkumu komisijas izraudzīto pretendentu. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                            V.Muravskis

Pielikums Nr.1

TEHNSIKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkuma priekšmeta daļā Nr.1

„Gaismu sistēmas piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā”

| 1.1. | Jaudas regulators 2 gab. |
| --- | --- |
|  | 19” standarta statnē pie sienas stiprināms digitālais jaudas regulators (tumšotājs). |
|  | Augstums nepārsniedz 4U. |
|  | 3-fāzu pieslēgums |
|  | Ne mazāk kā 6 kanālu, katrs kanāls vismaz 10A. |
|  | Aizsardzība katram kanālam. |
|  | Indikācijas uz priekšējā paneļa: |
|  | DMX ieeja; |
|  | aktīvā dimmera indikācija; |
|  | kanāla testa indikācija. |
|  | Viena DMX ieeja, viena DMX izeja. |
| 1.2. | Gaismu vadības pults 1 gab. |
|  | Gaismas vadības pults ar vismaz 48 DMX kanāliem. |
|  | Tūlītēja piekļuve 24 kanāliem uz „fīderiem”. |
|  | 4 lapas no apakšgrupu atmiņas. |
|  | Universālais barošanas bloks no 90 līdz 240V. |
| 1.3. | Prožektors 8 gab. |
|  | Freneļa tipa prožektors. |
|  | Lietojamās lampas: 1000W. |
|  | Elektrības kabelis ar kontaktdakšu. |
|  | Alumīnija korpuss un gaismu filtra rāmis. |
|  | Aprīkojumā drošības trose. |
| 1.4. | Spuldzes 8 gab. |
|  | Spuldze T19 1000W / 240V. |
|  | Lietošanai PAR 64 tipa prožektoros. |
| 1.5. | LED prožektors 10 gab. |
|  | Prožektorā izmantotās diodes 5 gab. RGBA. |
|  | Kopējā iekārtas patērētā jauda – 30W. |
|  | DMX kanālu skaits – no 4 līdz 28. |
|  | Viena DMX ieeja, viena DMX izeja. |
| 1.6. | Āķis 14 gab. |
|  | Gaismu stiprināšanas āķis. |
|  | Pieļaujamā slodze min 50 kg. |
|  | Stiprināšanai uz 50-60 mm caurules. |
|  | Caurules aizsargplāksne. |
| 1.7. | Transporta kaste 1 gab. |
|  | Transporta kaste gaismu pultij, paredzēta profesionālai lietošanai. |
|  | Melna, izgatavota vismaz no 9 mm mitrumizturīga laminēta bērza finiera (saplākšņa. |
|  | Rokturi, aizvērēji. |
|  | Vieta komutācijai. |
|  | Kaste aprīkota ar visu nepieciešamo montāžai un drošai ekspluatācijai. |
| 1.8. | Komutācijas materiāli 1 kompl. |
|  | Visi nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli, kabeļi u.c. gaismu tehnikas uzstādīšanai. |
|  | Jānodrošina 100% visu iekārtu darbība un lietošana. |
|  | Visi pielietotie kabeļi melnā krāsā (ar marķējumu). |
|  | Jāievēro visas drošības normas, uzstādot iekārtas. |
| 1.9. | Sistēmas montāža 1 kompl. |
|  | Montāžas darba izmaksas. |
|  | Sagatavošanas darbu izmaksas. |
|  | Apmācības izmaksas darbam ar iekārtām. |
|  | Transporta izmaksas un sagādes darbs. |

Pielikums Nr.2

TEHNSIKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkuma priekšmeta daļā Nr.2

„Apskaņošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā”

| Nr. p.k. | Nosaukums | Prasītā vērtība, ja nav norādīts savādāk tad tā ir minimālā vērtība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aktīvā skanda (Musicson KS-215/2 vai ekvivalents) | 2 gab. |
|  | Tips | 2 joslu iekarināma, pasīvā bass-reflex akustiskā sistēma |
|  | SPL max – ne mazāk kā: | 136.5 dB |
|  | SPL (1W/1M) – ne mazāk kā: | 102dB |
|  | Frekvenču diapazons | (-10dB) 42Hz – 19KHz |
|  | Frekvenču diapazons | (-6dB) 45Hz - 18.5KHz |
|  | Pārklājuma leņķi – ne vairāk kā: | 60º X 40º |
|  | Nominālā pretestība | 4 omi |
|  | Jauda RMS/PROGRAM/PEAK – ne mazāk kā: | 950W/1900W/3800W |
|  | Skaļruņi – ne mazāk kā: | 2 X 15" DSVC (Double Sided Voice Coil), 1.75" draiveris (Tech.Polymer Diaphragm) |
|  | Krosovera frekvence | 1300HZ |
|  | Signāla konektori | 2 Neutrik Speakon NL4MP |
|  | Piekares stiprinājumi stiprināšanai pie griestiem | Pieci M6 piekares stiprinājumi iestrādāti katrā skandas pusē |
|  | Korpuss | Trapecveida konstrukcija, izgatavots no MDF vai saplākšņa |
|  | Krāsojums | Melna, "POLYMPACT" tekstūras poliuretāna krāsa |
|  | Aizsargsiets | Melns perforēts tērauds. Aizsargsietam jābūt tādā pašā krāsā kā skanda |
|  | Izmēri – ne vairāk kā: | 118 x 44.5 x 47 cm |
|  | Svars - ne vairāk kā: | 41.3 kg |
| 2. | Pasīvā subbasu skanda (Musicson SUB-218BS vai ekvivalents) | 2 gab. |
|  | Tips | Reflex tipa pasīvā subbasu skanda |
|  | SPL max – ne mazāk kā: | 140 dB |
|  | SPL (1W/1M – ne mazāk kā: | 101 dB |
|  | Frekvenču diapazons | (-6dB) 24.5 - 100 Hz |
|  | Jauda RMS/PEAK – ne mazāk kā: | 1600 W RMS / 6400 W |
|  | Skaļruņi | 2 X 18" (DSVC - Double Sided Voice Coil) |
|  | Korpuss | izgatavots no saplākšņa |
|  | Krāsojums | Melna, "POLYMPACT" tekstūras poliuretāna krāsa |
|  | Aizsargsiets | Melns perforēts tērauds. Aizsargsietam jābūt tādā pašā krāsā kā skanda |
|  | Izmēri – ne vairāk kā: | 1250 x 600 x 640 mm |
|  | Svars – ne mazāk kā: | 70 Kg |
| 3. | Pastiprinātājs (Powersoft M50Q DSP+ETH) | 1 gab. |
|  | Tips | 4 kanālu D klases digitālais pastiprinātājs |
|  | Jauda – ne mazāk kā: | 4Ω/Ch 1250W, 8Ω/Ch 750W |
|  | Augstums | 1 RU at 358 mm |
|  | Izejas | 4 x Neutrik® Speakon NL4MD |
|  | Ieejas | 4 x balanced Neutrik® XLR female |
|  | Frekvence (frequency response) | 10 Hz - 30 kHz (1 W @ 8 Ω, ± 3 dB) |
|  | Izmēri | W 483 mm / 19”, H 44.5 mm / 1 RU, D 358 mm / 14.1” |
|  | Svars – ne vairāk kā: | 7.3 kg |
|  | DSP | HDSP+ETH |
|  | DSP kontrole | Uz priekšējā paneļa un ETH |
|  | THD | < 0.01% (20 Hz - 20 kHz) |
|  | Izejas ekvalaizers | līdz 12 biquadar pilno parametriju uz kanālu: peaking, hi/lo shelving, hi/lo pass, band pass, band stop, all pass |
|  | Preseti | Bank of 4 presets, management and upload via Armonía Pro Audio Suite™ |
| 4. | Platjoslas skanda-monitors | 4 gab. |
|  | Tips | divu joslu bass-reflex, asimetriska platjoslas skanda |
|  | Frekvenču josla | -10dB: 55Hz - 19kHz; -6dB: 60Hz - 18.5kHz |
|  | Pārklājuma leņķis – ne vairāk kā: | 60° x 40° |
|  | Jūtība SPL max – ne mazāk kā: | 133dB SPL |
|  | Jūtība (1W/1m)s – ne mazāk kā: | 100dB SPL |
|  | Korpuss | 15mm jūras bērza saplāksnis |
|  | Krāsojums | Polydur, polyurea bāze |
|  | Signāla konektori | 2 x Speacon NL4MP |
|  | Izmēri ne vairāk kā | 380 x 630 x 365mm |
|  | Svars ne vairāk kā | 22kg |
|  | Skaļruņi | 1''Draiveris (1,75''Tech. Polimēra diafragma), 12''(3''spole) |
|  | Jauda RMS/PEAK – ne mazāk kā: | 750W/3000W |
| 5. | Monitoru jaudas pastiprinātājs (Powersoft M30D DSP+ETH vai ekvivalents) | 1 gab. |
|  | Tips | D klases jaudas pastiprinātājs ar iebūvētu DSP |
|  | Kanālu skaits | 2 |
|  | Izmērs | 19'', 1U |
|  | Izejas jauda uz kanālu | 1500W, 4Ω, EIAJ Standard, 1kHz |
|  | Slāpēšanas faktors @ 8Ω | >5000 @ 100 Hz |
|  | Ieejas konektori | XLR |
|  | Izejas konektori | Speakon NL4MP |
|  | Svars | 7,3kg |
|  | THD | <0,01% (20Hz - 20kHz) |
|  | DSP iespējas | Aizture, Filtri, Peak Limiter, RMS limiter |
|  | Ieejas jūtība @ 8Ω | 2,13 V / 8,8 dBu |
|  | Izmēri | 483mm x 44,5mm x 358mm |
|  | Darba spriegums | 115 V/ 230 V ± 15%, 50/60Hz |
|  | Tīkla konektors | RJ45 |
|  | Frekvenču josla | 10 Hz - 30 kHz (1 W @ 8Ω, ±3dB) |
|  | Tīkla vadība | Izmantojot Armonia vadības programmatūru |
| 6. | Di-box (LA Audio DI2 vai ekvivalents) | 2 gab. |
|  | Tips | Aktīvais 1 kanāla līnijas di-box |
|  | Korpuss | Alumīnijs |
|  | Barošana | 15-48 Volt phantom vai baterija (2x 9 Volt) |
|  | Pārslēdži | Gnd-Lift, - 10db Pad, +20 dB |
| 7. | Rokas mikrofons (Shure SM58 LC vai ekvivalents) | 4 gab. |
|  | Tips | Profesionāls kardoīda dinamiskais vada mikrofons |
|  | Parametri | Frekvence (frequency response) 50 - 15.000 Hz, 300 omi |
|  | Korpuss | Metāla |
|  | Svars ne vairāk kā | 298 g |
| 8. | Kondensatoru mikrofons (Line Audio CM3 vai ekvivalents) | 4 gab. |
|  | Tips | Prepolarizēts kardioīda tipa kondensatora mikrofons |
|  | Frekvenču diapazons | 20 Hz - 20 kHz (100 Hz - 16kHz ± uz ass) |
|  | Trokšņu līmenis | 16dB(A) |
|  | Maksimālais skaņas spiediens | 135 dB SPL @ 0.5& THD (130dB @ 24V, 120dB @ 12V) |
|  | Izmērs | 77 x 20 mm |
|  | Pretestība | <100 Ω |
|  | Strāvas patēriņš | 3.5mA |
|  | Jūtība | 6mV/PA -44dB |
| 9. | Radio mikrofons (MIPRO ACT-727 un ACT-7H vai ekvivalents) | 1 kompl. |
|  | Tips | 2 kanālu kondensatortipa mikrofona komplekts ar bezvadu raidītāju un uztvērēju |
|  | Polārais tips | Kardioīds |
|  | Raidītāja jauda | 10-50mW |
|  | Baterijas | 2x AA tipa |
|  | Raidītāja svars | 330g |
|  | Raidītāja izmēri | 50 Ø x 265 mm |
|  | Uztvērējs | UHF frekvenču uztvērējs ar ACT (Automatic Channel Targeting) funkciju, LCD displeju, SCAN funkciju |
|  | Uztvērēja korpuss | Melns, metāla |
|  | Uztvērēja izmēri | 482(W) × 44(H) × 266(D) mm, 1U |
|  | Uztvērēja svars | 3kg |
|  | Kanālu skaits | 100 uztveršanas kanāli, 1 izejas, audio kanāls |
|  | Antenas | 2x pusviļņa antenas ar TNC konektoru |
| 10. | Mikrofonu statīvs (K&M 27105 vai ekvivalents) | 10 gab. |
|  | Krāsa | melna |
|  | Augstums | 900mm - 1600mm |
|  | Tips | dzērves tipa |
|  | Dzērves garums | 810mm |
|  | Svars | 2.3kg |
|  | Vītnes diametrs | 3/8'' |
| 11. | CD, USB atskaņotājs (Gemini CDMP 1400 vai ekvivalents) | 1 gab. |
|  | Tips | CD-USB MP3 atskaņotājs |
|  | CD atskaņotājs | audio/mp3 CDs un CDRs |
|  | MP3 | MP3 atskaņotājs no USB |
|  | USB porti | 1 |
|  | Displejs | LCD |
|  | Tālvadības pults | + |
|  | Izmēri | 19"/1U |
| 12. | Skaņas pults (Mackie ProFX22 vai ekvivalents) | 1 gab. |
|  | Tips | Profesionāla analogā 22 kanālu pults ar iebūvētu efektu procesoru |
|  | Ieejas | 16 x mic + 4 x stereo + USB |
|  | Ekvalaizers | 3-band ekvalaizers ar parametrijām |
|  | Monitorlīnijas | 3 x aux send |
|  | Izmēri | 639 x 407 x 97mm |
|  | Svars | 8.2 kg |
|  | Komplektējošā programmatūra | Tracktion 3™ Music Production Software for Mac or PC |
| 13. | Multikors | 1 gab. |
|  | Tips | 20 kanālu XLR (16 in 4 out) multikors ar skatuves kārbu |
|  | Garums | 30 metri |
|  | Svars | 15.8 kg |
| 14. | Aprīkojuma reks | 1 gab. |
|  | Tips | Saplākšņa, ar divām noņemamām durvīm |
|  | Izmēri | 49.4 x 45.5 x 45cm |
|  | Augstums | 10U |
|  | Veids | Ar slēguma paneļiem (XFC303NB ligzdas) monitoru, skandu un subu pieslēgšanai no priekšpuses |
| 15. | Slēguma vadu komplekts | 1 kompl. |
|  | Tips | Skandu, subu, monitoru un aprīkojuma saslēgšanai vienotā gatavā sistēmā |
| 16. | Akustiskie paneļi skatuves dibensienas apdarei | 20 gab. |
|  | Tips | Skaņu apsorbējošs aksutiskais panelis |
|  | Izmērs | 1200 mm x 600 mm |
|  | Kopējais paneļa biezums | 90 mm |
|  | Konstrukcija | 40 x 40 mm brusa |
|  | Skaņas absorbcijas koeficienti atbilstoši frekvencēm (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 NRC | 0.17 0.86 1.14 1.07 1.02 0.98 1.00 |
|  | Virsmas apdare, tās blīvums | Balts akustiskais audums, 450 g/mb |
|  | Akustiskā materiāla tips | Minerālvate |
|  | Akustiskā materiāla blīvums | 40-50 kg/m3 |
|  | Akustiskā materiāla gaisa plūsmas pretestība | <45-50x10-6 m³/msPa |

Pielikums Nr.3

TEHNSIKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkuma priekšmeta daļā Nr.3

„Skatuves aizkaru un mehānismu piegāde un uzstādīšana

Stoļerovas pagasta saieta namā”

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērv. | Skaits | Prasītā specifikācija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mehānismi |  |  |  |
| 1.1. | Rokas vadības priekškara mehānisms, garums 10m ar 1m pārklājumu vidū, krāsa melna | Kompl. | 1 | Ražotājs, komplekta nosaukums, sērijas numurs, zemāk komplekta sastāvdaļas: |
|  |  | gab. | 4 | Komplektā ir jābūt mehānisma sliedes posmam, taisnam, garums 3000mm |
|  |  | kompl. | 1 | Komplektā ir jābūt mehānisma sliedes taisno posmu savienojuma komplektam, paredzētam 10 savienojuma vietām |
|  |  | kompl. | 2 | Komplektā ir jābūt mehānisma sliedes gala ierobežotāju komplektiem, komplektā ietilpst divi ierobežotāji, kas novērš skrituļu izkrišanu no priekškara sliedes mehānisma, montējami pie sliedes |
|  |  | kompl. | 4 | Komplektā ir jābūt priekškara skrituļu komplektam, skrituļi pielāgoti attiecīgās sērijas sliedei, komplektā ietilpst 10 skrituļi (skaits atbilstoši garumam) |
|  |  | kompl. | 1 | Komplektā ir jābūt priekškara vadošo skrituļu komplektam, skrituļi pielāgoti attiecīgajai sliedei, komplektā ietilpst 2 skrituļi |
|  |  | kompl. | 4 | Komplektā ir jābūt dubultāķiem priekškara auduma stiprināšanai pie skrituļiem, komplektā ietilpst 10 dubultāķi (ja ir cits risinājums, jānorāda ražotāja kravnesība: SWL) |
|  |  | kompl. | 1 | Komplektā ir jābūt priekškara mehānisma pārklāšanās distances klampiem, paredzētiem, lai nodrošinātu precīzu nemainīgu distanci priekškara mehānisma sliežu pārklāšanās punktā skatuves centrā, komplektā ir jābūt 2 šādiem klampiem |
|  |  | kompl. | 1 | Komplektā ir jābūt troses distanceru komplektam, paredzētam, atpakaļ ejošās troses centrēšanai mehānisma sliedē, komplektā ietilpst 2 distanceri |
|  |  | gab. | 1 | Komplektā ir jābūt priekškara mehānisma trīšu blokam ar spriegotājiem, montējams pie sliedes, nodrošina priekškara troses novirzīšanu leņķī un spriegošanu mehānisma motora galā |
|  |  | gab. | 1 | Komplektā ir jābūt priekškara mehānisma atpakaļsaites trīšu blokam, novirza trosi atpakaļ uz vadības punktu |
|  |  | gab. | 1 | Komplektā ir jābūt priekškara mehānisma trosei 3mm, garums atbilst normālai priekškara mehānisma darbināšanai |
|  |  | gab. | 5 | Komplektā ir jābūt "Z" veida priekškara mehānisma sliedes stiprinājuma kronšteina komplektam, komplektā ietilpst 2 kronšteini |
|  |  | gab. | 1 | Komplektā ir jābūt rokas vadības vinčai, pie grīdas fiksējamai, aprīkotai ar ne mazāku kā 200mm piedziņas rulli. Paredzēts 8m priekškara gājienam. (var būt analogs ar ražotāja norādītiem parametriem) |
|  |  | gab. | 1 | 08618 - DGH Push button box Varable speed, priekškara mehānisma spiedpogu attālinātās vadības panelis, nodrošina priekškara virziena maiņu ( vaļā ciet), apstāšanos un kustības ātruma maiņu, kā arī avārijas apstāšanos |
|  |  |  |  | Garantijas laikam jābūt vismaz 2 gadi |
| 1.2. | Stacionāru iekares stangu izveidošana pie esošajām griestu konstrukcijām | kompl. | 1 | Stacionāra stanga ar stiprinājumu, kas atbilst vai ir ekvivalenta pēc šādiem parametriem: |
|  |  |  |  | Arlekīna un priekškara kulišu stanga – stangai ir jābūt ar diametru 48mm - 51mm caurulei, caurules sienu biezums ne mazāks kā 2mm, garums 11400mm (var sastāvēt no vairākiem posmiem), melnā krāsā, atrodas 5765mm no skatuves aizmugures sienas. Stangai ir jābūt stiprinātai ne mazāk kā 6 stiprinājuma punktos, stangas kopējai kravnesībai ir jābūt ne mazākai kā 250kg, stangas centram ir jābūt ne vairāk kā 60mm no nesošās jumta sijas konstrukcijas augšējās malas. Visām stangas komponentēm (stiprinājumiem, skrūvēm, metinājumiem, u.c. elementiem jābūt sertificētiem un atbilstošas drošības klases) |
|  |  |  |  | Priekškara mehānisma stanga – stangai ir jābūt ar diametru 48mm - 51mm caurulei, caurules sienu biezums ne mazāks kā 2mm, garums 11400mm (var sastāvēt no vairākiem posmiem), melnā krāsā, atrodas 5550mm no skatuves aizmugures sienas. Stangai ir jābūt stiprinātai ne mazāk kā 6 stiprinājuma punktos, stangas kopējai kravnesībai ir jābūt ne mazākai kā 250kg, stangas centram ir jābūt ne vairāk kā 60mm no nesošās jumta sijas konstrukcijas augšējās malas. Visām stangas komponentēm (stiprinājumiem, skrūvēm, metinājumiem, u.c. elementiem jābūt sertificētiem un atbilstošas drošības klases) |
|  |  |  |  | Kulišu un sofītes stanga – stangai ir jābūt ar diametru 48mm - 51mm caurulei, caurules sienu biezums ne mazāks kā 2mm, garums 10000mm (var sastāvēt no vairākiem posmiem), melnā krāsā, atrodas 2950mm no skatuves aizmugures sienas. Stangai ir jābūt stiprinātai ne mazāk kā 5 stiprinājuma punktos, stangas kopējai kravnesībai ir jābūt ne mazākai kā 250kg, stangas centram ir jābūt ne vairāk kā 60mm no nesošās jumta sijas konstrukcijas augšējās malas. Visām stangas komponentēm (stiprinājumiem, skrūvēm, metinājumiem, u.c. elementiem jābūt sertificētiem un atbilstošas drošības klases) |
|  |  |  |  | Fona iekara stanga – stangai ir jābūt ar diametru 48mm - 51mm caurulei, caurules sienu biezums ne mazāks kā 2mm, garums 10000mm (var sastāvēt no vairākiem posmiem), melnā krāsā, atrodas 550mm no skatuves aizmugures sienas. Stangai ir jābūt stiprinātai ne mazāk kā 6 stiprinājuma punktos, stangas kopējai kravnesībai ir jābūt ne mazākai kā 250kg, stangas centram ir jābūt ne vairāk kā 60mm no nesošās jumta sijas konstrukcijas augšējās malas. Visām stangas komponentēm (stiprinājumiem, skrūvēm, metinājumiem, u.c. elementiem jābūt sertificētiem un atbilstošas drošības klases) |
|  |  |  |  | Dekorāciju stanga – stangai ir jābūt ar diametru 48mm - 51mm caurulei, caurules sienu biezums ne mazāks kā 2mm, garums 10000mm (var sastāvēt no vairākiem posmiem), melnā krāsā, atrodas 2250mm no skatuves aizmugures sienas. Stangai ir jābūt stiprinātai ne mazāk kā 6 stiprinājuma punktos, stangas kopējai kravnesībai ir jābūt ne mazākai kā 250kg, stangas centram ir jābūt ne vairāk kā 60mm no nesošās jumta sijas konstrukcijas augšējās malas. Visām stangas komponentēm (stiprinājumiem, skrūvēm, metinājumiem, u.c. elementiem jābūt sertificētiem un atbilstošas drošības klases) |
|  |  |  |  | Garantijas laikam jābūt vismaz 2 gadi |
| 2. | Audumi |  |  |  |
| 2.1. | Skatuves priekškars | Kompl. | 1 | Ražotājs, modelis, norādīta piedāvātā specifikācija: |
|  |  |  |  | Priekškaram ir jābūt izgatavotam no 100% ugunsdrošas Trevira CS 380g/m² samta auduma šķiedras |
|  |  |  |  | Priekškaram ir jābūt izveidotam no divām vienādām daļām |
|  |  |  |  | Priekškara vienas daļas izmēram ir jābūt A5,4m x P5,5m |
|  |  |  |  | Priekškara faltējuma koeficientam ir jābūt: 2 |
|  |  |  |  | Priekškaram ir jābūt iestrādātai spriegošanas kabatai |
|  |  |  |  | Priekškaram ir jābūt ar iestrādātu rotācijas lentu |
|  |  |  |  | Priekškaram ir jābūt ar iestrādātu svara atloku |
|  |  |  |  | Krāsu izvēles iespējas: 31 vai vairāk krāsas |
|  |  |  |  | Drošība atbilstoši: DIN 4102 B1 |
|  |  |  |  | Augšējā daļā ir jābūt iestrādātiem metāla grezdeniem priekškara stiprināšanai priekškara atvēršanas mehānismā |
| 2.2. | Skatuves arlekīns | gab. | 1 | Ražotājs, modelis, norādīta piedāvātā specifikācija: |
|  |  |  |  | Arlekīnam ir jābūt izgatavotam no 100% ugunsdrošas Trevira CS 380g/m² samta auduma šķiedras |
|  |  |  |  | Arlekīna izmēram ir jābūt A0,8m x P11,4m |
|  |  |  |  | Arlekīna faltējuma koeficientam ir jābūt: 2 |
|  |  |  |  | Krāsu izvēles iespējas: 31 vai vairāk krāsas |
|  |  |  |  | Drošība atbilstoši: DIN 4102 B1 |
|  |  |  |  | Augšējā daļā ir jābūt iestrādātām stiprināšanas lentām, stiprināšanai pie 48mm - 62mm tērauda caurules |
| 2.3. | Skatuves fona iekars | gab. | 1 | Ražotājs, modelis, norādīta piedāvātā specifikācija: |
|  |  |  |  | Skatuves fona iekaram ir jābūt izgatavotam no 100% ugunsdrošas Trevira CS 380g/m² samta auduma šķiedras |
|  |  |  |  | Fona izmēram ir jābūt A5,6m x P10,0m |
|  |  |  |  | Fona iekara faltējuma koeficientam ir jābūt: 1 |
|  |  |  |  | Krāsu izvēles iespējas: 31 vai vairāk krāsas |
|  |  |  |  | Drošība atbilstoši: DIN 4102 B1 |
|  |  |  |  | Augšējā daļā ir jābūt iestrādātām stiprināšanas lentām, stiprināšanai pie 48mm - 62mm tērauda caurules |
| 2.4. | Skatuves kulise | gab. | 2 | Ražotājs, modelis, norādīta piedāvātā specifikācija: |
|  |  |  |  | Skatuves kulisēm ir jābūt izgatavotām no 100% ugunsdrošas Trevira CS 380g/m² samta auduma šķiedras |
|  |  |  |  | Kulises izmēram ir jābūt A5,6m x P1,4m |
|  |  |  |  | Kulises faltējuma koeficientam ir jābūt: 1 |
|  |  |  |  | Krāsu izvēles iespējas: 31 vai vairāk krāsas |
|  |  |  |  | Drošība atbilstoši: DIN 4102 B1 |
|  |  |  |  | Augšējā daļā ir jābūt iestrādātām stiprināšanas lentām, stiprināšanai pie 48mm - 62mm tērauda caurules |
| 2.5. | Skatuves Priekškara kulise - dalīta (ar izgriezumu vent. caurulei) | gab. | 2 | Ražotājs, modelis, norādīta piedāvātā specifikācija: |
|  |  |  |  | Skatuves kulisēm ir jābūt izgatavotām no 100% ugunsdrošas Trevira CS 380g/m² samta auduma šķiedras |
|  |  |  |  | Kulises izmēram ir jābūt A1,0m x P1,0m |
|  |  |  |  | Kulises izmēram ir jābūt A4,8m x P1,0m |
|  |  |  |  | Kulises faltējuma koeficientam ir jābūt: 2 |
|  |  |  |  | Krāsu izvēles iespējas: 31 vai vairāk krāsas |
|  |  |  |  | Drošība atbilstoši: DIN 4102 B1 |
|  |  |  |  | Augšējā daļā ir jābūt iestrādātām stiprināšanas lentām, stiprināšanai pie 48mm - 62mm tērauda caurules |
| 2.6. | Skatuves sofīte | gab. | 1 | Ražotājs, modelis, norādīta piedāvātā specifikācija: |
|  |  |  |  | Skatuves sofītēm ir jābūt izgatavotām no 100% ugunsdrošas Trevira CS 380g/m² samta auduma šķiedras |
|  |  |  |  | Sofītes izmēram ir jābūt A0,8m x P10,0m |
|  |  |  |  | Sofītes faltējuma koeficientam ir jābūt: 1 |
|  |  |  |  | Krāsu izvēles iespējas: 31 vai vairāk krāsas |
|  |  |  |  | Drošība atbilstoši: DIN 4102 B1 |
|  |  |  |  | Augšējā daļā ir jābūt iestrādātām stiprināšanas lentām, stiprināšanai pie 48mm - 62mm tērauda caurules |
| 3. | Darbi, palīgmateriāli |  |  |  |
| 3.1. | Audumu ietērpa piegāde un uzstādīšana | kompl. | 1 |  |
|  |  |  |  | Ir jānodrošina skatuves ietērpa piegāde (transports) |
|  |  |  |  | Ir jānodrošina skatuves ietērpa uzstādīšana (darbaspēks) |
|  |  |  |  | Jānodrošina citas saistītās izmaksas ar skatuves ietērpa uzstādīšanu |
| 3.2. | Ar auduma ietērpa uzstādīšanu saistīto iekārtu, un palīgmateriālu specifikācija | kompl. | 1 |  |
|  |  |  |  | Ir jānodrošina sastatnes ietērpa montāžai |
|  |  |  |  | Ir jānodrošina gludināšanas ierīces skatuves ietērpa gludināšanai |
|  |  |  |  | Ir jānodrošina citi palīgmateriāli skatuves ietērpa uzstādīšanai |
| 4. | Darbi, palīgmateriāli |  |  |  |
| 4.1. |  | kompl. | 1 | Priekškara mehānisma un stacionāro stangu sistēmas montāžas palīgmateriāli |
|  |  |  |  | Realizējot uzstādīšanas darbus jāparedz visi nepieciešamie sistēmas montāžas palīgmateriāli (stiprinājumu elementi, skrūves, klampi, skavas) |
|  |  |  |  | Jāparedz visas ar iekārtu un materiālu piegādi saistītās izmaksas |
|  |  |  |  | Visiem stiprinājuma elementiem ir jābūt melnā krāsā (izņēmums ir skrūves, uzgrīēžņi) |
|  |  |  |  | Jāparedz visas izmaksas, kas saistītas ar montāžas palīgiekārtu izmantošanu |
| 4.2. |  | kompl. | 1 | Priekškara mehānisma un stacionāro stangu sistēmas montāža |
|  |  |  |  | Jāparedz visas izmaksas, kas saistītas ar priekškara mehānisma sistēmas uzstādīšanu |
|  |  |  |  | Jāparedz visas uzstādītās priekškara mehānisma un stacionāro stangu sistēmas regulēšanu un testēšanu norādītajai kravnesībai, kā arī lietotāja pamācības izveidošana. Ir jāizveido dokumentācija par testēšanas rezultātiem, kā arī jāizveido un jāiesniedz skatuves mehānismu pārbaudes žurnāla forma turpmākajām ikgadējām pārbaudēm Stoļerovas saietu namā. |
|  |  |  |  | Veicot montāžu, jāizmanto tikai profesionālam mērķim paredzētus stiprinājumu un montāžas elementus, kā arī citas tehniskajā specifikācijā neminētas iekārtas un materiālus pilnvērtīgas priekškara mehānisma un stacionāro stangu sistēmas darbības nodrošināšanai. |
|  |  |  |  | Darbus jāveic sertificētiem speciālistiem, kas izgājuši attiecīgu apmācību, saņemot sertifikātus, diplomus vai apliecinājumus un nokārtojuši pārbaudes, kuras apliecina speciālistu atbilstību konkrētā darba veikšanai. Pielikumā ir jāiesniedz attiecīgie dokumenti. |

Pielikums Nr.4

Rēzeknes novada pašvaldībai

# PIETEIKUMS

# par piedalīšanos iepirkumā „Gaismu sistēmas, apskaņošanas sistēmas, skatuves aizkaru un mehānismu piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā”

(identifikācijas Nr. RNP 2014/21)

Es apakšā parakstījies apliecinu, ka: ____________________________________________

(pretendenta nosaukums)

piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantē tā prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami. Pieteikumam pievienotie dokumenti veido piedāvājumu.

Iepirkuma līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā _____________________________________ apņemas nekavējoties noslēgt līgumu un                              (pretendenta nosaukums)

pildīt līguma saistības, veicot preču piegādi un uzstādīšanu Stoļerovas pagasta saieta namā līgumā noteiktajā termiņā.

Pretendenta nosaukums: ________________________________________________________

Reģistrēts ____________________________________________________________________

(kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Juridiskā adrese: ______________________________________________________________

Biroja adrese: _________________________________________________________________

Bankas rekvizīti: ______________________________________________________________

Kontaktpersona: _______________________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds)

Telefons: __________________ Fakss: ___________________  	E-pasta adrese: _________________

Ar šo apliecinu sniegto ziņu patiesumu.

Datums: __________________________

<Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.5

Rēzeknes novada pašvaldībai

Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV4601

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „Gaismu sistēmas, apskaņošanas sistēmas, skatuves aizkaru un mehānismu piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā

(identifikācijas Nr. RNP 2014/21)

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1

„Gaismu sistēmas piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā”

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: Adrese: |  |

piedāvā veikt gaismu sistēmas piegādi un uzstādīšanu Stoļerovas pagasta saieta namā, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām par kopējo līgumcenu:

| Iepirkuma priekšmets | Cena EUR (bez PVN) | PVN 21% (EUR) | Cena EUR (kopējās izmaksas ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaismu sistēmas piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā |  |  |  |

Pretendents apliecina, ka:

- piekrīt visām iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām;

- pilnībā izpratis tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības un apņemas tās izpildīt;

- ir spējīgs nodrošināt visus nepieciešamos materiālos, finanšu un personāla resursus pasūtījuma izpildei.

Pielikumā: Piedāvātās līgumcenas aprēķins atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

| Pilnvarotā persona* |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

*Pretendents, parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecina, ka veiks piegādi un uzstādīšanu par šajā finanšu piedāvājumā norādīto cenu. Gadījumā, ja pretendents pievienotajā aprēķinā nav iekļāvis jebkādas pasūtījuma izpildei nepieciešamās izmaksas un pasūtījuma izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, piedāvājumā norādītā līgumcena netiek pārrēķināta un piegādātājs sedz iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina.

Pielikums Nr.6

Rēzeknes novada pašvaldībai

Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV4601

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „Gaismu sistēmas, apskaņošanas sistēmas, skatuves aizkaru un mehānismu piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā

(identifikācijas Nr. RNP 2014/21)

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2

„Apskaņošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā”

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: Adrese: |  |

piedāvā veikt apskaņošanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu Stoļerovas pagasta saieta namā, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām par kopējo līgumcenu:

| Iepirkuma priekšmets | Cena EUR (bez PVN) | PVN 21% (EUR) | Cena EUR (kopējās izmaksas ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Apskaņošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā |  |  |  |

Pretendents apliecina, ka:

- piekrīt visām iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām;

- pilnībā izpratis tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības un apņemas tās izpildīt;

- ir spējīgs nodrošināt visus nepieciešamos materiālos, finanšu un personāla resursus pasūtījuma izpildei.

Pielikumā: Piedāvātās līgumcenas aprēķins atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

| Pilnvarotā persona* |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

*Pretendents, parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecina, ka veiks piegādi un uzstādīšanu par šajā finanšu piedāvājumā norādīto cenu. Gadījumā, ja pretendents pievienotajā aprēķinā nav iekļāvis jebkādas pasūtījuma izpildei nepieciešamās izmaksas un pasūtījuma izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, piedāvājumā norādītā līgumcena netiek pārrēķināta un piegādātājs sedz iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina.

Pielikums Nr.7

Rēzeknes novada pašvaldībai

Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV4601

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „Gaismu sistēmas, apskaņošanas sistēmas, skatuves aizkaru un mehānismu piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā

(identifikācijas Nr. RNP 2014/21)

Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3

„Skatuves aizkaru un mehānismu piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā”

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: Adrese: |  |

piedāvā veikt skatuves aizkaru un mehānismu piegādi un uzstādīšanu Stoļerovas pagasta saieta namā, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām par kopējo līgumcenu:

| Iepirkuma priekšmets | Cena EUR (bez PVN) | PVN 21% (EUR) | Cena EUR (kopējās izmaksas ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Skatuves aizkaru un mehānismu piegāde un uzstādīšana Stoļerovas pagasta saieta namā |  |  |  |

Pretendents apliecina, ka:

- piekrīt visām iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām;

- pilnībā izpratis tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības un apņemas tās izpildīt;

- ir spējīgs nodrošināt visus nepieciešamos materiālos, finanšu un personāla resursus pasūtījuma izpildei.

Pielikumā: Piedāvātās līgumcenas aprēķins atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

| Pilnvarotā persona* |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

*Pretendents, parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecina, ka veiks piegādi un uzstādīšanu par šajā finanšu piedāvājumā norādīto cenu. Gadījumā, ja pretendents pievienotajā aprēķinā nav iekļāvis jebkādas pasūtījuma izpildei nepieciešamās izmaksas un pasūtījuma izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, piedāvājumā norādītā līgumcena netiek pārrēķināta un piegādātājs sedz iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina.

Pielikums Nr.8

## INFORMĀCIJA

## par 2011.-2013. un 2014.gadā veiktajām piegādēm

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets | Pasūtītājs (nosaukums) | Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese | Līgumcena EUR (bez PVN) | Līguma darbības laiks (gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Pielikumā: Pasūtītāja _________________________ atsauksme.

(pasūtītāja nosaukums)

| Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: |  |  |
| --- | --- | --- |

Pielikums Nr.9

Iepirkuma līguma

PROJEKTS

LĪGUMS Nr. _______

Rēzeknē,                                                                                      2014.gada __________________

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītāja Vitālija Muravska personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un _________________________________, reģistrācijas Nr.________________, _____________ personā, kurš(-a) rīkojas uz _____________ pamata, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses, abas kopa un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma „Gaismu sistēmas, apskaņošanas sistēmas, skatuves aizkaru un mehānismu piegāde un uzstādīšana Stoļerovas saieta namā” (identifikācijas Nr. RNP 2014/21) rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, turpmāk – Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas piegādāt un uzstādīt gaismu sistēmu un/vai apskaņošanas sistēmu un/vai skatuves aizkarus un mehānismus, turpmāk – Preces, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) un Piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2).

1.2. Piegādātājs apliecina, ka Līguma kopējā summā ir iekļauti visi Piegādātāja izdevumi, kas saistīti ar Preču piegādi.

1.3. Preču piegāde ietver arī Preču uzstādīšanu, Preču garantiju, bojājumu un tehnisko kļūmju novēršanu. To veic Piegādātājs ar saviem līdzekļiem, iekārtām un citiem nepieciešamajiem resursiem.

1.4. Preces un ikviens to elements vai detaļa ir jaunas, nelietotas, pilnībā funkcionējošā stāvoklī.

2. Piegādes kārtība

2.1. Piegādātājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Preču piegādi un uzstādīšanu Stoļerovas saietu namā, Skolas ielā 2, Stoļerovā, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads.

2.2. Piegādātājs piegādā un uzstāda Preces 35 (trīsdesmit piecu) dienu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas.

2.3. Piegādātājs ievēro Preču ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

2.4. Piegādātājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Preču piegādes gaitu vai informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Preču piegādi.

2.5. Pēc Preču piegādes pabeigšanas Piegādātājs apmāca Pasūtītāja tehnisko personālu rīkoties ar uzstādītajām Precēm.

2.6. Piegādāto Preču pieņemšana notiek šādā kārtībā:

2.6.1.Piegādātājs pēc visu Preču piegādes un uzstādīšanas iesniedz Pasūtītājam Preču nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Preču nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Piegādātājam motivētu atteikumu pieņemt Preces, ja Pasūtītājs konstatē, ka Piegādātāja piegādātās Preces neatbilst Līguma noteikumiem, Preces ir uzstādītas nekvalitatīvi vai nepilnīgi, satur defektus vai kādas citas neatbilstības, kas ir šķērslis to pieņemšanai. Pasūtītājs atteikumā pieņemt Preces norāda konstatētos trūkumus un neatbilstības, kā arī to novēršanas termiņu, kas tiek noteikts atbilstoši veicamo darbu apjomam.

2.6.2.Piegādātājs Līguma 2.6.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā konstatētos trūkumus un neatbilstības novērš par saviem līdzekļiem. Pēc trūkumu un neatbilstību novēršanas Preces atkārtoti jānodod Pasūtītājam Līguma 2.6.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

2.6.3.Vienlaicīgi ar Preču nodošanas – pieņemšanas aktu Piegādātājs nodod Pasūtītājam Preču tehnisko dokumentāciju.

2.6.4.Piegādātājs pirms Preču nodošanas – pieņemšanas akta iesniegšanas atbrīvo Pasūtītāja telpas, tostarp izved ar Preču piegādi un uzstādīšanu saistītos atkritumus.

2.6.5.Preču nodošanas – pieņemšanas akts ir pamats maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neatņem Pasūtītājam tiesības izvirzīt pretenzijas par piegādāto Preču kvalitāti un apjomu, kā arī piegādes termiņiem. Preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Piegādātāju no atbildības par Preču defektiem, kuri atklājas pēc Preču pieņemšanas.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Līguma summa ir EUR <summa cipariem> (<summa vārdiem>) un pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN, <procentu likme>% ir EUR <summa cipariem> (<summa vārdiem>), kas kopā veido Līguma kopējo summu EUR <summa cipariem> (<summa vārdiem>).

3.2. Līguma kopējā summa atbilst Piedāvājumam un ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tostarp, visas ar Preču piegādi un uzstādīšanu saistītās izmaksas pilnā apjomā, tajā skaitā materiālu, izstrādājumu, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, telpu sakārtošanas, uzkopšanas un demontēto, turpmākai izmantošanai nederīgo materiālu un ietaišu, kā arī iepakojuma aizvešanas izmaksas, minēto pienākumu veikšanai nepieciešamo palīgmateriālu un iekārtu izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar komplektēšanu, Preču garantijas termiņa saistību izpildes izmaksas, tajā skaitā izmaksas par darbiem un materiāliem, kas nav norādīti Līguma sastāvā esošajos dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei nolīgtajā termiņā.

3.3. Kopējā Līguma summa atbilst Piegādātāja kopējai piedāvājuma summai. Finanšu piedāvājumam pievienotajā līgumcenas aprēķinā noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Piegādājamo preču, darbu, mehānismu vai piegādes pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums ne līdz Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Piegādātājam netiek atlīdzināts.

3.4. Kopējā Līguma summa var tikt koriģēta atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa izmaiņām.

3.5. Norēķins par piegādātām Precēm tiek veikts euro (EUR) ar pārskaitījumu Pārdevēja norādītajā kontā bankā sekojošā kārtībā:

    - priekšapmaksa 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas, kas sastāda EUR ______ (<summa vārdiem>), tajā skaitā PVN (____%) – EUR ___________ (<summa vārdiem>), tiek veikta 10 (desmit) darbdienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas un Pārdevēja rēķina saņemšanas;

    - galīgais norēķins par Preču piegādi tiek veikts 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Preču piegādes un uzstādīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, pārskaitot Pārdevējam atlikušo summu EUR ______ (<summa vārdiem>), tajā skaitā PVN (____%) – EUR ___________ (<summa vārdiem>).

3.6. Pasūtītāja uzdevumā norēķinus ar Piegādātāju veic Stoļerovas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000048561.

4. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

4.1. Piegādātājs:

4.1.1.ir atbildīgs, lai Preču piegādes laikā tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības, kā arī apkārtējās vides aizsardzības prasības;

4.1.2.līdz Preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas riskus par Precēm, tajā skaitā arī par nejaušu gadījumu;

4.1.3.atlīdzina Pasūtītājam savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

4.1.4.ievēro un pilda Pasūtītāja norādījumus, kā arī saskaņo ar to piegādes veikšanu;

4.1.5.laikus informē Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā, kā arī par apstākļiem un notikumiem, kuru dēļ var tikt ietekmēta Līguma precīza un pilnīga izpilde vai tā izpilde noteiktajā laikā.

4.2. Pasūtītājs:

4.2.1.veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

4.2.2.savlaicīgi veic piegādāto Preču pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Preces;

4.2.3.sniedz Piegādātājam Līguma izpildei nepieciešamo, Piegādātāja pieprasīto informāciju un dokumentus, kas ir Pasūtītāja rīcībā;

4.2.4.nodrošina Piegādātājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Pasūtītāja telpām Līguma izpildei.

4.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt Līguma izpildes kontroli, tostarp pieaicinot speciālistus.

4.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu piegādes veikšanu un Līguma izpildi.

5. Līgumsods

5.1. Ja Piegādātājs nenodod Preces Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu, 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

5.2. Ja Pasūtītājs neveic maksājumu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, Piegādātājs var pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas.

5.3. Ja Piegādātājs garantijas laikā kavē garantijas saistību izpildi, Pasūtītājs var pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu 75,00 EUR (septiņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā par katru nokavējuma dienu.

5.4. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa iestāšanās un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.

5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

5.6. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 8.2.1.vai 8.2.2.apakšpunktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

5.7. Līgumsods jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga rēķina par līgumsoda piemērošanu saņemšanas dienas.

5.8. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no summas, kas maksājama Piegādātājam par veikto Preču piegādi un uzstādīšanu.

6. Garantija

6.1. Piegādātājs garantē, ka Preces atbilst Tehniskajām specifikācijām un citām Līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Piegādātājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Preču neatbilstības dēļ Tehniskajām specifikācijām vai citām Līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

6.2. Preču garantijas termiņš ir <mēnešu skaits> mēneši no Preču nodošanas – pieņemšanas.

6.3. Piegādātājs garantijas laikā nodrošina jebkādu bojājumu vai tehnisko kļūmju novēršanu, kuri notika no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru rezultātā kādu no Precēm nav bijis iespējams izmantot.

6.4. Piegādātājs garantijas laikā nodrošina regulāru Preču tehnisko apkopi atbilstoši ražotāja noteiktajām tehniskās apkopes prasībām un atbilstoši piedāvājumam.

6.5. Preces vai vairāku Preču bojājuma gadījumā, kurš noticis garantijas laikā no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kura rezultātā Preci nav iespējams atjaunot turpmākai izmantošanai, izņemot ārējo apstākļu ietekmē radušos bojājumu, Piegādātājs nodrošina visu bojāto Preču pilnīgu nomaiņu pret jaunām, līdzvērtīgām Precēm 20 (divdesmit) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas.

6.6. Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā uz sava rēķina novērš Preču bojājumus un citus trūkumus, kuri pie pareizas Preču ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.

6.7. Par garantijas laikā konstatētajiem Preču bojājumiem vai citiem trūkumiem Pasūtītājs rakstveidā paziņo Piegādātājam, norādot vietu un laiku, kad Piegādātājam jāierodas sastādīt defektu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par vienu darba dienu, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums (šādā gadījumā Piegādātājam jāierodas nekavējoties). Piegādātāja neierašanās nekavē attiecīga defektu akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Piegādātājs piekrīt defektu aktā konstatētajam. Puses defektu akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kura ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

6.8. Ja Piegādātājs neuzsāk fiksēto bojājumu novēršanu 5 (piecu) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas, Pasūtītājam ir tiesības pašam novērst bojājumus un iesniegt Piegādātājam apmaksai attiecīgu rēķinu.

7. Nepārvarama vara

7.1. Puses nav atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies tādu apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, no kuriem nav iespējams izvairīties un kuru sekas nav iespējams pārvarēt vai novērst, kas nav radušies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ, un kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu, t.i. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ, turpmāk –nepārvaramas varas apstākļi.

7.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem nevar tikt atzīti iekārtu vai materiālu defekti vai to piegādes kavējumi (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdi vai streiki.

7.3. Puse, kura nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties par to paziņo otrai Pusei. Pretējā gadījumā tai nav tiesību atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā pamatu atbrīvošanai no atbildības.

7.4. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku.

7.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienas, Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot otrai Pusei. Šādā gadījumā Puses līdz Līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus.

7.6. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu Puse, kura nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības, pierāda ar attiecīgo faktu apliecinošiem dokumentiem.

8. Līguma izbeigšana

8.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

8.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Piegādātājam     10 (desmit) dienas iepriekš:

8.2.1.ja Piegādātājs neveic Preču piegādi Līgumā noteiktajā termiņā vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Piegādātājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto saistību neizpildi;

8.2.2.ja Piegādātājs neievēro Tehniskās specifikācijas vai citas Līguma vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

8.2.3.ja Piegādātājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

8.2.4.ja ir pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Piegādātājam turpināt Līguma izpildi;

8.2.5.ja Piegādātājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi un nav sasniedzams.

8.3. Piegādātājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par vienpusēju atkāpšanos no Līguma samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

8.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski piegādāto un uzstādīto Preču apjomu un to vērtību, par ko Pasūtītājs veic samaksu. Pasūtītājs pieņem Preces tādā apjomā, kādā tās objektīvi ir iespējams pieņemt un turpmāk izmantot. Piegādātāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un Piegādātāja neierašanās gadījumā uzskatāms, ka Piegādātājs piekrīt aktā konstatētajam.

8.5. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 10 (desmit) dienām vai apgrūtina, vai liedz Piegādātājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Piegādātājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Piegādātāja paziņojuma saņemšanas nav veicis maksājumu Piegādātājam vai nav novērsis šķēršļus Piegādātāja saistību izpildei.

9. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

9.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

9.2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdu atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tie tiekas, lai atrisinātu strīdu.

9.4. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Citi noteikumi

10.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

10.2. Līgums var tikt grozīts, Pusēm vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktos ierobežojumus grozījumu veikšanai. Vienošanās stājas spēkā pēc tās rakstiskas noformēšanas un abpusējas parakstīšanas.

10.3. Iepirkuma līgumā var tikt veikti grozījumi tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma   67.1 pantu.

10.4. Ja Līguma izpildes laikā ražotājs (vai tā autorizēts pārstāvis) pārtrauc Piegādātāja piedāvātās Preces ražošanu vai piegādi, par ko 10 (desmit) dienu laikā no ražošanas vai piegādes pārtraukšanas dienas Piegādātājs spēj iesniegt Pasūtītājam ražotāja (vai tā autorizēta pārstāvja) rakstisku apliecinājumu, Pasūtītājs var piekrist, ka šīs Preces vietā Piegādātājs piegādā tehniskās specifikācijas prasībām līdzvērtīgu vai labāku Preci. Ja Pasūtītājs piekrīt šādai pamatotai Preces aizvietošanai, tad Piegādātājs nodrošina, ka jaunā Prece atbilst tehniskās prasībām, tās tehniskie un funkcionālie parametri ir atbilstoši, garantijas nosacījumi ir līdzvērtīgi, pirms tam 3 (triju) dienu laikā rakstiski apliecinot šo datu salīdzināšanu un pamatojumu. Piegādātājs piekrīt, ka šādā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi Līguma nosacījumi. Ja Pasūtītājs ir piekritis Preces nomaiņai, Preces nomaiņu Puses apliecina ar abpusēji parakstītu attiecīgu aktu.

10.5. Ja Līguma izpildes laikā ražotājs (vai tā autorizēts pārstāvis) pārtrauc Piegādātāja piedāvātās Preces ražošanu vai piegādi, par ko 10 (desmit) dienu laikā no ražošanas vai piegādes pārtraukšanas dienas Piegādātājs spēj iesniegt Pasūtītājam ražotāja (vai tā autorizēta pārstāvja) apliecinājumu, Pasūtītājs var piekrist šīs Preces izslēgšanai no Tehniskās specifikācijas un Piedāvājuma. Šajā gadījumā Līguma summa tiek samazināta par Preces cenu. Ja Pasūtītājs ir piekritis Preces izslēgšanai, Preces izslēgšanu Puses apliecina ar abpusēji parakstītu attiecīgu aktu.

10.6. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama, ja vien tā nenotiek atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

10.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus aizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.

10.9. Ja spēku zaudē kāds no normatīvajiem aktiem, kas regulē Līguma izpildi, un tā vietā stājas spēkā cits normatīvais akts, kas regulē tos pašus jautājumus, Pušu tiesības un pienākumi tiek apspriesti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu. Ja rodas pretruna starp Līgumu un normatīvo aktu, Puses piemēro normatīvā akta noteikumus un nepieciešamības gadījumā slēdz rakstisku vienošanos pie Līguma par turpmāko Līguma izpildes kārtību.

10.10. Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

10.11. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

10.12. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātāja.

10.13. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: pielikums Nr.1 „Tehniskās specifikācijas”, pielikums Nr.2 „Piedāvājums”, pielikums Nr.3 „Garantiju noteikumi”.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs | Piegādātājs |
| --- | --- |
| Rēzeknes novada pašvaldība | <Piegādātāja nosaukums> |
| reģ.Nr.90009112679 | reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> |
| Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne | <juridiskā adrese> |
| Maksātājs – Stoļerovas pagasta pārvalde | <rekvizīti maksājumu veikšanai> |
| reģ.Nr.90000048561, |  |
| Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642 __________________________________ | ___________________________________ |
| M.Švarcs | <paraksta atšifrējums> |