Jautājumi un atbildes

atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā” (identifikācijas Nr. RNP 2014/24) pretendentiem

21.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.4.sadaļā „Jumta siltināšana” 2.7., 4.1.-4.4.pozīcijās trūkst pārkares apšūšana ar fasādes apdares plāksnēm. Lūgts veikt labojumus apjomos.

atbilde uz 21.jautājumu

Būvdarbu apjomos paredzēto pārkares apšūšanu ar koka apdares dēļiem aizstāt ar fasādes apdares plāksnēm. Pārkares apšūšana paredzama fasādēs 1-3, A-B un B-A. Nepieciešamais apdares lokšņu apjoms 22,8 m2.  Līdz ar to nebūs nepieciešams veikt pozīcijās 4.1. un 4.2. paredzēto darbu. Būvdarbu apjomu sarakstā ir veikti attiecīgie grozījumi ar iepirkuma komisijas 2014.gada 4.novembra lēmumu (protokols Nr.4) – skatīties informāciju internetā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā http://www.iub.gov.lv un Rēzeknes novada mājaslapā http://www.rezeknesnovads.lv.

22.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.4.sadaļā „Jumta siltināšana” 2.7., 4.1.-4.4.pozīcijās nav ietverti ēkas starp asīm 2-2 līdz 3-3 apjomi. Lūgts veikt labojumus darbu apjomos.

atbilde uz 22.jautājumu

Sastādot piedāvājumu, jāņem vērā, ka apšujot pārkari ar Eternit loksnēm vairs netiek ņemtas vērā pozīcijas 4.1 un 4.2. Savukārt, pozīcijās 4.3.-4.5. jāpielieto sekojoši apjomi:

| 4.3. | Jumta malas apšūšana ar mitrumizturīgo saplāksni (bez lietus teknes) | m2 | 17,5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mitrumizturīgs finieris b=18 mm, (L-87,5m; h-20cm) | m2 | 19,25 |
|  | skrūves | gab. | 435,00 |
| 4.4. | Nosegskārda lāseņu izgatavošana un uzstādīšana visām dzegām | m | 87,5 |
|  | lāsenis (rūpnieciski krāsots skārds, b-0,4m) | m2 | 35,64 |
|  | skrūves | gab. | 216,00 |
|  | blīvējoša līmlente | m | 56,70 |
| 4.5. | Lietus ūdens tekņu montāža | m | 64,4 |
|  | skārda notekas un teknes ar palīgelementiem | m | 67,6 |
|  | Stiprinājumi, palīgelementi | gab. | 120 |

Būvdarbu apjomu sarakstā ir veikti attiecīgie grozījumi ar iepirkuma komisijas 2014.gada 4.novembra lēmumu (protokols Nr.4) – skatīties informāciju internetā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā http://www.iub.gov.lv un Rēzeknes novada mājaslapā http://www.rezeknesnovads.lv.

23.JAUTĀJUMS

Rasējuma lapā AR-2 jumta konstrukcijā uz ass 1-1 ir uzrādīta pārkare. Lūgts precizēt, vai šī pārkare sienā pa asi 1-1 ir izbūvējama pēc rasējuma AR-7 mezgla „Pārkares siltināšanas risinājums”. Ja tā, tad apjomos trūkst 11 m garas pārkares izbūves (vai lāsmeņa izbūves ja nav paredzēta pārkare).

atbilde uz 23.jautājumu

Piedāvājumā jāparedz pārkares izbūve ēkas asīs 1-2, A-B, B-A. Nosegskārda lāseņa apjoms ir ietverts 4.4.pozīcijā.

24.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.4.sadaļā „Jumta siltināšana” 4.4.pozīcijā „Nosegskārda lāsmeņu izgatavošana un uzstādīšana visām dzegām” lāseņa izbūvei paredzēti   54 m, šāds apjoms atbilst fasādes posma 2-2 līdz 1-1 izbūvei. Lūgts veikt darbu apjoma labojumus, jo aptuvenais šāda lāseņa apjoms ir 81 m (asīs 1-3; jumta nojumei, A-B).

atbilde uz 24.jautājumu

Minēto būvdarbu apjoma izmaiņas ir norādītas atbildē uz 22.jautājumu.

25.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” 2.5.pozīcijā „Dekoratīvās fasādes plāksnes montāža” paredzēta 998 m2 apjomā dekoratīvā fasādes plāksne  Minerit (Textura, Natura) 8 mm – 1097,80 m2, taču veicot pārrēķinus pēc Tehniskā projekta, dekoratīvās fasādes plāksnes montāža sanāk 1164,9 m2, līdz ar to dekoratīvā fasādes plāksne Minerit (Textura,  Natura) 8 mm – 1281,4 m2. Lūgts veikt darbu apjomu precizējumu. Fasādes apdares darbos arī nevienā darbu pozīcijā neuzrādās logu, durvju aiļu apdare ar fasādes plāksnēm, kas sastāda 148,1 m2. Lūgts veikt darbu apjomu precizējumu.

atbilde uz 25.jautājumu

Būvdarbu apjomos veiktas sekojošas izmaiņas (iepirkuma komisijas 2014.gada 4.novembra lēmums, protokols Nr.4 – skatīties informāciju internetā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā http://www.iub.gov.lv un Rēzeknes novada mājaslapā http://www.rezeknesnovads.lv):

| 2.5. | Dekoratīvās fasādes plāksnes montāža | m2 | 1165,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dekoratīvā fasādes plāksne Eternit (PICTURA) 8mm | m2 | 1282,0 |
|  | dekoratīvā fasādes plāksne Eternit (PICTURA) 8mm ailu apdarei | m2 | 150,0 |
|  | skrūves plāksnes stiprināšanai | gab. | 13980 |
|  | amortizācijas lenta un logu pieslēgumu lentas | kompl. | 1,00 |
|  | horizontālie, vertikālie un ārējie profili | m2 | 1165,0 |

26.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.3.sadaļā „Cokola siltināšana” ventilējamās fasādes izbūvē 2.9.pozīcijā „Grants nepieciešamā apjoma atbēršana atpakaļ gar pamatiem, blietējot pa kārtām” vārds „grants” būtu jāaizstāj ar „esošā grunts”.

atbilde uz 26.jautājumu

Darbu apjomos ir paredzēta esošās grunts atbēršana, pie nosacījuma, ja tā būs pieņemama otrreizējai lietošanai. Izstrādājot finansu piedāvājumu, jāparedz jaunas smilts grants iestrāde.

27.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” ventilējamās fasādes izbūvē 2.5.pozīcijā „Dekoratīvās fasādes plāksnes montāža” un cokola siltināšanas apjomos paredzētas fasādes apdares plāksnes „Minerit (Textura, Natura) 8mm, savukārt projektā lapā Nr. AR-2 norādītas Eternit Pictura fasādes apdares plāksnes. Lūgts precizēt, kāda veida materiāls ir jāiekļauj piedāvājumā. (Ja Eternit Pictura, lūgts veikt labojumus darbu apjomu sarakstā)

atbilde uz 27.jautājumu

Finansu piedāvājumā jāierēķina ETERNIT fasādes apdares plāksnes.

28.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārīgie būvdarbi” 1.3.sadaļā „Cokola siltināšana” 2.10.pozīcijā „Cokola apmales izbūve no betona bruģakmens (pelēks)” ir norādīta betona bruģakmens cokola apmales izbūve 78 m2 platībā. Tā kā ēkas perimetrs ir 146 m un rasējumā Nr. AR-5 cokola platums norādīts 700 mm plats, tad cokola apmales izbūves apjoms sanāk 102 m2, nevis 78 m2.

atbilde uz 28.jautājumu

Jāņem vērā, ka cokola platums norādīts ieskaitot aizsargapmali, līdz ar to bruģējamais platums būs 64cm bruģakmens +6cm aisargapmale. Būvdarbu apjomos veiktas sekojošas izmaiņas (iepirkuma komisijas 2014.gada 4.novembra lēmums, protokols Nr.4 – skatīties informāciju internetā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā http://www.iub.gov.lv un Rēzeknes novada mājaslapā http://www.rezeknesnovads.lv):

| 2.10. | Cokola apmales izbūve no betona bruģakmens (pelēks) | m2 | 95,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | betona bruģakmens h=8 cm | m2 | 100,00 |
|  | smilts cementa maisījums 30 mm | m3 | 2,85 |
|  | blietētas vidējas frakcijas šķembas 150 mm | m3 | 14,3 |
|  | betona bortakmens | m | 150,2 |

29.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.3.sadaļā „Cokola siltināšana” pozīcijās 2., 2.4.-2.8. cokola siltināšanas apjoms norādīts 150 m2, tā kā ēkas perimetrs ir 146 m, un rasējumā norādīts, ka cokols jāsiltina 600 mm zem redzamās cokola daļas, kā rezultātā cokola siltināšanas augstums ir 1350 mm (750 mm ēkas cokola augstums + 600 mm apberamais apjoms), tad cokola siltināšanas apjoms ir 197 m2. Turklāt nepieciešamais fasādes apdares lokšņu daudzums ir 109 m2 (bez atgriezumiem).

atbilde uz 29.jautājumu

Cokola virszemes daļas augstums ir ~0,5m x 146m = 73m2, cokola pazemes daļa nepieciešama 0,6m x 146m = 87,6m2, kopā 160,6m2.

| 2.4. | Esošās sienas virsmas attīrīšana | m2 | 160,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Cokola gruntēšana un izlīdzināšana | m2 | 160,6 |
| 2.6. | Vertikālas hidroizolācijas izveidošana pamatu sienām ar bituma mastiku 2 kārtās | m2 | 160,6 |
|  | bituma mastika | kg | 390,0 |
| 2.7. | Cokola siltināšana ar putupolistirolu 100mm biezumā, stiprinot ar līmjavu | m2 | 160,6 |
|  | grunts saķeres uzlabošanai | kg | 45,00 |
|  | ekstrudētais putupolistirols b=100 mm vai analogs | m2 | 158,5 |
|  | elastīga šuves līmlenta | m | 165,00 |
| 2.8. | Cokola apdares slāņa izveide no cementa apdares loksnēm uz HAT profilu karkasa | m2 | 150,00 |
|  | HAT profils 25x100, solis 400mm, L-65cm | gab. | 365,00 |
|  | dekoratīvā fasādes plāksne Eternit 10mm | m2 | 80,3 |
|  | skrūves plāksnes stiprināšanai | gab. | 963,6 |
|  | amortizācijas lenta | m | 260,0 |
|  | palīgmateriāli | kompl. | 1 |

Būvdarbu apjomu sarakstā ir veikti attiecīgie grozījumi ar iepirkuma komisijas 2014.gada 4.novembra lēmumu (protokols Nr.4) – skatīties informāciju internetā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā http://www.iub.gov.lv un Rēzeknes novada mājaslapā http://www.rezeknesnovads.lv):

30.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļā „Ārsienu siltināšana” 1.2.pozīcijā „Sastatņu ar aizsargtīklu un jumtiņu montāža un demontāža” sastatņu īres apjoms norādīts 998m2, taču ēkas kopējā fasāžu platība, kurai nepieciešamas sastatnes ir 1241 m2. Lūgts veikt darbu apjomu labojumus.

atbilde uz 30.jautājumu

Ņemot vērā, ka tiek izmainīts fasādes apdares apjoms, grozījumi veikti arī sadaļas 1.2. „Ārsienu siltināšana” pozīcijā 1.2. (iepirkuma komisijas 2014.gada 4.novembra lēmums, protokols Nr.4 – skatīties informāciju internetā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā http://www.iub.gov.lv un Rēzeknes novada mājaslapā http://www.rezeknesnovads.lv):

| 1.2. | Sastatņu ar aizsargtīklu un jumtiņu montāža un demontāža | m2 | 1165,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sastatņu īre | m2 | 1165,00 |

31.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.6.sadaļā „Grīdas siltināšana” 2.4.pozīcijā „Grīdas seguma ieklāšana” nav norādīts grīdas segums, tas nav uzrādīts arī AR daļas rasējumos. Lūgts sniegt precīzāku informāciju un prasības šim grīdas segumam.

atbilde uz 31.jautājumu

Šī darba izpilde nebūs jāveic. Būvdarbu apjomu I daļas „Vispārīgie būvdarbi” 1.6.sadaļa „Grīdas siltināšana” izņemta no darbu apjomiem. Attiecīgi grozījumi tehniskajā specifikācijā (iepirkuma procedūras nolikuma pielikumā Nr.1) ir veikti ar iepirkuma komisijas 2014.gada 27.oktobra lēmumu (protokols Nr.2) – skatīties informāciju internetā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā http://www.iub.gov.lv un Rēzeknes novada mājaslapā http://www.rezeknesnovads.lv.

32.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu I daļā „Vispārējie būvdarbi” 1.2. „Ārsienu siltināšana” 3.2. pozīcijā „Kāpņu konstrukcijas tērauda elementu pretkorozijas apstrāde, krāsošana un montāža” paredzēts gab.1,59. Lūgts precizēt šo pozīciju.

atbilde uz 32.jautājumu

Apjomā ir drukas kļūda. Domāts ir 1 gab. Kāpnes no vienstāvīgā apjoma jumta uz skolas piebūves jumtu.

33.JAUTĀJUMS

Projekta rasējumā norādīti 3 (trīs) ETERNIT toņi, bet būvdarbu apjomos tikai 2 (divi), un nav sadalījuma pa apjomiem katrai krāsai, kā arī ETERNIT nosaukumi abos dokumentos ir atšķirīgi. Lūgts precizēt apdares materiālu.

atbilde uz 33.jautājumu

Apdares lokšņu sadalījums pa toņiem Maltas vidusskolas piebūves ēkai:

- ETERNIT PICTURA, TONIS PU943 – 687m2 (bez virsmēra);

- ETERNIT PICTURA, TONIS PU842 – 478m2 (bez virsmēra).

KOPĀ – 1165m2 (iepirkuma procedūras nolikuma pielikuma Nr.1 „Tehniskā specifikācija” 2.sadaļas „Būvdarbu apjomu saraksti” I daļas „Vispārējie būvdarbi” 1.2.sadaļas „Ārsienu siltināšana” 2.5.pozīcija) bez virsmēra.

34.JAUTĀJUMS

Būvdarbu apjomu II daļas „Specializētie darbi – iekšējie tīkli, sistēmas” 2.2.sadaļā „Ventilācija” 1.pozīcijā ir norādīti tikai gaisa apstrādes agregāta tehniskie parametri, bet nolikumā iekļautajā paskaidrojuma rakstā ir uzrādīta gaisa apstrādes agregāta marka (Lemmens). Lūgts precizēt, vai ir jāizceno agregāta oriģināls, vai drīkst iekļaut analogu.

atbilde uz 34.jautājumu

Būvdarbu apjomu II daļas „Specializētie darbi – iekšējie tīkli, sistēmas” 2.2.sadaļā „Ventilācija” 1.pozīcijā ir norādīti gaisa apstrādes agregāta tehniskie parametri, kuri obligāti jāņem vērā, sagatavojot piedāvājumu, un var piedāvāt paskaidrojuma rakstā norādītajai markai analogu agregātu.