|  | Ieguldījums tavā nākotNĒ! | EIROPAS SAVIENĪBA |
| --- | --- | --- |

APSTIPRINĀTS

Rēzeknes novada pašvaldības

Sakstagala pagasta pārvaldes

iepirkumu komisijas

2014.gada 30.oktobra sēdē,

protokols Nr.1

(ar 2014.gada 3.decembra un 9.decembra

grozījumiem, protokols Nr.3, Nr.4)

ATKLĀTA KONKURSA

Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai

Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”,

identifikācijas Nr. SAK.P.P 2014/2

(Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta

„Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”, projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014” ietvaros)

NOLIKUMS

Rēzeknes novada Sakstagala pagastā

2014.

Satura rādītājs:

- Vispārīgā informācija ……………………………………………………………..  3

- Prasības pretendentiem attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli ……..  5

- Prasības pretendentiem attiecībā uz profesionālajām un tehniskajām spējam... 6

- Tehniskais un finanšu piedāvājums ……………………………………………….8

- Piedāvājumu vērtēšana    …………………………………………………………. 9

- Iepirkuma līguma nosacījumi ……………………………………………………   9

- Pretendenta tiesības un pienākumi ………………………………………………. 9

- Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana .……………….. 9

- Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi ………………………………........ 11

- Nolikuma saņemšanas kārtība, papildu informācijas sniegšana par nolikumā iekļautajām prasībām ……………………………………………………………. 12

- Tiesību akti, kas regulē iepirkuma procedūras veikšanu ……………………… 12

Pielikumi:

Pielikums Nr.1 – Būvdarbu apjomu saraksti (atsevišķs pielikums Excel)

Pielikums Nr.2 – Pieteikuma forma par piedalīšanos atklātā konkursā   ……………. 13

Pielikums Nr.3 – Informācijas par pretendentu forma  ……………………………….. 14

Pielikums Nr.4 – Iepriekšējos gados (2009.- 2013. un 2014.gadā) realizēto

ūdenssaimniecības projektu saraksta forma ……………………….  15

Pielikums Nr.5 – Finanšu piedāvājuma forma  ……………………………………….... 16

Pielikums Nr.6 – Iepirkuma līguma projekts   …………………………………………. 17

Pielikums Nr.7 – Apliecinājuma forma par finanšu apgrozījumu

ūdenssaimniecības projektu realizācijā trijos iepriekšējos

finanšu gados (2011.-2013. un 2014.) .……………………………….   26

Pielikums Nr.8 – Būvdarbu vadītāja (speciālista) kvalifikācijas un darba

pieredzes apraksta (CV) forma    ……………………………………. 27

Pielikums Nr.9 – Informācijas par tehnisko nodrošinājumu forma  ………………..... 28

Pielikums Nr.10 – Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma (ja attiecināms) ....................  29

Pielikums Nr.11 – Tehniskā specifikācija ......................................................................... 30

Pielikums Nr.12 – Tehniskā piedāvājuma forma ............................................................. 33

1. Vispārīgā informācija.

1.1. Atklāta konkursa mērķis – būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”, projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014, ietvaros. Iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja tiek noslēgts līgums par iepirkuma priekšmetu.

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: SAK.P.P 2014/2.

1.3. Pasūtītājs.

1.3.1.Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, reģ.Nr.90000025376.

1.3.2.Adrese: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV–4638.

1.3.3.Bankas rekvizīti – Valsts kase, konts: LV86TREL9801162788610, kods: TRELLV22.

1.3.4.Pasūtītāja kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt informāciju par iepirkuma procedūru – Olga Muravjova, tālr. 646 40550, fakss 646 40550; e-pasts: info@sakstagals.lv.

1.4. Iepirkuma priekšmets.

1.4.1.Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem (pielikums Nr.1) un Tehnisko projektu. Būvdarbu apjomu sarakstu pozīcijās, kur ir norāde uz konkrēto marku vai ražotāju, var piedāvāt ekvivalentu.

1.4.2.Būvdarbu un materiālu garantijas termiņš nevar būt mazāks par 3 (trim) gadiem.

1.4.3.CPV kodi: 45231000-5 (cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi), 45252100-9 (notekūdeņu attīrīšanas iekārtas celtniecības darbi).

1.4.4.Pretendenti var iesniegt piedāvājumu tikai par visu būvdarbu apjomu.

1.5. Līguma izpildes laiks un vieta.

1.5.1.Līguma izpildes laiks ir 6 (seši) mēneši no pirmā ieraksta būvdarbu žurnālā 2015.gada laikā, ņemot vērā iespējamos tehnoloģiskos pārtraukumus, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.augustam.

1.5.2.Līguma izpildes vieta – Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciems.

1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.6.1.Piedāvājumus var iesniegt personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta   pārvaldē: Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV–4638,  darba dienās no plkst.8-00 līdz plkst.12-00 un no plkst.12-30 līdz plkst.16-00, vai atsūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 29.decembrim plkst.12-00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā apakšpunktā norādītajā adresē līdz šajā apakšpunktā noteiktajam termiņam.

1.6.2.Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā (turpmāk – nolikums) noteiktajā kārtībā,          iesniegti vai saņemti pēc nolikuma 1.6.1.apakšpunktā noteiktā termiņa, vai nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas           brīdim, netiek atvērti vai izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējiem.

1.6.3.Piedāvājumi tiks atvērti 2014.gada 29.decembrī  plkst.12-00 Sakstagala pagasta pārvaldes ēkā, 2.stāvā, pagasta pārvaldes vadītājas kabinetā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

1.6.4.Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt, labot vai papildināt tikai līdz 1.6.1.apakšpunktā norādītā termiņa beigām vai līdz tā pagarinājumam.

1.6.5.Kopā ar piedāvājumu pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu par summu      EUR 7000 (septiņi tūkstoši euro) kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai kā naudas summas iemaksu pasūtītāja kontā Nr.LV22UNLA0050019726375 AS „SEB Banka”,   kods: UNLALV2X.

1.6.6.Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.6.7.Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

1.6.7.1.nolikuma 1.6.6.apakšpunktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

1.6.7.2.līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu;

1.6.7.3.līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.6.8.Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.6.8.1.pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.6.8.2.pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

1.6.8.3.pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto nodrošinājumu.

1.6.9.Piedāvājums, kuram nav nodrošinājuma, tiek noraidīts un netiek izskatīts.

1.7. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu.

1.7.1. Piedāvājums sastāv no:

1.7.1.1.pretendenta pieteikuma (pielikums Nr.2) un atlases dokumentiem (saskaņā ar nolikuma 2.2., 3.2.punktiem);

1.7.1.2.tehniskā piedāvājuma;

1.7.1.3.finanšu piedāvājuma (pielikums Nr.5).

1.7.2.Dokumentiem jābūt sakārtotiem 1.7.1.apakšpunktā noteiktajā secībā. Dokumentu kopijām jābūt apliecinātām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

1.7.3.Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam), apzīmogotam, ar satura radītāju. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras norādīts:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Piedāvājums atklātā konkursā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”, identifikācijas Nr. SAK.P.P 2014/2”;

- Neatvērt līdz 2014.gada 29.decembrim plkst.12-00;

- pretendenta nosaukums, adrese, kontakttālruņa, faksa numuri un e-pasta adrese.

1.7.4.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija. Ārvalstu institūciju izdotajiem dokumentiem svešvalodā jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. Pretendentam jāiesniedz arī Finanšu piedāvājuma elektroniskā versija uz optiskā datu nesēja (CD vai DVD diska). Datu nesēju ar Finanšu piedāvājuma elektronisko versiju jāievieto 1.7.3.apakšpunktā minētājā aploksnē. Finanšu piedāvājumā iekļautajām tāmēm jābūt MS Excel formātā, saglabājot formulas. Iepirkumu komisija vērtē papīra formātā iesniegtos piedāvājumus, elektroniski iesniegtais finanšu piedāvājums tiks izmantots piedāvājuma pārbaudei.

1.7.5.Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētam, uz uzlīmes, kas nostiprina diegu (auklu), jānorāda lapu skaits, uzlīme jāapzīmogo un jāparaksta ar paraksta tiesībām apveltītai vai pilnvarotai personai (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

1.7.6.Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. Piedāvājums jāparaksta personai, kurai ir pārstāvības un paraksta tiesības, pievienojot pilnvaru, ja pārstāvības un paraksta tiesības noteiktas ar pilnvaru.

1.7.7.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personu apvienība, piedāvājumā iekļauj starp personu grupas (apvienības) dalībniekiem noslēgtu vienošanos (līgumu) par dalību iepirkuma procedūrā, kurā ir norādīta persona, kas iepirkuma procedūrā pārstāv attiecīgo personu grupu vai apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.7.8.Piedāvājumā cenas norāda euro (EUR).

1.7.9.Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.8. Paredzamā līgumcena.

1.8.1.Līgumcena ir kopējā piedāvājuma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kas paredzēta samaksai par nolikuma 1.4.punktā paredzēto darbu izpildi.

2. Prasības pretendentiem attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli.

2.1. Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

2.1.1.Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu         prasībām.

2.1.1.1.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai apvienība, tai jābūt reģistrētai komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) kā personālsabiedrībai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai (ja pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar personu grupu vai apvienību).

2.1.1.2.Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem, jābūt    tiesībām veikt darbus iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajā būvniecības jomā, ko       apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta prasībām.

2.1.1.3.Ja pretendents vai apvienības dalībnieks ir ārvalstu juridiskā persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt iepirkuma procedūras dokumentos paredzētos būvniecības darbus.

2.1.1.4.Ja pretendents (pretendenta dalībnieks, apakšuzņēmējs) ir ārvalstu juridiskā persona un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet atklātā konkursā iegūst tiesības slēgt līgumu, tad šim pretendentam līdz līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

2.1.1.5.Gadījumā, ja pretendents ir vairāku personu apvienība (turpmāk tekstā – apvienība), tad uz visām personām attiecas nolikuma 2.1.punkta prasības, un apvienības dalībnieku starpā jābūt noslēgta vienošanās par piedalīšanos šajā iepirkuma procedūrā, norādot atbildības sadalījumu un pārstāvniecības tiesības, kā arī katram apvienības dalībniekam nododamo darbu procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas.

2.1.2.Attiecībā uz pretendentu, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie gadījumi, kas atzīstami par pamatu pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā.

2.1.3.Attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi, kas atzīstami par pamatu pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkuma procedūrā.

2.1.4.Pretendentu neizslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

2.1.4.1.no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2.1.4.2.no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma         39.1 panta pirmās daļas 2.punkta „b” apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

2.2. Kvalifikācijas pierādīšanai pretendentiem jāiesniedz sekojoša informācija:

2.2.1.Informācija par pretendentu, saskaņā ar pielikumu Nr.3.

2.2.2.Komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

2.2.3.Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu juridiskai personai, ja tā nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt būvniecības darbus. Informācija par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā reģistrētajiem būvkomersantiem tiks pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv.

2.2.4.Gadījumā, ja pretendents paredz būvdarbu veikšanu, kuru vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, nodot apakšuzņēmējiem, apakšuzņēmēju kvalifikācijas pieradīšanai, ir jāiekļauj katra šāda apakšuzņēmēja dokumentu kopijas, saskaņā ar nolikuma 2.2.2., 2.2.3.apakšpunktiem.

2.2.5.Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem komersantiem tiks iegūta Uzņēmumu reģistra mājaslapā.

3. Prasības pretendentiem attiecībā uz profesionālajām un tehniskajām spējam.

3.1. Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

### Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums ūdenssaimniecības projektu realizācijā iepriekšējo triju darbības gadu (2011.-2013. un 2014.) laikā (pretendentiem, kas dibināti vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trim gadiem – vidējais gada finanšu apgrozījums ūdenssaimniecības projektu realizācijā nostrādātajā laika periodā) vismaz         2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu, neskaitot pievienotās vērtības nodokļa summu (turpmāk – PVN). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums ūdenssaimniecības projektu realizācijā iepriekšējo 3 (triju) darbības gadu laikā summējas no visu personu apvienības dalībnieku vidējiem gada finanšu apgrozījumiem ūdenssaimniecības projektu realizācijā iepriekšējo 3 (triju) darbības gadu laikā.

    - Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2009.-2013. un 2014.) laikā, vai īsākā laikā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir veicis būvdarbus vismaz 3 (trijos) ūdenssaimniecības projektos ar līdzīgiem būvdarbu apjomiem (objekti nodoti ekspluatācijā) un līdzīgu līgumcenu (vienāda vai lielāka par piedāvāto kopējo līgumcenu EUR bez PVN). Par līdzīgiem šī punkta izpratnē uzskatāmi tehniskajā projektā paredzētajiem būvdarbu veidiem līdzīgie būvdarbu veidi: vismaz vienā no trim ūdenssaimniecības projektiem jābūt veikta  ūdensvada vismaz 1000 m izbūve vai rekonstrukcija, kanalizācijas tīklu vismaz 1000 m izbūve vai rekonstrukcija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, urbuma izbūve vai rekonstrukcija.

    - Pretendentam ir visi nepieciešamie speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un iepriekšējo pieredzi attiecīgajā jomā būvdarbu apjomu sarakstos paredzēto būvdarbu vadīšanā:

3.1.3.1.būvdarbu vadītājs – speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, ar pieredzi ūdensvada vismaz 1000 m un kanalizācijas tīklu vismaz 1000 m izbūvē vai rekonstrukcijā, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvē, ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, urbuma izbūve vai rekonstrukcija;

3.1.3.2.speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā;

3.1.3.3.darba aizsardzības speciālists.

3.1.4.Pretendentam ir viss nepieciešamais tehniskais nodrošinājums, kas atbilst būvdarbu   raksturam.

3.2. Profesionālo un tehnisko spēju pierādīšanai pretendentiem jāiesniedz:

3.2.1.Apliecinājums par finanšu apgrozījumu ūdenssaimniecības projektu realizācijā iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā (pielikums Nr.7).

3.2.2.Iepriekšējos gados (2009.-2013. un 2014.gadā) realizēto ūdenssaimniecības projektu saraksts (pielikums Nr.4). Sarakstam jāpievieno pierādījumi par šī nolikuma 3.1.2.apakšpunkta prasībām atbilstošo objektu nodošanu ekspluatācijā: akta kopija par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācija vai būvdarbu pasūtītāja izsniegtā izziņa par attiecīgā objekta pieņemšanu ekspluatācijā (norādot ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti).

3.2.3.Atsauksmju kopijas (ne mazāk par divām) par ūdenssaimniecības projektu realizāciju iepriekšējos gados (2009.-2013. un 2014.gadā) ar līdzīgu līgumcenu (vienāda vai lielāka par piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN).

3.2.4.Piedāvāto speciālistu saraksts, kas nodrošina iepirkuma līguma izpildi.

3.2.5.Būvdarbu vadītāja un speciālistu būvprakses sertifikātu kopijas būvdarbu apjomu sarakstos paredzēto būvdarbu veikšanai.

3.2.6.Būvdarbu vadītāja un speciālistu (apakšpunkti 3.1.3.1.-3.1.3.3.) kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti (CV), saskaņā ar pielikumu Nr.8. Būvdarbu vadītāja CV jānorāda nolikuma 3.1.3.1.apakšpunktā prasībām atbilstošā pieredze.

3.2.7.Informācija par pretendenta tehnisko nodrošinājumu (pretendentam piederošo vai pieejamo instrumentu, iekārtu, mehānismu un citas nepieciešamās tehnikas saraksts), saskaņā ar pielikumu Nr.9.

3.2.8.Ja pretendents ir personu grupa, jāiesniedz informācija par personu grupā ietilpstošajiem partneriem, atbildības sadalījumu un pārstāvniecības tiesībām šajā iepirkuma procedūrā, kā arī katra personu grupas dalībnieka dokumentu kopijas, saskaņā ar šī nolikuma 3.2.1.-3.2.7.apakšpunktiem (speciālistu sertifikātu kopijas un CV – atbilstoši speciālistu sarakstam).

3.2.9.Ja pretendents (arī apvienība) ir paredzējis piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamā būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, ir jānorāda katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu līgumu daļa, šo darbu apjoms euro un procentos no piedāvātās kopējās līguma cenas, kā arī apakšuzņēmēja  apliecinājums par gatavību veikt šos darbus gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju (saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.10).

3.2.10.Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību. Publisko iepirkumu likuma 20.panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

3.2.11.Publisko iepirkumu likuma 20.panta, kā arī 35., 39.1 un 68.panta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

3.2.12.Gadījumā, ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja finansiālām iespējām (finanšu apgrozījums) un nolikumā noteiktajā kārtībā tiek atzīts par konkursa uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt līgumu, tad pretendentam un apakšuzņēmējam pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība, lai būtu kopīgā atbildība par līguma izpildi, t.sk. finansiālajām saistībām. Šajā gadījumā pretendentam jāiesniedz vienošanās par gatavību izveidot personālsabiedrību, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju.

3.3. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamo būvdarbu vērtība ir       20 procenti no iepirkuma līguma vai lielāka, vai, ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai  apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilsts paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, piedāvājumā jāiekļauj apliecinājums atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.10 un informācija atbilstoši nolikuma 3.1.3., 3.2.4.-3.2.6.apakšpunktiem.

- Tehniskais un finanšu piedāvājums.

  - Tehniskais piedāvājums.

    - Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (pielikums Nr.11), saskaņā ar tehniskā piedāvājuma formu (pielikums Nr.12), ņemot vērā būvdarbu apjomus un tehniskā projekta risinājumus.

    - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj izvērstu būvdarbu izpildes grafiku (pa nedēļām, uzrādot aktivitāšu secību un nodarbināto cilvēku skaitu), kā arī finanšu plūsmas grafiku (pa mēnešiem). Gatavojot piedāvājumu, pretendentam jāņem vērā iespējamie laika apstākļi, kad būvdarbu veikšana nav iespējama.

    - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj pretendenta apliecinājumu par piedāvāto garantijas laiku (nedrīkst būt mazāks par trim gadiem no objekta nodošanas ekspluatācijā) un garantijas nosacījumus.

4.1.4.Tehniskajā piedāvājumā iekļauj pretendenta rakstisku apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tad pirms būvatļaujas saņemšanas pretendents noslēgs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu vai nu attiecībā uz konkrēto būvobjektu, vai nu attiecībā uz visiem būvobjektiem, kā arī būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, apdrošināšanas līgumu. Apliecinājumā jānorāda, ka minēto apdrošināšanas līgumu minimālais termiņš ietver būvdarbu periodu un garantijas periodu pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā.

  - Finanšu piedāvājums.

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā tehniskajā projektā noteiktos būvdarbu apjomus (būvdarbu apjomu sarakstus) un tehniskās specifikācijas prasības (pielikums Nr.11). Pretendentam finanšu piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.5.

    - Finanšu piedāvājumā iekļauj atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””) sastādītās tāmes.

    - Līguma cena jānorāda euro un līguma cenā ir jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un obligātie maksājumi, kas būs jāmaksā, saskaņā ar iepirkuma līgumu.

    - Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tajā skaitā mehānismi, materiāli, kas ir vajadzīgi konkrētā darba veikšanai, bet nav iekļauti būvdarbu apjomos, kā arī jāietver pilnas būvdarbu izmaksas ar visiem riskiem. Finanšu piedāvājumā jāievērtē arī tie būvdarbu veidi, kas nav uzrādīti būvdarbu apjomos, bet ir paredzēti tehniskajā projektā.

    - Pretendenta piedāvātajām vienību cenām jābūt nemainīgām visā iepirkuma līguma izpildes laikā. Finanšu piedāvājumā cenu aprēķinam aiz komata jābūt ne vairāk par diviem cipariem.

5. Piedāvājumu vērtēšana.

5.1. No piedāvājumiem, kas atbilst šī nolikuma 1.7.punktā noteiktajām noformēšanas prasībām, nolikuma 1.8.punkta prasībām, būvdarbu apjomu sarakstiem un Tehniskajam projektam, kurus iesnieguši šī nolikuma 2.1. un 3.1.punktā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām atbilstošie pretendenti, tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu.

6. Iepirkuma līguma nosacījumi.

6.1. Iepirkuma  līguma projekts nolikuma pielikumā Nr.6.

6.2. Iepirkuma līgumā tiek paredzēta priekšapmaksa – avanss 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas.

6.3. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedzama Līguma izpildes garantija 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas, kuru izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un kura ir spēkā līdz būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. Līguma izpildes garantija ir nepieciešama, lai izvēlētos drošus un stabilus partnerus.

6.4. Ir pieļaujami tikai nebūtiski iepirkuma līguma grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šādos gadījumos:

6.4.1.saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu;

6.4.2.iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līguma pusi) aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

7. Pretendenta tiesības un pienākumi.

7.1.Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu piekrišanu atklāta konkursa noteikumiem.

7.2. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var savu piedāvājumu atsaukt, iesniedzot pasūtītājam parakstītu iesniegumu par sava piedāvājuma atsaukšanu.

7.3.Ar atklāta konkursa nolikumu pretendenti var iepazīties Rēzeknes novada mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Iepirkumi”.

8. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.

8.1. Iepirkumu komisija (turpmāk – komisija)  nodrošina, lai piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai netiktu izpausta informācija par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

8.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtās sēdēs.

8.3.Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas pretendentu atlasē, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā.

8.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu salīdzināšanai un vērtēšanai. Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, pretendentam tā jāiesniedz 3 (triju) darbdienu laikā.

8.5. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu, nosakot termiņu.

8.6. Ja pretendents norādītajā laikā neiesniedz pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.

8.7.Piedāvājumu atvēršanas, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas gaita tiek protokolēta.

8.8.Komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu.

8.9. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, komisija šī pretendenta piedāvājumu noraida un turpmāk to neizskata.

8.10.Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi (atbilstība tehniskajam projektam un būvdarbu apjomu sarakstiem). Ja pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskajam projektam vai būvdarbu apjomu sarakstiem, komisija šī pretendenta piedāvājumu noraida kā neatbilstošu un turpmāk neizskata.

8.11.Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Konstatējot šādas kļūdas, komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā aritmētisko kļūdu labojumus. Ziņas par labotām aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā.

8.12.Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību.

8.13. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā PIL        39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, iepirkumu komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

8.13.1.par PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

8.13.2.par PIL 39.1 panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

8.13.3.par PIL 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

8.14.Atkarībā no atbilstoši nolikuma 8.13.3.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkumu komisija:

8.14.1.neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

8.14.2.informē pretendentu par to, ka tam vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu –              10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc iepirkumu komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

8.15.Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar PIL 39.1 panta pirmo daļu, komisija, izņemot PIL 39.1 panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas PIL   39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, iepirkumu komisija to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

8.16.Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta vai citas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

9. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi.

9.1. Iepirkumu komisija veic atklātā konkursā iesniegto dokumentu izskatīšanu sēdēs.

9.2.Komisija izskata piedāvājumus un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar izraudzīto pretendentu.

9.3. Komisija darbu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu.

9.4. Ja atklātā konkursā ir iesniegts tikai viens piedāvājums, vai arī tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām, komisija pārbauda, vai konkrētajā tirgū darbojas pietiekams pretendentu atlases prasībām atbilstošu piegādātāju skaits, vai šajā iepirkuma procedūrā izvirzītas pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas un lemj, vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo pretendentu.

9.5. Gadījumā, ja komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar vienīgo iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām atbilstošo pretendentu, tā sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja komisija nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

9.6. Atklāta konkursa rezultāti tiek paziņoti vienlaikus visiem pretendentiem 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 32.panta otrās daļas prasības.

9.7. Komisija pieņem lēmumu slēgtā sēdē, balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu.

9.8. Komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas saskaņā ar nolikuma 9.6.punktu, paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā http://www.iub.gov.lv.

## 10. Nolikuma saņemšanas kārtība, papildu informācijas sniegšana

## par nolikumā  iekļautajām prasībām.

10.1.Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Rēzeknes novada mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

10.2.Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

10.3.Papildu informācijas pieprasījums nosūtams pasūtītājam pa pastu, elektronisko pastu vai pa faksu, adresējot to Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes iepirkumu komisijai, ar norādi – atklātā konkursā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā, identifikācijas Nr. SAK.P.P 2014/2. Ja pieprasījums nosūtīts elektroniski vai pa faksu, tas ir nosūtams arī pa pastu. Pieprasījumā jānorāda uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pieprasītāja amats, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kontakttālruņa un faksa numuri.

10.4.Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

11. Tiesību akti, kas regulē iepirkuma procedūras veikšanu.

11.1. Iepirkuma procedūras veikšanu regulē Publisko iepirkumu likums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                   Larisa Vinogradova

# pielikums Nr.2

# PIETEIKUMS

# par piedalīšanos atklātā konkursā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai

# Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”,

# identifikācijas Nr. SAK.P.P 2014/2

| Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei ________________________ Nr. _____________ (datums) |  |
| --- | --- |

# Iepazinies ar iepirkuma procedūras noteikumiem, es, apakšā parakstījies, būdams attiecīgi pilnvarots _______________________________ vārdā iesniegt piedāvājumu atklātā konkursā                    „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”, identifikācijas Nr. SAK.P.P 2014/2, saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām, piedāvāju izpildīt būvdarbus par kopējo summu EUR ______________ (<summa vārdiem>) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Ja _______________________ piedāvājums tiks izvēlēts, apņemos noteiktajā laikā parakstīt līgumu, veikt būvdarbus apjomos un termiņos, kas noteikti būvdarbu apjomu sarakstos un piedāvājumā.

Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas un ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkuma procedūrā un pildīt nolikumā noteiktās prasības.

Iesniedzot piedāvājumu, apliecinu, ka:

- pretendentu tiesības un pienākumi ir skaidri un saprotami;

- atklāta konkursa noteikumi ir zināmi, atzīstami par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko pretenzijas par tiem netiks celtas;

- atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai ir skaidras un saprotamas, kā arī skaidrs un saprotams līguma priekšmets un būvdarbu apjomu saraksti, līdz ar ko atzīstams, ka pasūtītājs ir nodrošinājis pretendentam iespēju sagatavot un iesniegt piedāvājumu;

- piedāvājumā iekļautā informācija ir patiesa un pilnībā apliecina pretendenta atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

Ar šo iesniedzu _________________________ piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un tam pievienotajiem atklāta konkursa nolikuma 1.7.1.apakšpunktā norādītajiem dokumentiem.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

pielikums Nr.3

Informācija par pretendentu

| Uzņēmuma nosaukums |  |
| --- | --- |
| Dibināšanas datums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Darbības virzieni |  |
| Bankas rekvizīti |  |
| Telefons |  |
| Fakss |  |
| e-pasts |  |
| Personas, kura parakstīs līgumu, amats, vārds, uzvārds |  |

Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: __________________________________________

Pilnvarotās personas paraksts: _________________________________________________

z.v.

pielikums Nr.4

Iepriekšējos gados (2009.-2013. un 2014.gadā)

realizēto ūdenssaimniecības projektu

SARAKSTS

| Nr. p.k. | Projekta nosaukums | Projekta summa EUR | Pasūtītājs un tā kontaktpersonas telefona Nr. | Darbu veidi un apjomi | Projekta realizēšanas laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: _________________________________________

Pilnvarotās personas paraksts: ________________________________________________

z.v.

pielikums Nr.5

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātā konkursā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai

Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”,

identifikācijas Nr. SAK.P.P 2014/2

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

Kontaktpersona

| vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| tālr./fax |  |
| e- pasta adrese |  |

<pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvā izpildīt būvdarbu apjomu sarakstos un tehniskajā projektā  noteiktos darbus par sekojošu cenu:

|  | Cena (euro) bez PVN (kopējā summa norādāma arī vārdiem) | PVN 21% summa (euro) |
| --- | --- | --- |
| Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” (tāmes saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem pielikumā) |  |  |

| Būvdarbu izpildes termiņš | <nepārsniedzot nolikuma 1.5.punktā noteikto> |
| --- | --- |
| Darbu un materiālu garantijas laiks | <nolikuma 1.4.2.punkts> |

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts, zīmoga nospiedums |  |
| Datums |  |

pielikums Nr.6

PROJEKTS

# LĪGUMS Nr. _________

Rēzeknē					                              2014.gada ___.______________

Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000025376, vadītājas Olgas Muravjovas personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk –  PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un <iepirkuma procedūras rezultātā izraudzītā pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk – BŪVDARBU VEICĒJS, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī PUSES vai PUSE, pamatojoties uz atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”, identifikācijas Nr. SAK.P.P 2014/2, (Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014” ietvaros), turpmāk – KONKURSS, rezultātiem un <Būvdarbu veicēja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Apzīmējumi:

  - Līgums – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.

  - Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvdarbu veicēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus no Būvdarbu veicēja, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  - Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu veicēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu kvalitatīvu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim līgumam, un kurš organizē Būvdarbu veicēja un piesaistīto citu atsevišķu būvdarbu veicēju darbību un pārstāv Būvdarbu veicēju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - Būvdarbi – visas darbības, kuras Būvdarbu veicējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumiem,  un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma cena – kopējā cena par visu darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.

1.6. Būvobjekts – būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem un Tehnisko projektu.

1.7. Piedāvājums – Līgumam pievienotais Tehniskais piedāvājums no Būvdarbu veicēja iesniegtā piedāvājuma Konkursā.

1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Būvdarbu veicēja izmaksu aprēķins, kas iekļauts Finanšu piedāvājumā Konkursā.

- Līguma priekšmets

2.1. Būvdarbu veicējs apņemas saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu izpildīt būvdarbus ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā, atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstiem un Tehniskajam projektam.

2.2. Būvdarbu veicējs iepriekšminētos Būvdarbus veic ar savu darba spēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

- Līguma sastāvdaļas

  - Šis līgums sastāv no šādām daļām: Līgums, pielikums Nr.1 – Piedāvājums, tajā skaitā laika grafiks un garantijas, pielikums Nr.2 – Tāme.

  - Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas Līguma 3.1.punktā.

- Līguma cena

  - Līguma cena par šajā līgumā noteikto Būvdarbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam, ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs izpilda saistības. PVN 21% apmērā, kas sastāda EUR _______(<summa vārdiem>), tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

  - Būvdarbu veicējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto Būvdarbu veikšanai.

  - Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

- Līguma izpildes garantija

  - Būvdarbu veicējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Līguma izpildes garantijā jānorāda noslēgtā līguma pilns nosaukums un līguma numurs, termiņš, kurā Pasūtītājam garantēta pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz noteikto garantijas apmēru, izmaksa Pasūtītājam, neprasot pamatot savu pieprasījumu, pieprasījuma iesniegšanas noteikumi un termiņš, kā arī garantijas beigu datums. Līguma izpildes garantija ir nepieciešama, lai maksimāli samazinātu Pasūtītāja risku.

  - Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

  - Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto vai nedzēsto priekšapmaksu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas.

- Būvdarbu izpildes noteikumi

  - Būvdarbi ir jāveic saskaņā ar būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem, un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Būvdarbu veicējs Darbus apņemas uzsākt Laika grafikā noteiktajos termiņos. Būvdarbu veicējs Darbu izpildē ievēro Laika grafikā noteiktos termiņus.

  - Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvdarbu veicējs.

  - Ievērojot šī līguma noteikumus, Būvdarbu veicējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt 6 (sešu) mēnešu laikā no pirmā ieraksta būvdarbu žurnālā 2015.gada laikā, ņemot vērā tehnoloģiskos pārtraukumus, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.augustam.

  - Būvdarbu veicējs veic būvdarbus saskaņā ar Tehnisko projektu. Būvdarbu veicējs ir tiesīgs atkāpties no Tehniskā projekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Būvdarbu veicējam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Tehniskajā projektā.

  - Būvdarbu veicējs būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Būvdarbu veicēja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, Būvdarbu veicējs nekavējoties nodrošina citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Būvdarbu veicēja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto būvniecības darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Būvdarbu veicējam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Būvdarbu veicējam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Būvdarbu veicējam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

  - Personālu, kuru Būvdarbu veicējs iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Būvdarbu veicējs ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus.

  - Pasūtītājs piekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei Līguma izpildē vai apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Iepirkuma likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pārbauda Pasūtītājs.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Līguma izpildē iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem.

  - Būvuzraugs un Būvdarbu veicējs Būvdarbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Būvdarbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja pārstāvji.

  - Būvdarbu veicējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

7.1. Pasūtītājs apņemas:

    - nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvdarbu veicējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;

    - nodrošināt Būvdarbu veicēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

    - nodrošināt Būvdarbu veicēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam laika grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

    - pieņemt Būvdarbu veicēja izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.2. Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvdarbu veicējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā līgumā noteiktajos gadījumos;

7.2.2.citas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās Pasūtītāja tiesības.

- Būvdarbu veicēja pienākumi un tiesības

  - Būvdarbu veicējs apņemas:

    - veikt būvdarbu sagatavošanu;

    - būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

    - būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

    - nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

    - nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvdarbu veicēja darbības zonā;

    - nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

Būvdarbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>,

Būvdarbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>;

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

    - būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā. Būvdarbu veicējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

    - pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvdarbu veicējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

    - ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu izpildi;

    - apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar Līguma 6.10.punktu);

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Tehnisko projektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Būvdarbu veicējs 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu vai nu attiecībā uz konkrēto būvobjektu, vai nu attiecībā uz visiem būvobjektiem, kā arī būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, apdrošināšanas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

- Iekārtas drošums un atbilstība

9.1. Iekārtas drošums nozīmē tādas prasības iekārtai, kas paredzamos tās lietošanas apstākļos nerada risku vai rada tādu minimālu risku, kurš atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likumam un citiem normatīvajiem aktiem uzskatāms par pieļaujamu un savienojamu ar drošuma, dzīvības, veselības, īpašuma vai vides aizsardzības prasībām.

9.2. Iekārtas kvalitātei jāatbilst vispārpieņemtajām kvalitātes prasībām.

10. Riska pāreja

10.1. Cilvēku traumu, Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvdarbu veicējs, izņemot gadījumus, kad tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvdarbu veicējs uzņemas arī Būvobjekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvdarbu veicēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

11. Dokumentācija

11.1.	Dokumenti, kurus Būvdarbu veicējs sastāda un iesniedz Pasūtītājam, tiek sastādīti latviešu valodā un iesniegti pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

- Garantija

12.1.	Būvdarbu veicējs garantē, ka Būvdarbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvdarbu veicējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumā noteiktajām prasībām un ka Būvdarbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

12.2.	Augstāk minētās garantijas termiņš, saskaņā ar Piedāvājumu, ir <piedāvājumā norādītais garantijas termiņš vārdiem> gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā. Būvdarbu veicējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvdarbu veicējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvdarbu veicējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

  - Defektu akts tiek sastādīts Pasūtītāja vai Pušu vienošanās rezultātā noteiktajā termiņā. Ja Būvdarbu veicējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvdarbu veicējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvdarbu veicējam, nosūtot tam vienu defektu akta eksemplāru.

  - Būvdarbu veicējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam Garantijas laika garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas. Garantijas laika garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Garantijas laika garantijā jānorāda būvobjekta nosaukums un adrese (atrašanās vieta), termiņš, kurā Pasūtītājam garantēta pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz noteikto garantijas apmēru, izmaksa, neprasot pamatot savu pieprasījumu, pieprasījuma iesniegšanas noteikumi un termiņš, kā arī garantijas beigu datums. Garantijas laika garantija ir nepieciešama, lai maksimāli samazinātu Pasūtītāja risku.

  - Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai Garantijas laika garantija būtu spēkā līdz Līguma 12.2.punktā noteiktā garantijas termiņa beigām.

  - Garantijas laika garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai segtu reālos zaudējumus Līguma 12.5.punktā paredzētā apjoma robežās, gadījumā, ja Būvdarbu veicējs neveic garantijas laikā atklāto defektu novēršanu.

- Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

13.1. Būvdarbu veicējs sastāda aktu par kārtējā mēneša laikā faktiski izpildītajiem Būvdarbiem un iesniedz to Pasūtītājam līdz nākamā mēneša 5.(piektajam) datumam. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem Būvdarbiem vai arī nosūta Būvdarbu veicējam motivētu atteikumu.

13.2.Izpildītie Būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto darbu pieņemšanu.

13.3.Inženierbūvju pieņemšana ekspluatācijā notiek pēc visu Līgumā paredzēto būvdarbu izpildes atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumu Nr.551 „Ostu, hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 128.-149.punktos noteiktajā kārtībā.

13.4.Inženierbūves ir uzskatāmas par pieņemtām ekspluatācijā ar Akta parakstīšanas dienu par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā.

13.5.Līguma 13.4.punktā minētā akta parakstīšana neatbrīvo Būvdarbu veicēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kas atklājušies pēc inženierbūvju pieņemšanas ekspluatācijā.

- Maksājumu kārtība

14.1.Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot naudu uz Būvdarbu veicēja norādīto bankas kontu, sekojošā kārtībā:

14.1.1.Pasūtītājs veic priekšapmaksu (avansa maksājumu) 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējas līgumcenas 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma izpildes garantijas iesniegšanas atbilstoši Līguma 5.1.punkta prasībām un Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas.

14.1.2.Ikmēneša maksājumi tiek veikti vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Akta par izpildīto būvdarbu pieņemšanu spēkā stāšanās dienas un rēķina saņemšanas, procentuāli atskaitot avansa maksājumu.

14.1.3.Pēdējo maksājumu par Būvdarbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Garantijas laika garantijas iesniegšanas atbilstoši Līguma 12.5.punkta prasībām un atbilstoša Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas.

- Līguma grozījumi

15.1.Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt grozījumus Līgumā. Jebkuri Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā. Pēc abu Pušu parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

15.2.Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Būvdarbu izpildi, Būvdarbu veicējam nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvdarbu veicēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvdarbu veicēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā ir jāveic attiecīgie grozījumi Līgumā.

15.3.Būtiski Līguma grozījumi pieļaujami tikai šādos gadījumos:

15.3.1.ja saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem par Līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu;

15.3.2.ja iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (Būvdarbu veicēju) aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju;

15.3.3.ja izmainās Līguma cena Līguma 4.3.punktā noteiktajā gadījumā.

- Līgumsods

16.1.Ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ Būvdarbi nav nodoti Līguma 6.4.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir papildu vienojušās, Pasūtītājs var piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsods neatbrīvo Būvdarbu veicēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

16.2.Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 14.1.punktā noteiktajos termiņos, Būvdarbu veicējs var piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,05% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

- Līguma izbeigšana

17.1.Līgums var tikt izbeigts tikai šajā līgumā noteiktajos gadījumos vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

17.2.Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu Būvdarbu veicējam par saistību neizpildi var izbeigt šo līgumu:

17.2.1.ja Būvdarbu veicējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi vai nav izpildījis savas līgumsaistības, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā – ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs 3 (triju) darbdienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu;

17.2.2.ja Būvdarbu veicējs tiek atzīts par maksātnespējīgu.

17.3.Līguma izbeigšana 17.2.punktā paredzētajos gadījumos neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsoda piemērošanu.

  - Ja Līgums tiek lauzts saskaņā ar Līguma 17.2.punktu, Būvdarbu veicējs 5 (piecu) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto maksājumu, kā arī maksā līgumsodu atbilstoši Līguma 16.1.punktam.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Būvdarbu veicējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz Būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvdarbu veicēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 (divdesmit) darbdienām vai citādi traucē Būvdarbu veicējam izpildīt savas līgumsaistības, Būvdarbu veicējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju atkāpšanos no Līguma. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Būvdarbu veicēja paziņojuma saņemšanas neveic nokavēto maksājumu, Būvdarbu veicējs ir tiesīgs izbeigt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

- Nepārvarama vara

18.1.Pusēm zaudējumu atlīdzības pienākums un līgumsoda piemērošanas tiesība neiestājas saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

18.2.Šī līguma punkta izpratnē nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju izpildīt Līgumu: ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.

18.3.Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, attiecīgā Puses nekavējoties rakstiski paziņo par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja paziņojumā nav norādīts savādāk, otrai Pusei ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 4 (četrus) mēnešus.

- Nodokļi un nodevas

19.1.Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvdarbu veicēja pienākums.

- Strīdu atrisināšanas kārtība

20.1.Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

20.2.Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

21.1.Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvdarbu veicējs.

21.2.Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses to ir parakstījušas.

21.3.Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad ir panākta Pušu vienošanās par Līguma izbeigšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm izbeidz to vienpusēji.

- Informācijas apmaiņa

22.1.Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, vai ierakstītā sūtījumā. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad tas ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītās vēstules saņemšanas dienā.

22.2.Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

22.3.Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā norādītu adresi.

- Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:                                                       BŪVDARBU VEICĒJS:

Rēzeknes novada pašvaldības                             <būvdarbu veicēja nosaukums>

Sakstagala pagasta pārvalde

| reģ.Nr.90000025376, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV–4638, Bankas rekvizīti: Valsts kase Banka: Valsts kase konts LV86TREL9801162788610 kods: TRELLV22 | reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> adrese: <juridiskā adrese> Bankas rekvizīti: <bankas nosaukums> <konta numurs> <bankas kods> |
| --- | --- |
| ________________________________ O.Muravjova z.v. | ____________________________ <paraksta atšifrējums> z.v. |

pielikums Nr.7

APLIECINĀJUMS

par finanšu apgrozījumu ūdenssaimniecību projektu realizācijā

trijos iepriekšējos finanšu gados (2011.-2013. un 2014.)

| Gads | Finanšu apgrozījums ūdenssaimniecību projektu realizācijā EUR (bez PVN) |
| --- | --- |
| Vidēji |  |

Ar šo apliecinu, ka ______________________________________ vidējais  finanšu apgrozījums

(pretendenta nosaukums)

ūdenssaimniecības projektu realizācijā trijos iepriekšējos finanšu gados ir _______reizes lielāks par finanšu piedāvājumā noradīto līgumcenu.

Pretendenta nosaukums: ___________________________________________________________

Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: ____________________________________________

Pilnvarotās personas paraksts: _______________________________________________________

z.v.

pielikums Nr.8

Būvdarbu vadītāja (speciālista)

kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV)

Uzvārds: _____________________________________________________

Vārds: _______________________________________________________

Pašreizējais amats: ___________________________________________

Galvenā kvalifikācija: _________________________________________

Darba pieredze:

| Laiks (no … līdz …) | Uzņēmums, amats | Izpildāmā darba īss apraksts (būvdarbu vadītājam – atbilstoši nolikuma 3.1.3.1.apakšpunkta prasībām) |
| --- | --- | --- |

Saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – pretendents) piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000025376, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV–4638, rīkotās iepirkuma procedūras „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”, identifikācijas Nr. SAK.P.P 2014/2 (Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”, projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014, ietvaros) kā <specialitāte vai darbības joma> apņemos veikt <speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pienākumu apraksts>, gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>> zvārds>

<paraksts>

pielikums Nr.9

INFORMĀCIJA

par tehnisko nodrošinājumu*

| Nr. p.k. | Tehnikas / iekārtas / instrumentu nosaukums | Piederība (īpašumā, jānomā, jāpērk) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Z.v.

_____________________

* Jānorāda tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams ūdenssaimniecības projekta realizācijai un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams pretendentam vai apakšuzņēmējiem

pielikums Nr.10

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

atklātā konkursā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai

Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”, identifikācijas Nr. SAK.P.P 2014/2

(ja attiecināms)

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000025376, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV–4638, rīkotajā iepirkuma procedūrā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”, identifikācijas Nr. SAK.P.P 2014/2 (Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”, projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014, ietvaros) kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus: <īss darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un nodot pretendentam šādus resursus: <speciālistu saraksts>, <informācija par tehnisko nodrošinājumu>.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

pielikums Nr.11

tehniskā specifikācija

# atklātā konkursā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”, identifikācijas Nr. SAK.P.P 2014/2

# (Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība

# Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”,

# projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014, ietvaros)

# 1. Vispārīgā informācija pretendentiem

## Pretendentam jāiepazīstas ar Būvprojektu, kurš ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv.

## Pretendentam ir jāaizpilda nolikumam pievienotie Būvdarbu apjomi (tāmes), ņemot vērā nolikumā, tā pielikumos un Būvprojektā noteiktās prasības. Būvdarbu apjomi (tāmes) ir jāiesniedz arī elektroniskā formātā.

## Pretendentam ir jāaizpilda lokālās tāmes un koptāme valsts valodā datordrukā, atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām (apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”).

  - Koptāmes un lokālo tāmju rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst. Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.

  - Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un jāpievieno piedāvājumam (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti). Visi būvdarbu apjomos (tāmēs)

  - minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.

  - Veicamo darbu sarakstā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas pilnīgai gatavībai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.

  - Ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā.

  - Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu uzsākšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā, izņemot būvatļauju.

  - Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās specifikācijās (tāmēs) uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku un izcelsmi raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar projekta tehniskajiem risinājumiem.

  - Pretendentam ir pienākums laikus iepirkuma procedūras laikā pirms piedāvājuma sagatavošanas pārbaudīt visu projekta dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot pasūtītājam, kā arī pretendentam ir tiesības uzdot jautājumus pasūtītājam. Ja pasūtītājs neveic izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos, pretendents iesniedz savu piedāvājumu, nemainot koptāmes un lokālo tāmju apjomus. Patvaļīga būvdarbu apjomu maiņa nav pieļaujama. Vienības cenā ir jāņem vērā visi darbi un materiāli, kas nepieciešami, lai nobeigtu kādu pozīciju, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Visi apjomi, kuri doti būvprojektā, pretendentam ir jāpārrēķina. Pēc piedāvājuma iesniegšanas, būvniecības laikā pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu būvprojektu.

  - Vienības cenā ir jāierēķina visas izmaksas, kuras ir nepieciešamas darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, tas ir jāievērtē, ja tas ir nepieciešams kā būvniecības cikla sastāvdaļa. Pretendentam ir jāparedz visi darbi līdz būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī iespējamo defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek paredzēta.

  - Finanšu piedāvājumā ir jābūt ietvertām visām izmaksām būvgružu aizvākšanai no objekta un to uzglabāšanai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, kanalizācija u.c., ja nepieciešams) objekta būvniecības laikā.

- Būvdarbu veikšanas un līguma izpildes kārtība

  - Būvdarbi objektā jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu apkārtējo namu iedzīvotājiem un uzņēmumu darbam.

  - Būvdarbu izpildes gaitā, atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem, ir pieļaujams tehnoloģiskais pārtraukums.

  - Krāsainu būvizkārtni (būvtāfeli) uzstāda būvdarbu veicējs, iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu ar pasūtītāju.

  - Būvdarbu veicējam ir pienākums laicīgi, pirms darbu uzsākšanas pārbaudīt visu projekta dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot pasūtītājam.

  - Pārbaude un testēšana: visi ražotāja dokumenti – kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas, izziņas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, būvdarbu veicējam jānogādā objektā bez maksas un jāiesniedz pasūtītājam. Dokumentiem jābūt valsts valodā.

  - Materiāli, iekārtas: objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un Latvijas būvnormatīvu prasībām un jābūt sertificētiem.

  - Blakus darbi: visi darbi, kas nepieciešami, lai nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.

  - Vienības cenās jāievērtē un būvdarbu veicējam ir jāveic:

    - darbu uzmērījumi;

    - iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana;

    - piebraucamo ceļu tiešā būvlaukuma tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā;

    - iespējamo pagaidu ceļa zīmju, apbraukšanas plānu uzstādīšana, uzturēšana un demontāža;

    - būvlaukuma uzrakstu, ar atbildīgo darbu vadītāju tālruņu numuriem un citu prasīto informāciju;

    - dzeramā ūdens sistēmu dezinfekcija pēc būvdarbu pabeigšanas;

    - laboratorijas mērījumu (analīžu) kanalizācijas ūdeņiem un dzeramajam ūdenim pēc dezinfekcijas izmaksas;

    - gruntsūdeņu pazemināšana, ja tāda nepieciešama;

    - citi izdevumi, kas saistīti un nav atdalāmi no darbu izpildes.

  - Pēc darbu pabeigšanas novēršami bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.

  - Projekta dokumentēšana un izpilddokumentācija:

    - visa veida informācija, dokumenti, aprēķini, rasējumi, grafiki, programmas, plāni utt.;

    - būvdarbu veicējam 2.10.1.apakšpunktā norādītā dokumentācija jāiesniedz pasūtītājam noteiktajos termiņos tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta darbu izpildi paredzētajā terminā;

    - būvdarbu veicējam ir jāiesniedz pasūtītājam izbūvēto inženiertīklu un objektu izpildrasējumi un ekspluatācijas apraksti papīra formā 2 (divos) eksemplāros, kā arī uzmērījumi papīra formā (viens eksemplārs) un digitāli, LKS 92 koordinātu sistēmā – elektroniskā formā CD (viens eksemplārs), pēc uzmērījumu saskaņošanas ar augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturētāju SIA „Ģeotelpiskie risinājumi”;

2.11.4.būvdarbu veicējam ir jāveic pasūtītāja personāla (objekta lietotāja pārstāvja norīkota personāla) apmācība un instruktāža, jāiepazīstina ar ekspluatācijas instrukcijām.

3. Darba uzdevums un kvalitātes prasības

3.1. Pretendentiem piedāvājuma cenas noteikšana jāveic saskaņā ar izstrādātajā tehniskajā projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” noteiktajām prasībām.

3.2. Būvdarbi jāizpilda, ievērojot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasības.

3.3. Būvējot inženierkomunikācijas, jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

3.4. Būvdarbu laikā pakalpojumu saņēmējiem jānodrošina nepārtraukta ūdens piegāde, kanalizācijas sistēmu darbība. Gadījumā, kad ir nepieciešama šo sistēmu darbības pārtraukšana, pakalpojumu saņēmēji tiek brīdināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

3.5. Uzsākot būvdarbus, objekts, ieskaitot būvēm neatņemamās materiālās vērtības, ar pieņemšanas – nodošanas aktu pilnībā tiks nodots būvdarbu veicējam, un līdz objekta nodošanai ekspluatācijā par nodotā īpašuma un materiālo vērtību saglabāšanu pilnu atbildību uzņemas būvdarbu veicējs.

3.6. Pēc būvdarbu pabeigšanas objektam jābūt tādā stāvoklī, lai to varētu nekavējoties ekspluatēt.

3.7. Projekta vadība, darbu uzraudzība un darbu izpildes kontrole tiks deleģēta pasūtītāja norīkotam projekta vadītājam, kurš saskaņā ar līguma nosacījumiem ir pilnībā atbildīgs par projekta ieviešanu, un kuram ir tiesības pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus un parakstīt visus dokumentus, kas saistīti ar projekta ieviešanu.

3.8. Būvuzraudzību veiks pasūtītāja norīkots sertificēts būvuzraugs.

3.9. Piedāvājumā jāiekļauj visu iesaistīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

pielikums Nr.12

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

# atklātā konkursā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”, identifikācijas Nr. SAK.P.P 2014/2

| Nr. p.k. | Būvdarbu izpildei paredzētie procesi un to norise | Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā |
| --- | --- | --- |
| 1. | Informācija par darbu izpildes kārtību un organizāciju, norādot darbu izpildes metodes un tehnoloģijas |  |
| 2. | Būvdarbu veikšanas laika grafiks (kalendārās nedēļas): |  |
| 3. | Garantija būvdarbiem un materiāliem (mēnešos): |  |
| 4. | Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts |  |

Apstiprinu un garantēju visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

___________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)

Z.v.