APSTIPRINĀTS

Rēzeknes novada pašvaldības

iepirkumu komisijas sēdē

2018.gada 5.decembrī

(protokols Nr.1)

- IEPIRKUMA

- (Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā)

- “Granulu apkures katla iegāde projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai”

(identifikācijas Nr. RNP 2018/37)

NOLIKUMS

(Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas

“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu

un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ietvaros)

Rēzeknē

2018.

SATURS

1.	Vispārīgā informācija	3

2.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4

3.	Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti	4

4.	Piedāvājumu vērtēšana	5

5.	Iepirkuma līguma slēgšana	7

6.	Ipirkuma nolikuma pielikumi	7

Pielikums Nr.1 ”Peteikums dalībai iepirkumā” (veidne)	8

Pielikums Nr.2 ”Tehniskā specifikācija” (Tehniskā piedāvājuma veidne)	10

Pielikums Nr.3 ”Informācija par būtiskākajām veiktajām piegādēm" (veidne)………………….13

Pielikums Nr.4 ”Līgums par granulu apkures katla piegādi un uzstādīšanu Sakstagala

Jāņa Klīdzēja pamatskolā” (projekts)…………………………………………...14

Atsevišķs pielikums (Excel) “Darbu daudzumu saraksts”

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode. Granulu apkures katla iegāde projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai, identifikācijas Nr. RNP 2018/37, (turpmāk – iepirkums) tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9.pantu.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītājs | Rēzeknes novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90009112679 |
| Adrese | Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601 |
| Tālruņa numurs | 64622238 |
| e-pasta adrese: | info@rezeknesnovads.lv |
| Kontaktpersona | Jānis Volks, tel. 64607195, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv |
| Darba laiks | darba dienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30 |

### 1.3. Iepirkuma nolikuma saņemšana. Iepirkuma nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt, to lejup lādējot pircēja profilā http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/iepirkumi/. Ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi pircēja profilā publicētai pasūtītāja papildu informācijai par iepirkumu.

## 1.4. Papildu informācijas sniegšana.

### 1.4.1. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā            4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

### 1.4.2. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

### 1.4.3. Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu nodrošina saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL)  38.pantu.

## 1.5. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības.

### 1.5.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un apzīmogotā (ar zīmogu vai parakstu) iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevarētu piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

### 1.5.2.Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

Pasūtītāja nosaukums un adrese Piedāvājums iepirkumā “Granulu apkures katla iegāde projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai” identifikācijas Nr. RNP 2018/37 Pretendenta nosaukums, adrese, kontakttālruņa numurs un e-pasta adrese Neatvērt līdz 2018.gada 17.decembrim pulkst.11-00

### 1.5.3. Pretendents piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei “ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei “KOPIJA”. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.

### 1.5.4. Piedāvājuma dokumentiem:

#### jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;

#### piedāvājuma dokumentu lapām jābūt sanumurētām;

#### visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Diega (auklas) galiem jābūt nostiprinātiem, uzlīmējot papīra lapu. Cauršūtam (caurauklotam) piedāvājumam jābūt apstiprinātam ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda lapu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas;

#### piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

### 1.5.5. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

#### titullapa ar norādi – Piedāvājums iepirkumā “Granulu apkures katla iegāde projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai” (identifikācijas Nr. RNP 2018/37), pretendenta nosaukums, reģistrācijas  Nr., juridiskā adrese, tālruņa Nr. un e-pasta adrese;

#### piedāvājumā iekļautie dokumenti, tostarp, pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3.2.punktu.

### 1.5.6. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu jāsedz pretendentam.

## 1.6. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība.

### 1.6.1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2018.gada 17.decembrim plkst.11-00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu, vai piegādāt ar kurjerpastu pēc adreses: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601, 17.kabinetā (pieņemamā telpa).

### 1.6.2. Ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pasūtītājam pēc iepirkuma nolikuma 1.6.1.apakšpunktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas netiek pieņemts un neatvērts tiek atgriezts pretendentam vai nosūtīts pa pastu atpakaļ uz pretendenta norādīto adresi.

### 1.6.3. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav paredzēta.

# 2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts.

### 2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir granulu apkures katla iegāde projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai, tā uzstādīšana un pieslēgšana saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (nolikuma pielikums Nr.2) noteiktajām prasībām un Darbu daudzumu sarakstu (atsevišķs  pielikums Excel).

### 2.1.2. CPV kods: 44621220-7 (Centrālās apkures katli).

### 2.1.3. Granulu apkures katla garantijas termiņš – ne mazāk kā 5 (pieci) gadi no tā pieslēgšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

## 2.2. Iepirkuma līguma izpildes termiņš un vieta.

### 2.2.1. Līguma izpildes  termiņš – 5 (pieci) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.

2.2.2. Līguma izpildes vieta – Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, Skolas ielā 3, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638.

### 2.2.3. Granulu apkures katla piegādes, uzstādīšanas un pieslēgšanas kārtība, pušu atbildība, norēķinu kārtība un citas saistības ir noteiktas iepirkuma līguma projektā (nolikuma pielikums Nr.4), kas ir iepirkuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

## 3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## 3.1. Pretendentiem izvirzītās prasības un pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti.

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| 3.1.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. | 3.1.2. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma pielikums Nr.1), kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, pieteikumam jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija). Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. 3.1.3. Pretendents, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības vai cita līdzvērtīga dokumenta kopiju. |
| 3.1.4. Pretendentam ir pieredze vismaz viena līdzīga līguma izpildē, kura ietvaros veikta granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana (ar jaudu, kas nav mazāka par 150 kW un degli 150 kW, par līgumcenu, kas nav mazāka par 10000 euro bez PVN). | 3.1.5. Informācija par būtiskākajām veiktajām piegādēm ne vairāk kā par 3 (trim) iepriekšējiem gadiem, norādot summas, laiku un saņēmējus (nolikuma pielikums Nr.3). |

#### 3.2. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad jāiesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīta dokumenta (protokola, līguma, vienošanās vai cita dokumenta) kopija, kurā noteiktas piegādātāju apvienības dalībnieku pārstāvības tiesības un atbildība iepirkuma līguma izpildē.

## 3.3. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

## 3.4. Tehniskais piedāvājums.

### 3.4.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma pielikums Nr.2).

### 3.4.2. Piedāvātā granulu apkures katla piegādes, uzstādīšanas un pieslēgšanas kārtībai un termiņam jāatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

### 3.4.3. Piedāvātā granulu apkures katla garantijas termiņam jāatbilst iepirkuma nolikuma 2.1.3.apakšpunktā noteiktajam. Piedāvāto garantijas termiņu pretendents norāda savā pieteikumā (nolikuma pielikums Nr.1).

## 3.5. Finanšu piedāvājums.

### 3.5.1. Piedāvātā līgumcena jānorāda pieteikumā (nolikuma pielikums Nr.1).

### 3.5.2. Finanšu piedāvājumā un tāmē (saskaņā ar atsevišķu pielikumu Excel) norādītajai cenai ir jābūt izteiktai euro (EUR), aprēķinot to ar precizitāti divas zīmes aiz komata. Cenā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Cenā jābūt ietvertam arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, granulu apkures katla transportēšanas, uzstādīšanas un pieslēgšanas izmaksām, ka arī citām ar piegādi saistītām izmaksām.

# 4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

### 4.1. Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

#### 4.1.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;

#### 4.1.2. pretendentu atlase;

#### 4.1.3. tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;

#### 4.1.4. finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude;

#### 4.1.5. piedāvājuma izvēle saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteikto kritēriju;

#### 4.1.6. pārbaudes veikšana PIL 9.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, vai tas nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 9.panta astotās daļas 1., 2., 4. vai 5.punktā minēto apstākļu dēļ;

#### 4.1.7. uzvarētajā noteikšana iepirkumā.

## 4.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude.

### 4.2.1. Iepirkumu komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi atbilst iepirkuma nolikuma 1.5.punktā noteiktajām noformēšanas prasībām.

### 4.2.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai piedāvājuma noformēšanas prasībai, iepirkumu komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

## 4.3. Pretendentu atlase.

### 4.3.1. Iepirkumu komisija pārbauda katra pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 3.1.punktā izvirzītajām prasībām.

### 4.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai iepirkuma nolikuma 3.1.punktā izvirzītajai prasībai, tā piedāvājums tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts.

## 4.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

### 4.4.1. Iepirkumu komisija pārbauda tehnisko piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 3.4.punktā noteiktajām prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

### 4.4.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikuma 3.4.punktā vai Tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai, iepirkumu komisija to noraida un tālāk nevērtē.

## 4.5. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude.

### 4.5.1. Iepirkumu komisija pārbauda finanšu piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 3.5.punktā noteiktajām prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

### 4.5.2. Ja finanšu piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikuma 3.5.punktā vai Tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai, iepirkumu komisija to noraida un tālāk nevērtē.

### 4.5.3. Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiku kļūdu. Ja iepirkumu komisija šādas kļūdas konstatē, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkumu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

### 4.5.4. Iepirkumu komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums.  Ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, iepirkumu komisija rīkojas saskaņā ar PIL 53.pantu. Nepamatoti lēts piedāvājums tiek noraidīts.

### 4.6. Piedāvājuma izvēle.

### 4.6.1. No piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu, ņemot vērā vienu kritēriju – piedāvāto kopējo līgumcenu EUR bez PVN.

4.6.2. Iepirkumu komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.

## 4.7. Pārbaudes veikšana PIL 9.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.

### 4.7.1. Iepirkumu komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 9.panta astotās daļas 1., 2., 4. vai 5.punktā minēto apstākļu dēļ.

### 4.7.2. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, iepirkumu komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi.

### 4.8. Uzvarētāja noteikšana iepirkumā.

### 4.8.1. Iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu.

### 4.8.2. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības, ņemot vērā PIL 14.panta otrās daļas noteikumus.

# 5. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

### 5.1. Ar pretendentu, kurš tiek atzīts par uzvarētāju iepirkumā, pasūtītājs noslēdz iepirkuma līgumu saskaņā ar PIL 60.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas prasībām, atbilstoši iepirkuma nolikumam pievienotajam līguma projektam (nolikuma pielikums Nr.3).

### 5.2. Ja uzvarētājs iepirkumā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš iesniedzis iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.

### 5.3. Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma teksts tiek publicēts pasūtītāja pircēja profilā 10 (desmit darbdienu laikā pēc tā stāšanās spēkā.

# 6. IEPIRKUMA NOLIKUMA PIELIKUMI

6.1. Iepirkuma nolikumam ir 5 (pieci) pielikumi, kas ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

6.1.1. pielikums Nr.1 “Pieteikums dalībai iepirkumā” (veidne);

6.1.2. pielikums Nr.2 “Tehniskā specifikācija” (Tehniskā piedāvājuma veidne);

6.1.3. pielikums Nr.3 “Informācija par būtiskākajām veiktajām piegādēm” (veidne).

6.1.4. pielikums Nr.4 “Līgums par granulu apkures katla piegādi un uzstādīšanu Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā” (projekts);

6.1.5. atsevišķs pielikums Excel “Darbu daudzumu saraksts” (Tāmes veidne).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                O.Muravjova

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS*

dalībai iepirkumā “Granulu apkures katla iegāde projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai”

(identifikācijas Nr. RNP 2018/37)

| Pretendenta nosaukums | Pretendenta reģistrācijas numurs |
| --- | --- |

- Es, apakšā parakstījies, apstiprinu, ka pretendents piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un piedāvā piegādāt, uzstādīt un pieslēgt pasūtītāja norādītajā vietā granulu apkures katlu un tā aprīkojumu (turpmāk – Prece) saskaņā ar iepirkuma nolikumu par šādu cenu:

| Katla nosaukums | Katla ražotājs | Summa kopā EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| PVN 21% summa |  |
| Summa EUR kopā ar PVN |  |
| Katla pieslēgšana |
| Summa kopā EUR (bez PVN) |  |
| PVN 21% summa |  |
| Summa EUR kopā ar PVN |  |
| Kopējā līgumcena |
| Kopējā piedāvājuma cena EUR (bez PVN) |  |
| PVN 21% summa |  |
| Kopējā piedāvājuma cena EUR (ar PVN) |  |

- Pretendents atbilst statusam – mazais vai vidējais uzņēmums:

| Mazais uzņēmums (uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro) | atbilst/neatbilst** |
| --- | --- |
| Vidējais uzņēmums (uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro) | atbilst/neatbilst** |

- Pretendents apliecina, ka:

  - piegādās un uzstādīs Preci saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu 5 (piecu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža;

  - Preces garantijas termiņš – 5 (pieci) gadi no Preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;

  - nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un izpildīt iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

- Pretendents apņemas:

  - ievērot iepirkuma nolikumu;

  - slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus iepirkuma līguma noteikumus, saskaņā ar iepirkuma nolikuma pielikumu Nr.4, ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv pretendentu iepirkumā:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Korespondences nosūtīšanas adrese |  |
| Kontaktpersona |  |
| Telefons, fakss |  |
| E-pasta adrese |  |
| Banka |  |
| Bankas kods |  |
| Konta Nr. |  |

- Ar šo uzņemos pilnu atbildību par piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, to noformējumu, tajos ietverto informāciju, atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

- Piedāvājums sastāv no _________ (_____________) lapām.

(Ja kāda no piedāvājuma sastāvdaļām satur informāciju, kura pretendenta ieskatā ir komercnoslēpums, pretendents to atrunā pieteikumā)

Paraksts:_____________________________

Amats, vārds, uzvārds: 	_____________________________________________________

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2018. gada _____.________________.

* pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē

** nevajadzīgo svītrot

Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Katls BIO 150 kW (paraugs) |
| --- |
| Nr. p.k. | Noteiktie kritēriji | Parametri, nosacījumi un prasības | Piezīmes |
| 1. | Vispārīgā informācija | Granulu apkures katls ar granulu degli un darba granulu (operatīvo) tvertni, kas nodrošina katla pilnas jaudas darbību 72 stundām – piegāde un uzstādīšana objektā. |  |
| 2. | Katla maksimālie gabarīt izmērī | L = 2100 mm, B = 1700 mm, H = 2100 mm. |  |
| 3. | Apkalpošanas vietas kopējie izmēri | L = 3100 mm, B = 3000 mm, H = 3300 mm. |  |
| 4. | Apkures katla konstrukcija | Vertikāla korpusa konstrukcija ar pašattīrošām vertikālām siltumapmaiņas caurulēm, līdz tādam līmenim, ka siltummainis ar apkalpošanu ne biežāk kā minēts 6.punktā, nezaudē savu efektivitāti, kas minēts 7.punktā, ar vertikālās liesmas degli un pelnu uzkrāšanās kameru. | Granulu apkures katls GRANDEG vai analogs |
| 5. | Siltumapmaiņa konstrukcija | Horizontāla tipa siltumapmaiņas caurules ar turbolizātoriem OD60, L(min) = 1080, 25 gab. ar kopējo siltumapmaiņas konvektīvās daļas virsmas laukumu S(min) = 4,7 m² (neskaitot kurtuves siltumapamaiņas virsmas laukumu). Siltumapmaiņas caurulēm jāatbilst EN LVS EN 10216-2. Iesniedzot pieteikumu, jāiesniedz cauruļu piegādātāja materiālu sertifikāti. Pie piegādes kopā ar iekārtu jāpiegādā cauruļu izejmateriālu pavadzīmju kopijas. |  |
| 6. | Siltummaiņa apkalpošanas cikls un efektivitāte | Efektivitāte ne mazāk kā 85%, pie nosacījuma, ka tas tiek tīrīts/apkalpots ne biežāk kā reizi 15 dienās. |  |
| 7. | Siltumapmaiņas efektivitātes kontrole/pārbaude | Lai noteiktu apkures kalta jaudu un efektivitāti, apkures sistēma ir jāaprīko ar sertificētu un verificētu siltuma skaitītāju. Skaitītājam ir jābūt aprīkotam ar vadības displeju, uz kura iespējams nolasīt datus par pēdējām 60 kalendārajām dienām. Iesniedzot pieteikumu, nodrošināt skaitītāja pasi/lietošanas instrukciju/atbilstības sertifikātu kopijas. Piegādājot skaitītāju, nodrošināt verifikācijas apliecinošos dokumentus. | Skaitītājs ZENNER vai analogs |
| 8. | Jaudas regulēšanas diapazons | Jaudas modulēšanas diapazons 30 – 100%. |  |
|  | Degšanas procesa automatizēta kontrole | Kurināmā sadegšanas efektivitātes paaugstināšanai, katlam ir jābūt aprīkotam ar lamda zondi. Pieļaujamā dūmgāzēs skābekļa koncentrācija: MIN = 6%, MAX = 10%. | Lamda-zonde BOSCH vai analogs |
| 9. | Katla jauda | Pirms katla nodošanas ekspluatācijā ir nepieciešams veikt testu ar sekojošiem nosacījumiem un mērķi: katla jaudas apliecināšana; dūmgāzu temperatūra pie minimālās jaudas ne mazāk par 70°C, pie nominālās jaudas ne augstāka par 140°C; testa laiks ne vairāk par 60 min.; patērētā kurināmā daudzums saražojot 100 kWh ne vairāk par 28 kg; kurināmā kvalitāte: ENplus-A1; testam jānotiek kompetenta specialista vadībā, gala pasūtītāja vai viņa pilnvarotas personas klātbūtnē; pēc testa veikšanas pasūtītājs, testa vadītājs un piegādātājs vai tā pārstāvis paraksta testēšanas aktu. Ja testa rezultāti neatbilst izvirzītajām prasībām, piegādātāja pienākums ir novērst radušās neatbilstības, līdz katla nodošanai ekspluatācijā. Pēc neatbilstību novēršanas tiek veikts atkārtots tests. Visus testēšanas izdevumus sedz piegādātājs, izņemot pieaicināto ekspertu honorārus. |  |
| 10. | Granulu apkures katla avārijas aizsardzība | Katlam ir jābūt aprīkotam ar sekojošām aizsardzības mehānismiem: a) siltumnesēja elektromehāniskais drošības termostats, kurš siltumnesēja pārkaršanas gadījumā (ūdens, t > 95°C) pārtrauc katla elektromehānisko darbību; b) siltumnesēja pār spiediena drošības vārsts, kas pārsniedzot katla maksimālo darba spiedienu, novada tvaiku un siltumnesēju ārpus katla un apkures sistēmas. | Termostats Fantini Cosmi vai analogs |
| 11. | Skursteņa izvads | Vertikāls izvads, diametrs ne lielāks par 230 mm. Dūmgāžu temperatūras jāapliecina ar testu. Skursteņa izvadā jābūt ierīkotam termometram. | Termometrs Kramer vai analogs |
| 12. | Katla iestatījumu regulēšanas prasības | Pēc katla iestatījumu uzstādīšanas, iekārta strādā automātiskā režīmā. Automātikas vadības bloka informācija ir latviešu valodā. |  |
| 13. | Degļa konstrukcija | Vertikāli virzītas liesmas granulu deglis ar primārā un sekundārā degšanas gaisa padevi vai analogs deglis. Nesadegušā biomasa pelnu saturā nedrīkst pārsniegt 10%, testēt atbilstoši LVS EN 14775:2010. Gaisa padeves ventilatoram jābūt aprīkotam ar frekvenču pārveidotāju, katla degšanas procesu regulēšanai automātiski modulējošā režīmā. | Frekvenču pārveidotājs Siemens vai analogs |
| 14. | Degļa aprīkojums | Ir aprīkots ar divām atsevišķām automātiskām aizdedzināšanās ierīcēm, katra līdz 250 W. Deglis aprīkots ar automātisku attīrīšanas sistēmu, kas nodrošina tā efektīvu darbību ne mazāk par 60 dienām (jāprecizē) bez papildu degļa tīrīšanas. |  |
|  | Granulu padeves mehānisms | Iekārtai jābūt aprīkotai ar divpajāpju kurināmā padeves mehānismu, kas sastāv no rotordozatora un gliemež transportiera. Rotordozators nodrošina operatīvās granulu tvertnes hermētiskumu un ugunsdrošību. |  |
| 15. | Elektroenerģijas patēriņš | Apkures katla elektroenerģijas patēriņš nedrīkst pārsniegt 4 kWh uz 1 MWh saražoto siltumenerģiju, ieskaitot pneimatiskās granulu padeves elektroenerģijas patēriņu. |  |
| 16. | Garantijas laiks katla korpusam | Ne mazāk kā 60 mēneši no nodošanas ekspluatācijā. |  |
| 17. | Garantijas nosacījumu minimālās prasības | Garantijas remonts jānodrošina: apkures ne sezonas laikā – 2 nedēļu laikā; apkures sezonas laikā – 48 stundu laikā. Iesniedzot pieteikumu, pievienot garantijas vēstuli par termiņu ievērošanu un rezerves detaļu pieejamību. |  |

Pielikums Nr.3

INFORMĀCIJA

par būtiskākajām veiktajām piegādēm

(ne vairāk kā par 3 (trim) iepriekšējiem gadiem – 2015.-2017. un 2018.gads)

Pretendenta nosaukums: __________________________________________________________

Reģistrācijas Nr. 	_____________________________________

Apliecinu, ka pretendentam ir pieredze vismaz viena līdzīga līguma izpildē atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.1.4.apakšpunktā izvirzītajām prasībām, un tika veiktas šādas piegādes:

| Nr. p.k. | Līguma nosaukums un preču piegādes periods (no…līdz…) | Līguma summa EUR (bez PVN) | Pircējs | Katla veids | Pircēja kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Apliecinu, ka informācija par būtiskākajām veiktajām piegādēm ir patiesa un atbilst faktiskajai situācijai.

Paraksts: 	____________________

Amats, vārds, uzvārds: 	__________________________________________

Informācija sagatavota un parakstīta 2018. gada ______. _________________.

Pielikums Nr.4

PROJEKTS

LĪGUMS Nr. _____________

par granulu apkures katla piegādi un uzstādīšanu Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā

Rēzeknē	                                                                      2018.gada _____. ________________

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu,  turpmāk – Pircējs, no vienas puses, un _____________________, reģistrācijas Nr. _____________, ___________________ personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar ______________, turpmāk – Pārdevējs, no otras puses, turpmāk abi kopā vai katrs atsevišķi arī Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Granulu apkures katla iegāde projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai” (identifikācijas Nr. RNP 2018/37), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets

  - Pircējs pērk, un Pārdevējs pārdod, piegādā un uzstāda jaunu granulu apkures katlu, turpmāk – Prece, saskaņā ar Pārdevēja piedāvājumu Iepirkumā: Tehniskais piedāvājums (Līguma pielikums Nr.1), Finanšu piedāvājums (Līguma pielikums Nr.2) un Tāme (Līguma pielikums Nr.3).

  - Pārdevējs nodrošina Preces drošumu, nekaitīgumu un kvalitātes atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem un citiem normatīvajiem aktiem.

2. Līguma summa un Preces piegādes kārtība

  - Līguma summa  ir EUR ___________  (<summa vārdiem>), tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, summa – EUR ______________ (<summa vārdiem>). Līgumcena bez PVN – EUR _________________ (<summa vārdiem>).

  - Norēķins par Preces piegādi un uzstādīšanu tiek veikts pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas, pārskaitot Līguma 2.1.punktā norādīto summu Pārdevēja norādītajā kontā bankā 10 (desmit) darbdienu laikā no finansējuma saņemšanas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros.

  - Pārdevējs veic Preces piegādi un uzstādīšanu Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā: Skolas ielā 13, Sakstagalā, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads.

  - Līguma 2.11.punktā norādītā Pārdevēja kontaktpersona vienojas ar Līguma 2.10.punktā norādīto Pircēja kontaktpersonu par piegādes un uzstādīšanas laiku, izmantojot Līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi un informējot telefoniski – zvanot uz Līgumā norādīto tālruņa numuru.

  - Pārdevējs nodod Preci Pircējam ar Preces pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā tiek norādīts Līguma numurs, piegādātās un uzstādītas Preces nosaukums un īss apraksts, līgumcena euro bez PVN, PVN summa un kopējā Līguma summa ar PVN.

  - Prece uzskatāma par piegādātu un nodotu Pircējam ar brīdi, kad Pušu pārstāvji ir parakstījuši Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Pārdevējs ir atbildīgs par piegādātas Preces nejaušas pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdim.

  - Ja Pircējs pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas konstatē Preces trūkumus, bojājumus vai neatbilstību Līgumā noteiktajām prasībām, tas nekavējoties par to paziņo Pārdevējam un pieaicina Pārdevēja pārstāvi Preces defektu akta sastādīšanai (nosūtot informāciju uz e-pastu, kā arī paziņojot telefoniski). Preces defektu akts tiek sastādīts 3 (triju) darbdienu laikā no informācijas nosūtīšanas Pārdevējam, vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās. Ja Pārdevēja pārstāvis neierodas Preces defektu akta sastādīšanai, Pircējs to sastāda vienpusējā kārtā un vienu defektu akta eksemplāru elektroniski nosūta Pārdevējam.

2.9. Pārdevējs 2 (divu) darbdienu laikā no Preces defektu akta saņemšanas dienas izvērtē tajā norādītos trūkumus, un rakstiski paziņo Pircējam savu lēmumu. Ja Pārdevējs piekrīt Preces defektu aktā norādītajiem trūkumiem un to rašanas iemesliem, tas rakstiski paziņo Pircējam par konstatēto trūkumu novēršanu uz sava rēķina, kā arī par to novēršanas termiņu, kas nevar būt garāks par 5 (piecām) darbdienām. Ja konstatēto trūkumu nav iespējams novērst, Pārdevējs 3 (triju) darbdienu laikā no Preces defektu akta saņemšanas dienas Līguma noteikumiem neatbilstošo Preci aizvieto ar atbilstošo.

2.10. Kontaktpersona no Pircēja puses – _________________, tālrunis: ______________, e-pasts: _________________.

  - Kontaktpersona no Pārdevēja puses – ____________, tālrunis: _________________, e-pasts: _________________.

3. Preces kvalitāte un garantija

  - Precei ir jāatbilst Pārdevēja Tehniskajā piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.1) un Līgumā noteiktajām prasībām.

  - Garantijas termiņš Precei ir 5 (pieci) gadi no Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Ja garantijas termiņa laikā Pircējs konstatē Precei trūkumus vai defektus, kas radušies Preces izgatavošanas procesā vai bojājumu dēļ, kuru nodarīšanā nav vainojams Pircējs, tas rīkojas Līguma 2.7.punktā noteiktajā kārtībā.

  - Ja defekti vai trūkumi ir radušies Pircēja vainas dēļ, Pārdevējam nav pienākums izpildīt garantijas saistības.

  - Ja Puses nevar vienoties par Preces garantijas laikā atklāto defektu novēršanu, tām ir pienākums pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura atzinums ir saistošs abām Pusēm. Neatkarīga eksperta pakalpojumu apmaksā Pārdevējs, ja tiek konstatēts, ka Preces defektu rašanās nav vainojams Pircējs. Ja neatkarīgs eksperts konstatē, ka Preces defekts radies Pircēja vainas dēļ, neatkarīga eksperta pakalpojumu apmaksā Pircējs.

4. Pušu atbildība

4.1. Ja Pārdevējs Līguma 2.9.punktā noteiktajos termiņos neveic Preces defektu aktā norādīto trūkumu novēršanu vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņu, Pircējam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,1% (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no kopējās Līguma summas. Gadījumā, ja Pārdevējs vispār atsakās no garantijas saistību izpildes, tas maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas, ka arī atlīdzina Pircējam sakarā ar to radušos zaudējumus.

4.2. Ja Pārdevējs neveic Preces piegādi un uzstādīšanu Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.

  - Ja Pircējs neveic norēķinu ar Pārdevēju Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.

  - Līgumā noteikto līgumsodu samaksa tiek veikta 10 (desmit) darbdienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda piemērošanu saņemšanas dienas.

  - Ja Pārdevējs nav veicis līgumsoda samaksu, Pircējam ir tiesības vienpusēji, bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas ieturēt attiecīgu līgumsoda summu no Pārdevējam pienākošās summas par Preces piegādi un uzstādīšanu.

  - Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes pienākuma, un Puses var pieprasīt gan līgumsoda samaksu, gan Līguma saistību izpildi.

  - Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.

5. Līguma darbības termiņš, Līguma grozījumu veikšana un Līguma izbeigšana

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Preces piegāde un uzstādīšana Līguma ietvaros tiek veikta 5 (piecu mēnešu) laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Pusēm nav tiesību veikt Līgumā būtiskus grozījumus. Par Līguma būtiskiem grozījumiem tiek uzskatīti tādi grozījumi, kas atrunāti Publisko iepirkuma likumā 61.pantā kā būtiski.

  - Līguma noteikumi var tikt grozīti, Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstiski 2 (divos) identiskos eksemplāros un pievienojami Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa. Viens grozījumu eksemplārs glabājas pie Pircēja un viens – pie Pārdevēja. Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie ir abpusēji parakstīti.

  - Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 10 (desmit) dienas iepriekš rakstveidā paziņojot Pārdevējam, ja:

    - Pārdevējs kavē Preces piegādes un uzstādīšanas termiņu ilgāk kā 20 (divdesmit) dienas;

    - Pārdevējs tiek atzīts par maksātnespējīgu.

6. Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

  - Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: ugunsgrēks, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības rezultātā pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (triju) darbdienu laikā par tiem rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu un cēloņsakarības pamatojumu starp šo faktu un nespēju izpildīt savas saistības.

  - Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā.

  - No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts  tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Citi noteikumi

  - Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu rezultātā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu pārstāvības tiesības vai kāds no Līgumā minētajiem Puses rekvizītiem: telefona numurs, e-pasta adrese, juridiskā vai pasta adrese un citi, Puse nekavējoties (ne vēlāk kā triju darbdienu laikā) rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šo noteikumu, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā Līguma punktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem.

  - Līgums ir sagatavots un parakstīts uz ___ (__________) lapām ar 3 (trim) pielikumiem, tai skaitā: pielikums Nr.1 “Tehniskais piedāvājums” uz ____ (__________) lapām, pielikums Nr.2 “Finanšu piedāvājums” uz __ (____) lapām, pielikums Nr.3 “Tāme” uz _____ (__________) lapām. Līgums sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pušu rekvizīti un paraksti

| Pircējs | Pārdevējs |
| --- | --- |
| Rēzeknes novada pašvaldība | ____________________________________ |
| reģ.Nr.90009112679 | reģ.Nr. _____________________________ |
| Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601 | ____________________________________ |
| Banka: ______________________________ | Banka: ______________________________ |
| kods ________________________________ | kods _______________________________ |
| konta Nr. _____________________________ | konta Nr. ____________________________ |
| _____________________________________ | _____________________________________ |
| M.Švarcs | <paraksta atšifrējums> |

.